|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Załącznik nr 2 FZP.II-241/86/21/ZO |
| --- | --- | --- |
|  | MYJNIA – DEZYNFEKTOR NA JEDEN ENDOSKOP – 1 szt. |  |
| 1 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego lub kwasu nadoctowego | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu. | Tak |  |  |
| 4 | Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku. | Tak |  |  |
| 5 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |  |
| 7 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | Tak |  |  |
| 9 | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | Tak |  |  |
| 10 | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku zarówno czasowa jak i ilościowa (maks. ilość dni) – wymagane obie opcje | Tak |  |  |
| 11 | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | Tak |  |  |
| 12 | Test szczelności realizowany przez cały cykl mycia i dezynfekcji. W przypadku wykrycia nieszczelności alarm dźwiękowy. | Tak |  |  |
| 13 | Elektroniczny wskaźnik poziomu ciśnienia w endoskopie. | Tak |  |  |
| 14 | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | Tak |  |  |
| 15 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |  |
| 16 | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |
| 17 | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | Tak |  |  |
| 18 | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 1,5l | Tak |  |  |
| 19 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | Tak |  |  |
| 20 | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | Tak |  |  |
| 21 | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | Tak |  |  |
| 22 | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | Tak |  |  |
| 23 | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | Tak |  |  |
| 24 | Wymiary myjni max 45x75x102cm (szer. x gł. x wys.) | Tak |  |  |
| 25 | Waga myjni max 80kg | Tak |  |  |
| 26 | Wraz z urządzeniem: - zestaw drenów do dezynfekcji do posiadanych wideogastroskopów, wideokolonoskopów, wideoduodenoskopów – 1 kpl. - zestaw drenów do dezynfekcji do posiadanych wineobronchoskopów oraz bronchofiberoskopów – 1 kpl. | Tak |  |  |

Gwarancja min. 24 miesiące, dwa bezpłatne przeglądy ( w połowie oraz na koniec okresu gwarancyjnego).  Przeszkolenie personelu medycznego oraz technicznego z obsługi i konserwacji myjni. Po montażu sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.