Radom, dn. 14.05.2021 r.

42BLSz.ZP.2612.8.2021

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – REMONT CZĘŚCI WOJSKOWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ 201 NA TERENIE KOMPLEKSU K-6087 RADOM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 
z późn. zm.) udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Odnośnie punku: “Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych o rozstawie powyżej 60cm; w zespołach podzłącznych, załadunek i wyładunek ręczny, podsypka z tłucznia w torze nr 200a,200b,200c”

Proszę o doporecyzowanie jakiego rodzaju drewno ma być użyte do wymiany(sosnowe czy dębowe?).

Czy należy przewidzieć wymianę podsypki tłuczniowej czy samo uzupełnienie ?

Czy należy przewidzieć wymianę warstwy podbudowy ?

Czy należy przewidzieć wymianę elementów montażowych toru (przekładki, podkładki,śruby,wkręty,łapki)

Czy należy przewidzieć wymianę szyn czy szyny zostają staroużyteczne ? Jeżeli wymiana szyny to co z szynami staroużetycznymi ?

Te same pytania tyczą się punktu: “Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych o rozstawie 60cm: załadunek i wyładunek ręczny, podsypka z tłucznia w torze nr 200a na łuku o R180, szt. 225, w torze nr 200b szt. 26, w torze nr 200c na wiadukcie kolejowym z montażem i demontażem odbojnicy szt. 153, w torze nr 200c za Rz 620 szt. 10, w torze nr 203 szt. 76, w torze nr 200f szt. 15, w torze nr 205 szt. 20, na wstawce rozjazdowej 510/512 szt. 9  Razem 534.

Odpowiedź:

Wymiana 33 szt. zespołów podzłądzowych skręconych śrubami  - t. j. zabudowa 66 szt. podkładów drewnianych typ. II-B S sosnowe z kompletnym przytwierdzeniem typ. K, szyny S-49. Dopuszcza się przy wymianie zespołów na stykach szynowych zabudowę podkładek podzłączowych podwójnych  oraz łapek starych użytecznych. Pozostałe akcesoria torowe - materiał nowy. Po ciągłej wymianie podkładów drewnianych oraz mechanicznym podbiciu toru należy zabudować w przejeździe  2 komplety płyt typ. CBP materiałem nowym,  (płyty środkowe muszą być ze skosem). Na przejeździe płyty betonowe typ. CBP  dopuszcza się zabudować bez krawężników separacyjnych,  istniejące wykruszenia asfaltu i ubytki  na połączeniu płyt betonowych typ. CBP 
z nawierzchnią drogową  zaasfaltować  po obu stronach toru  4m od skrajnej szyny. W torze 200a na tym odcinku  występują szyny typ. S49, podkłady drewniane, przytwierdzenie typ. K., rozstaw podkładów drewnianych 0,65m.
Gruz z wymiany nawierzchni drogowej  na przejeździe należy zutylizować, nie wymagane jest na gruz okazanie karty przekazania odpadu.
Dopuszcza się mechaniczne podbicie  toru zespołem podbijarki torowej zainstalowanej na chwytaku koparki dwudrogowej. Po ciągłej wymianie podkładów drewnianych  i mechanicznym podbiciu 0,150 kmt należy uzupełnić  około 60 ton tłucznia kolejowego.

Pytanie nr 2

Proszę jeżeli to możliwe o udostępnienie planu schematycznego remontowanych torów.

Odpowiedź:

Plan schematyczny remontowanych torów można uzyskać do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. 42 BLSz w Radomiu, Sadków 9 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

DOWÓDCA

wz. płk mgr inż. Mirosław CENKIEL

Wyk.: Magdalena ORZECHOWSKA, tel. 261 511 232

14.05.2021 r.