Załącznik nr 1 do „Zapytania
ofertowego”

Numer sprawy: SAT.2510.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kosztorys na „Roboty remontowe w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi
Mazowieckiej”.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J. m.		Ilość	Cena jedn.	Wartość netto

		Roboty sanitarne
		Spuszczenie i napełnienie wody oraz sprawdzenie szczelności instalacji c.o.	kpl.		1
		Demontaż grzejnika żeliwnego w celu przeróbki instalacji c.o.	szt.		8
		Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego / podwójnej regulacji, prostego lub kątowego z głowicą termostatyczną, ø 15-20 mm (Danfoss lub równoważne),	szt.		9
		Montaż zaworu grzejnikowego powrotnego, prostego lub kątowego, ø 15-20 mm	szt.		9
		Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 90 cm (4 żeberka)	szt.		1
		Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 90 cm (3 żeberka)	szt.		2
		Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (10 żeberek)	szt.		3
		Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (5 żeberek)	szt.		2
		Wymiana zaworów przelotowych ø 15 na pionach przed odpowietrznikami	szt.		4
		Wymiana odpowietrzników na pionach	szt.		4
		Wymiana zaworów odcinających skośnych z odwodnieniem na równoważące z płynną nastawą wstępną lub termostatyczne (nierdzewne-grzybkowe-skośne) ø 25 na / pionach (Oventrop - "Hydrocontrol VTR" lub Danfoss lub równoważne),	szt.		6
		Wymiana zaworów odcinających skośnych z odwodnieniem na równoważące z płynną nastawą wstępną lub termostatyczne (nierdzewne-grzybkowe-skośne) ø 32 na / pionach (Oventrop - "Hydrocontrol VTR" lub Danfoss lub równoważne)	szt.		6
		Wymiana zawór przelotowych ø 25-32 na pionach	szt.		4
		Montaż zaworu trójdrożnego ø 25-32 mm (wersja nierdzewna) z siłownikiem i sterownikiem pogodowym	kpl.		1
		Montaż pompy obiegowej co ø 25-60 (bezdławnicowa wysokosprawna, wyposażona w silnik z magnesami trwałymi ze zmiennym natężeniem przepływu), / Grundfos lub równoważne,	kpl.		1
		Wymiana rurociągów stalowych na PP w instalacjach wodociągowych o śr. nominalnej 40 mm, na ścianach	m		20
		Wymiana rurociągów stalowych na PP w instalacjach wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm, na ścianach	m		20
		Montaż zaworów przelotowych ø 32-40 na pionach	szt.		5
		Połączenie nowych rurociągów PP z rurociągami starymi stalowymi, na pionach	pkt		5
		Montaż elektronicznych ciepłomierzy gorącej wody ø 25-32 mm z czujnikami na zasilaniu i powrocie	szt.		2
		Demontaż grzejnika żeliwnego w celu przeróbki instalacji c.o.	szt.		2
		Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego / podwójnej regulacji, prostego lub kątowego z głowicą termostatyczną, ø 15-20 mm (Danfoss lub równoważne),	szt.		2
		Montaż zaworu grzejnikowego powrotnego, prostego lub kątowego, ø 15-20 mm	szt.		2
		Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (10 żeberek)	szt.		2
		Prysznic bezpieczeństwa montowany do ściany 1100/150 z podejściem wod. w pomieszczeniu sanitarnym	kpl.		1
		Wymiana baterii zlewozmywakowych z wylewką na baterie zlewozmywakowe z wylewką i prysznicem (rodzaj montażu - ścienne, materiał chromowany mosiądz, długość węża 1500 mm, długość wylewki 250 mm)	szt.		3
		Wymiana rury wentylacyjnej fi 160 mm w pomieszczeniu nr 117	m		3
		Wymiana wywietrznika (wykucie starej rury, montaż nowej z PCV z kratką wentylacyjną i kominkiem z trójnikiem fi min. 11 cm, gr. ściany 60-70 cm	kpl.		4
		Wymiana elementów instalacji elektrycznej
		Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej w kanale PCV dla obwodów gniazdkowych przewodem 3x2,5 mm2	m		15
		Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej w kanale PCV dla obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm2	m		15
		Wymiana opraw świetlnych na ledowe – natynkowe 40W/4000K, 60cmx60cm - białe dzienne liniowe, natynkowe	szt.		5
		Wymiana opraw świetlnych na ledowe – 36W/4000K dł.120cm 230V- białe dzienne, natynkowe	szt.		7
		Montąż gniazdek natynkowych podwójnych 230+0	szt.		5
		Montaż przełączników/wyłączników natynkowych	szt.		3
		Montaż systemu kontroli dostępu do drzwi w serwerowni	kpl		1
		Roboty malarskie i stolarskie
		Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej - sufity	m2		(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+(1,50x1,84)=16,96
		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami / emulsyjnymi starych tynków - (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm + 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, sufity	m2		(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+(1,50x1,84)=16,96
		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufity	m2		(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+(1,50x1,84)=16,96
		Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną lateksową (kuchnia/łazienka) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+(1,50x1,84)=16,96
		Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej (wys. 2,0 m) i emulsyjnej (wys. 0,95 m) ze ścian	m2		(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+(1,75x2,95)*2 +(1,84x2,95)*2+(1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 =39,59+21,19+19,71=80,49
		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami / emulsyjnymi starych tynków - (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm + 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany	m2		(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+(1,75x2,95)*2 +(1,84x2,95)*2+(1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 =39,59+21,19+19,71=80,49
		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie -ściany	m2		(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+(1,75x2,95)*2 +(1,84x2,95)*2+(1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 =39,59+21,19+19,71=80,49
		Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną lateksową (kuchnia/łazienka) starych tynków wewnętrznych ścian	m2		(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+(1,75x2,95)*2 +(1,84x2,95)*2+(1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 =39,59+21,19+19,71=80,49
		Wykonanie zabudowy rur sanitarnych, ściennej pionowej z płyty g.k.) pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym – wys.0,80 m, szer. 0,90 m	m2		0,95x0,80=0,76
		Wykonanie maskownicy pionowej z blachy perforowanej (łatwej do demontażu) - zamknięcie przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym – wys.0,80 m, szer. 0,90 m	m2		0,90x0,80=0,72
		Wymiana kratki wentylacyjnej PCV 140x140, wym. w mm	kpl.		4
		Montaż listew drewnianych – ościeżnicowych, płaskich szer. 5 cm	m		2,05*10+1,00*5=25,50
		Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej	m2		(0,90x2,05)*2*2+(0,80x2,05)*2*2=7,38+6,56=13,94
		Demontaż drzwi wewnątrzlokalowych „70”/„80” z ościeżnicą drewnianą	szt.		4
		Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.		2
		Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,80x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.		1
		Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, antywłamaniowych o podwyższonej odporności ogniowej, klasy Ci EI 30 z zamkiem klasy C (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.		1
		Montaż rolety okiennej, antywłamaniowej – zewnętrznej o wym. szer. 1,71 wys. 0,80 w m	szt.		1
		Demontaż drzwi wewnątrzlokalowych „80” z ościeżnicą drewnianą	szt.		3
		Montaż drzwi wewnątrzlokalowych pełnych (wzmocnionych - 3 zawiasy) z ościeżnicą regulowaną, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.		3
		Zabezpieczenie podłóg i utylizacja odpadów budowlanych
		Zabezpieczenie podłóg folią	kpl.		1
		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.		1
		Razem 1-57

Suma netto
Podatek Vat
Suma brutto

II.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie uzgodniony przez strony, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r.
2. Oferta została sporządzona na podstawie ww. opisu
3. Wycena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

…………………………
 miejscowość data
        ………………………………………….........................
        podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
        uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy