Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu

Nazwa Zakupu:

Remont dachu wraz z wymianą obróbki blacharskiej, wymiana orynnowania w budynku rozdzielni ST-2 – budynek nn w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania:

Remont dachu wraz z wymianą obróbki blacharskiej, wymiana orynnowania. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. R-19/098

Adres: Baza Miszewko Strzałkowskie,

Gmina   Słupno; powiat  płocki

- Opis przedmiotu Zakupu

Opis ogólny przedmiotu Zakupu:

Przedmiotem Zakupu jest wykonanie robót budowlanych („Roboty”) polegających na remoncie dachu wraz z wymianą obróbki blacharskiej, wymianie orynnowania w budynku rozdzielni ST-2 – budynek nn w Bazie Miszewko Strzałkowskie, w tym m.in. wymianie instalacji odgromowej. miejscowej naprawie istniejącej papy (usunięcie bąbli powietrza), położeniu nowej warstwy papy termozgrzewalnej wentylowanej, grubości 5,2 mm – około 80 m2, wymianie obróbki blacharskiej i orynnowania, naprawie opaski z płyt chodnikowych i kostki betonowej wokół budynku oraz  miejscowych naprawach elewacji budynku i malowaniu ścian zewnętrznych budynku.

Szczegółowy zakres Robót obejmuje:

- Przed przekazaniem placu budowy opracowanie (przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi), przedstawienie i uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego, technologii wykonywania Robót w formie dokumentacji technicznej wraz z wykazem materiałów, dokumentacja techniczna winna  być opracowana w ilości: 1 egz. w wersji elektronicznej (format *pdf, rys. w  dwg) na  nośniku pamięci typu pen-drive oraz 3 egzemplarze wydrukowane na papierze,

- remont dachu budynku rozdzielni ST-2 – budynek nn, w tym:

-   wykonanie naprawy pokrycia dachu, tj.: oczyszczenie powierzchni dachu pokrytego papą,  przebicie i zaklejenie pęcherzy, naprawa obróbek przy kominach wentylacyjnych, pokrycie dachu dodatkową warstwą papy nawierzchniowej, termozgrzewalnej SBS grubości 5,2 mm,  w systemie  wentylowanym z wcześniejszym odpowiednim przygotowaniem podłoża i jego zagruntowaniem, o ile będzie tego wymagała przyjęta technologia robót,

- dostawa i montaż kominków odpowietrzających wentylacyjnych, systemowych, odpowiednich do zastosowanej papy wentylowanej, które umożliwią odprowadzenie pary wodnej spod papy nawierzchniowej,

-  wymiana (demontaż, dostawa i montaż) całościowa orynnowania oraz wszystkich obróbek blacharskich dachu, tj. w szczególności rynien, rynhaków, pasów podrynnowych i nadrynnowych, rur spustowych wraz z kształtkami, mocowaniami (uchwytami rynien i rur spustowych),  do wykonania obróbek blacharskich należy zastosować blachę ocynkowaną, powlekaną grubości min. 0,55 mm a orynnowanie winno zostać wykonane z elementów systemowych z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości min. 0,55 mm. Rynny należy zastosować w rozmiarze min. Ø150 a rury spustowe w rozmiarze min. Ø100 . Nowe obróbki blacharskie mają mieć wyrobiony tzw. kapinos.

-  naprawa ścian i gzymsu pod obróbkami blacharskimi. Usunąć luźne kawałki betonu lub tynku. Zagruntować i wypełnić odpowiednią zaprawą naprawczą,

-   wymiana instalacji odgromowej budynku tj.  demontaż a następnie  montaż nowej instalacji odgromowej w części zwodów pionowych i poziomych budynku wraz z niezbędnymi uchwytami (po demontażu  istniejącej instalacji odgromowej połączenia doprowadzić do przewodności - zaciski wymienić na nowe,  na dachu należy  zastosować mocowania bez przebicia dachu), wykonanie  stosownych pomiarów i protokołów,

- Remont elewacji i elementów zewnętrznych całego budynku w zakresie:

a) remont elewacji budynku:

-  mycie elewacji budynku środkami odtłuszczającymi,

-  likwidacja pęknięć i niewielkich ubytków w elewacji,

- dwukrotne malowanie elewacji budynku farbą fasadową – kolorystyka do uzgodnienia z  Zamawiającym,

b) naprawa opaski z płyt chodnikowych i kostki betonowej wokół budynku:

- demontaż płyt chodnikowych i kostki betonowej,

- wykonanie/uzupełnienie podbudowy z zagęszczonego piasku ze spadkiem od strony ściany budynku (min. 5 %) umożliwiającym odpływ wody opadowej,

- odtworzenie opaski ze zdemontowanych wcześniej  płyt chodnikowych i kostki betonowej (po ich wcześniejszym oczyszczeniu)  wraz z uzupełnieniem brakujących lub uszkodzonych elementów,

- zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót,

- wykonanie prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego i zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania zakresu określonego powyżej, w tym:

wykonanie dokumentacji powykonawczej dostosowanej do Systemu Zarządzania Majątkiem SEZAM Zamawiającego - 1 egz. w wersji elektronicznej (format *pdf, rys. w  dwg) na  nośniku pamięci typu pen-drive oraz 3 egzemplarze wydrukowane na papierze.

- Inne istotne informacje

- Wszystkie materiały muszą być w pierwszym gatunku.

- Wymiary podane w zakresie rzeczowym mają jedynie charakter orientacyjny.

- Kolorystyka podczas wykonywania Robót musi być zgodna z obowiązującym w PERN dokumentem: Zalecenia w zakresie wizualizacji obiektów biurowych znajdujących się na bazach/stacjach, należących do spółki.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia  na  terenie  Bazy  Miszewko  Strzałkowskie,  celu  uwzględnienia  wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie przedmiotu Zakupu uwarunkowań, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia z  Kierownikiem Działu Centralnego  - Koordynatorem Bazy Miszewko Strzałkowskie– Panem Grzegorzem Różyckim tel. 660 724 172 lub inną wskazaną przez niego osobą.