ZAŁĄCZNIK NR   2 D do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne - elektryczne – 8 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne - elektryczne |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne, fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 r. | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| 2 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. | Tak |  |
| 3 | Wymiary łóżka: Szerokość całkowita: 1030mm +/- 20mm Długość całkowita: 2100mm +/- 20mm Wymiary leża 2000 x 900mm +/- 20mm | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych wymiarach min. 5x3 cm pokrytych lakierem proszkowym (min 4 kolory do wyboru) | Tak |  |
| 5 | Łóżko posiadające ramę zewnętrzna , leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | Tak |  |
| 6 | Ruchome segmenty leża wypełnione siatką metalowa o oczkach 5x10 cm, pręt o średnicy 5 mm segment stały z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. | Tak |  |
| 7 | Regulacja wysokości elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie min. 400-800mm +/- 10mm, Konstrukcja łóżka krzyżakowa | Tak |  |
| 8 | Regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni (+/- 5 stopni) i segmentu uda w zakresie do 40 stopni (+/-5 stopni) elektryczna za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia doregulowywany ręcznie za pomocą systemu zapadkowego w zakresie 0-20 stopni, funkcja autokontur. | Tak |  |
| 9 | Możliwość zablokowania na pilocie funkcji łóżka. | Tak |  |
| 1 | Pilot wyposażony w system informujący (np. diody LED) minimum o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota | Tak |  |
| 1 | Regulacje elektryczne dokonywane za pomocą 3 oddzielnych siłowników oraz pilota przewodowego, siłowniki o klasie szczelności min. IPX6 | Tak |  |
| 1 | Łóżko wyposażone w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy min 125 mm, z czego min. 3 koła z blokadą jazdy i obrotu, 1 koło z funkcja jazdy na wprost | Tak |  |
| 1 | Łóżko wyposażone w 4 koła łożyskowane o średnicy minimum 125mm z centralną blokadą kół, dźwignie do blokowania umiejscowione przy kołach od strony nóg. Możliwość ustawienia w trzech pozycjach: odblokowane, zablokowane i funkcja jazdy kierunkowej. | Tak |  |
| 1 | Szczyty łóżka tworzywowe stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia lub klejenia, osadzane w specjalnych tulejach znajdujących się w narożach leża za pomocą chromowanych rur gwarantujące ciche prowadzenie łóżka pozwalające na odjęcie szczytu w sytuacjach tego wymagających. | Tak |  |
| 1 | Szczyt z kolorową wklejką – kolor do uzgodnienia z zamawiającym Możliwość wyboru kolorowej wklejki w szczycie łóżka- min 4 kolory | Tak |  |
| 1 | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe o średnicy min. fi 60 mm | Tak |  |
| 1 | Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, wieszaków na kaczkę i basen, poręczy bocznych, podwójnej ramy wyciągowej | Tak |  |
| Elementy wyposażenia łóżka: |
| 1 | Materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 12 cm w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym nadającym się do dezynfekcji i prania w temperaturze 95 stopni, wkład: materac z pianki o gęstości min. 30-35 kg/m3 pokrowiec zapinany na zamek z min. dwóch stron, z okapnikiem | Tak |  |
| 1 | Poręcze boczne metalowe z wykonane z profili stalowych okrągłych fi 25mm pokryte lakierem proszkowym mocowane pod ramą leża w specjalnych tulejach, składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 35 cm i długości min 1540mm, zgodne z norma EN 60601-2-52, Składanie barierek bocznych odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza, a rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem. Barierki po złożeniu nie wystają ponad leże co znacząco poprawia komfort lezącego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Statyw kroplówki przyłóżkowy | Tak |  |
| 2 | Wysięgnik ręki do podciągania z możliwością ustawienia i zablokowania w dwóch pozycjach : do środka łóżka i równolegle do dłuższej krawędzi | Tak |  |
|  | Haczyki (zawieszenia) na worki urologiczne – 2 kpl. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V~50Hz | Tak |  |
| 2 | Klasa ochrony : II typ B | Tak |  |
| 2 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 180 kg | Tak |  |
| 2 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.