| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Wartość netto | VAT stawka* | Vat kwota* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8=7+5 |
|  | Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem wymienionym w Tabeli nr 1 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem oraz spełniający wszystkie wymogi w niej opisane | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty netto/VAT/brutto |  | X |  |  |

*Uwaga: w przypadku, gdy przedmiot zamówienia objęty jest więcej niż jedną stawką podatku Vat Wykonawca powinien w powyższej tabeli uwzględnić odpowiednie stawki podatku Vat i odpowiadające im kwoty podatku Vat

Tabela nr 1  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem

Marka, typ, model oraz producent oferowanego urządzenia:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne oraz wyposażenie

| l.p. | Parametr |
| --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz |
|  | Aparat fabrycznie nowy |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz |
|  | Aparat przenośny z rączką oraz możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 2 |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia maks. 45 sek. |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby maks. 5 sek. |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 |
|  | Wyjście HDMI |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi |
|  | MONITOR |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. |
|  | Przekątna ekranu min. 15" (podać) |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | Tryb B - Mode |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) |
|  | Tryb M - Mode |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. |
|  | Ilość map kolorów min. 20 |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF |
|  | Automatyczny pomiar żyły głównej dolnej z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu |
|  | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopnia nasilenia procesu chorobowego |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej za pomocą jednego przycisku |
|  | Automatyczny pomiar Intima Media |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz |
|  | Ilość elementów min.190 |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |
|  | Głębokość obrazowania min. 28 cm |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz |
|  | Ilość elementów min. 120 |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 61 stopni |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
|  | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO |
|  | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, |
|  | Możliwość głosowego sterowania aparatem |
|  | Możliwość rozbudowy o system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł |
|  | Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz |
|  | Ilość elementów min. 190 |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna o zakrzywionym czole głowicy współpracująca z Ciągłym Dopplerem |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz |
|  | Ilość elementów min. 64 |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni |
|  | Promień krzywizny czoła min. 30mm |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phasedarray |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz |
|  | Ilość elementów min.80 |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm |
|  | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS |
|  | Moduł EKG |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. |
|  | Doppler Tkankowy (TDI) |
|  | Automatyczny pomiar VTI z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu |
|  | Automatyczny pomiar objętości pęcherza moczowego |
|  | Automatyczny pomiar powierzchni żołądka |
|  | Automatyczny pomiar tętna płodu |
|  | Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji) |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] minimum 24 miesiące |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu |
|  | Paszport techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji naprawa urządzenia w ciągu do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii |
|  | W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji i naprawy przedłużającej się powyżej 2 dni roboczych obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. Urządzenie zastępcze zostanie dostarczone do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie, o którym mowa powyżej. Wykonawca będzie świadczył Serwis w stosunku do urządzenia zastępczego do czasu naprawienia i dostarczenia do Zamawiającego urządzenia, które uległo awarii. W takim przypadku termin usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi do 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii |