ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

# Burmistrz Gminy Rawicz

działający w imieniu Gminy Rawicz

ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

tel. (065) 546-54-00, fax (065) 546-41-67

www.rawicz.pl e-mail umg@rawicz.pl

NIP 699-187-10-57  REGON 411050729

2. Tryb udzielania zamówienia:

Na podstawie ustalenia wartości niniejsze zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) ponieważ wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - art. 4 pkt 8

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oraz wdrożenie UTMa w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących Urząd Miejski Gminy Rawicz,  Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcje i parametry pracy:

1.W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive.

2.Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

3.Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

4.System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym.

5.System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX

6.System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 254 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

7.W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 mln jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę

8.Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 2,5 Gbps

9.Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 400 Mbps

10.System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 30 GB. System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.

11.System realizujący funkcję kontroli przed złośliwym oprogramowaniem musi mieć możliwość współpracy z platformą lub usługą typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotąd zagrożeń.

12.W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:

•Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection

•Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS

•Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN

•Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System

•Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.

•Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP

•Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma

•Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów)

•Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL

•Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)

13.Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS)  - minimum 900 Mbps

14.Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, AC, AV - minimum 200 Mbps

15.W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż:

•Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site

•Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności

• Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh

• Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF

• Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

16. W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci  powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.

17.Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

18.Możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa  w zakresie  Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a.

19.Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego.

20.Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci.

21.Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ

22.Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien umożliwiać skanowanie archiwów typu zip, RAR.

23.Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.

24.Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP

25.Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.

26.Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.

27.System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:

•Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu

•haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

•haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych

•Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory

28.Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać  następujące certyfikaty:

•ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall

•ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS

•ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN

29.Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

30.Serwisy i licencje

•W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres […] lat.

31.Gwarancja oraz wsparcie

1) Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia 
w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2)Gwarancja/AHB/SOS: System powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący powinien posiadać certyfikat ISO 9001 
w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 / 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 8x5 /24x7.

Oferent winien przedłożyć dokumenty:

- oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej)

- certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego

3) Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu 
w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

4)Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

- Termin wykonania zamówienia:  do 28.02.2017

5.   Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonania oceny ich spełnienia oraz wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę:

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o ich spełnieniu. Treść oświadczenia zawarto w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa zeskanowana i przesłana przez platformę

- specyfikacja sprzętowa,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza (o ile ofertę składa pełnomocnik).

- Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązani są w treści oferty wskazać tę część zamówienia (określenie zakresu prac w tabeli w druku oferty), której wykonanie powierzają podwykonawcom.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń:

- Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawnienia źródła zapytania.

- Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego lub za pomocą e-mail: informatyk@rawicz.pl.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże faksem dokumenty lub informację każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz:

- Adam Ignasiak tel. (065) 546-54-11 pokój 14 w godz. pracy urzędu.

- Janusz Pieprzyk tel. (065) 546-54-11 pokój 14 w godz. pracy urzędu

8. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą od ostatecznego terminu składania ofert do czasu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

- Wszelkie poprawki naniesione w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi niniejszego zapytania.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy przesłać przez platformę zakupową w terminie do 22.12.2016 r. do godz.: 14:00.  
Porównanie ofert nastąpi w dniu 22.12.2016 r. o godz.:14:10 pokój 14.

2)  Zamawiający sporządzi protokół otwarcia ofert.

3)  W toku badania ofert Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną, oraz
     dokona poprawy stwierdzonych błędów lub omyłek.

4)  W toku badania oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5)  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli złożona oferta nie odpowiada wymaganiom i zapisom
     zawartym w zapytaniu ofertowym.

6)  Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
     - zawiadamiając równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
     zamówienia/złożyli oferty.

11. Opis sposobu obliczania ceny.

- Cenę ofertową za przedmiot zamówienia należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w rozdziale III zapytania oraz zapisy zawarte w projekcie umowy.

- Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

- W ofercie należy podać cenę netto i brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

- Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.

- Wartość zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień nie objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy nie będzie wolno ich zrealizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.

12. Opis kryteriów oceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni postawione warunki i zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia.

13. Istotne dla stron postanowienia.

Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

14. Informacje o formalnościach po wyborze oferty

- O wyborze oferty wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem nazwy firmy i siedziby wybranego wykonawcy oraz ceny oferty.

- Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą, którego oferta została wybrana miejsce i termin podpisania umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.

15. Załączniki

- wzór oferty				zapoznaniu się z zapytaniem

- projekt umowy		ofertowym, zaproszeniami dla

wykonawców oraz projektem umowy

Z a t w i e r d z a m  do realizacji:

.. ...............................................

(podpis Kierownika Jednostki)

Rawicz, 2016-12-19