Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: ,,Zakup koparko - ładowarki "

I. Specyfikacja maszyny do prac ziemnych – 1 sztuka:

- Rok produkcji – 2021rok.

- Fabrycznie nowa.

- Masa całkowita maszyny – do 9000 kg.

- Silnik – pojemność min. 4500 cm³.

- Moc silnika – min. 100 KM.

- Moment obrotowy – min. 500 Nm.

- Turbodoładowanie.

- Skrzynia biegów typu PowerShift.

- Blokada zmiennika momentu obrotowego.

- Dyferencjał o graniczonym poślizgu LSD.

- Przednia oś skrętna.

- Biegi – min. 4 do przodu.

- Hydrauliczny układ kierowniczy.

- Pompa wielotłoczkowa.

- Układ elektryczny – 12V.

- Koła przednie – min. 18 cali.

- Regulowany fotel operatora z pasami bezpieczeństwa.

- Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie.

- Ogrzewanie i wentylacja.

- Klimatyzacja.

- Immobiliser.

- Fabryczne radio.

- Osłony świateł.

II. Parametry ramienia ładowarkowego:

- Sterowanie za pomocą dźwigni lub joysticka.

- Wysokość podnoszenia na widłach – min 2,8 m.

- Ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min 3000 kg.

- Siła skrawania łyżki– min. 6500 kg.

- Siła zrywania łyżki – min 4500 kg.

III. Parametry ramienia koparkowego:

- Sterowanie za pomocą dźwigni lub joysticka.

- Głębokość kopania – min. 5,8 m.

- Udźwig łyżki z wysuwem – min. 700 kg.

- Udźwig łyżki bez wysuwu – min. 1400 kg.

- Siła skrawania łyżki – min. 6000 kg.

IV. Informacje dodatkowe dotyczące urządzenia:

- Maszyna musi posiadać certyfikat CE.

- Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów, mosty) jednego producenta.

- Szybkozłącze mechaniczne.

- Łyżka ładowarkowa z widłami.

- Osprzęt w postaci łyżki skarpowej – min. 1500 mm szerokości oraz dwóch łyżek z zębami oszerokości min. 300 mm oraz 600 mm.

- Podkładki pod podpory.

V.  Inne istotne warunki dostawy przedmiotu zamówienia, serwisu i warunki gwarancji.

1. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację dotyczącą każdego pojazdu oraz każdego osprzętu, w szczególności:

1) książkę serwisową i instrukcję obsługi – w języku polskim;

2) katalog części zamiennych – w języku polskim;

3) deklarację zgodności (CE) – w języku polskim;

4) książki gwarancyjne;

5) harmonogram i warunki niezbędnych przeglądów dotyczących pojazdów oraz osprzętu;

6) fabryczne komplety kluczy do stacyjki – dla pojazdów.

2. Wykonawca w dniu dostawy przedmiotu zamówienia przeszkoli pracowników ( 2 osoby) z zakresu obsługi urządzenia.

3. Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis znajdował się nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na fabrycznie nowy przedmiot zamówienia tj.: koparko – ładowarkę na wskazany  w ofercie okres w miesiącach (kryterium oceny ofert) 
z limitem przepracowanych godzin 3 000 w okresie trwania gwarancji. Okres trwania gwarancji ulegnie zakończeniu w momencie upływu wskazanego okresu gwarancji w miesiącach lub przepracowaniu 3 000 motogodzin.

5.  Gwarancja ulega przedłużeniu na okres w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać.