Załącznik nr 3.4 do SWZ

Specyfikacja techniczna dla części 5

| Specyfikacja techniczna – Mobilna stacja robocza |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne parametry | Oferowane parametry (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| 1 | Procesor |  |
| 2 | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
| 3 | Wydajność | Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test wynik nie mniejszy niż 25 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
| 4 | Typ procesora | wielordzeniowy, mobilny |  |
| 5 | Liczba procesorów | 1 |  |
| 6 | Pamięć operacyjna |
| 7 | Rozmiar pamięci | 32GB GB DDR4 |  |
| 8 | Dyski twarde |
| 9 | Ilość | 2 |  |
| 10 | Łączny rozmiar | 3TB |  |
| 11 | rodzaj | 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 1 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy oraz 1 x dysk SSD z kontrolerem NVMe na szynie PCIe 2 TB 340 000/280 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| 12 | Porty wejścia/wyjścia |
| 13 | Rodzaj/ilość | USB 3.0/ 2 lub uzyskane poprzez adapter producenta sprzętu |  |
| 14 | Rodzaj/ilość | Złącze stacji dokującej lub repilkatora portów - USB Type C/1 |  |
| 15 | Rodzaj/ilość | Display Port/1 lub HDMI/1 (dozwolone wersje portów mini i micro) lub uzyskany poprzez adapter producenta sprzętu |  |
| 16 | Rodzaj/ilość | RJ-45/1 lub uzyskany poprzez adapter producenta sprzętu |  |
| 17 | Karty sieciowe | Ethernet 10/100/1000 i bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 ax |  |
| 18 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| 19 | Wyświetlacz wbudowany |
| 20 | Typ wyświetlacza | wyświetlacz LED, matowy |  |
| 21 | Przekątna (cale) | Od 15’’ do 18’’ |  |
| 22 | Rozdzielczość | 3840 x 2160 |  |
| 23 | Karta graficzna |
| 24 | Rodzaj | Karta min. 4 GB GDDR6 własnej pamięci, liczba procesorów/rdzeni min. 2500. |  |
| 25 | Preinstalowane oprogramowanie |
| 26 | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego sprzętu np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
| 27 | Diagnostyka | Oprogramowanie diagnostyczne sprzedawane przez producenta komputera wraz ze sterownikami |  |
| 28 | Inne urządzenia i zabezpieczenia – opis |
| 29 | Bateria | 80Wh |  |
| 30 | Mysz | Optyczna, bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa z funkcją przewijania |  |
| 31 | Klawiatura | Bezprzewodowa Bluetooth lub radiowa, 101 klawiszowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną |  |
| 32 | Torba | Dedykowana do rozmiaru sprzętu, dwukomorowa, z rączką oraz dodatkowym paskiem na ramię (odpinany pasek w zestawie wraz z torbą). Kolor czarny |  |
| 33 | Słuchawki z mikrofonem USB | Słuchawki z mikrofonem USB: Słuchawki Średnica membrany: 28-42 mm Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon Redukcja szumów Pasmo przenoszenia minimum: 100 Hz ~ 16 kHz Złącza: USB typu A Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 10 Professional 64bit Długość przewodu minimalna: 1,8 m Maksymalna masa produktu: 150 g 1 sztuka |  |
| 34 | Inne | - Kamera internetowa wbudowana, mikrofon wbudowany - Sprzęt posiadający certyfikat normy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie producenta lub inny dokument pochodzący od producenta, potwierdzający, że komputer spełnia standardy MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H. Zamawiający dopuszcza równoważny certyfikat akredytowanej jednostki wykonującej badania wytrzymałości i odporności urządzeń potwierdzający odporność. Wymagane jest dostarczenie równoważnego certyfikatu wraz z opisem i dokumentacją fotograficzną z przeprowadzonych testów oraz informacją o pozytywnym ich zakończeniu wydaną przez akredytowaną jednostkę wydającą certyfikat. |  |
| 35 | Stacja dokująca/replikator portów | Współpracująca z dedykowanym złączem komputera lub złączem komputera USB Type C w przypadku replikatora portów i umożliwiająca dołączenie urządzeń zewnętrznych: myszki, klawiatury, 2 monitorów złączami cyfrowymi, głośników, sieci komputerowej, i zasilającej. Do stacji dokującej/replikatora portów dołączony dedykowany zasilacz. |  |
| 36 | Zabezpieczenia | Linka zabezpieczająca przed kradzieżą |  |
| 37 | Szyfrowanie | Układ pozwalający na szyfrowanie danych dysku twardego (klucze szyfrujące przechowywane w dedykowanym układzie scalonym zintegrowanym z płytą główną, zamiast na dysku twardym) współpracujący z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z licencją aktywującą (jeśli jest wymagana) |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym