ZAŁĄCZNIK NR 6

MODERNIZACJA  KORYTARZA  II  PIĘTRA  BUDYNKU.

1.    ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1    Roboty  demontażowe  -  1  [kpl.],

1.2    Roboty  rozbiórkowe/  przygotowawcze  -  19,169 [t].

2.    INSTALACJE  SANITARNE

2.1    Instalacja  c.o.

2.1.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomienie  -  grzejnik  płytowy  np.  PURMO  Plan  Compkt FC33  600 x 1600;  3694  [W]  -  1  [kpl.],

2.2    Instalacja  Hydrantowa  -  dostawa  i  montaż  -  kompletnej  nowej  szafki hydrantowe wnękowe  z  miejscem  na  gaśnice  dla  węża  półsztywnego  dn.  25  [mm],  pomiar  wydajności  np.  HYDRANT S-25-WG20 WNĘKOWY 20M SUPRON  lub  inny  równoważny  -  1  [kpl.]

3.    INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

3.1    Instalacja  elektryczna  oświetleniowa,  przewody płaskie - YDYp 750 V  4 x 2,5  [mm2]  -  191,28  [m],

3.2    Instalacja  elektryczna  oświetleniowa,  przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2]  -  132  [m],

3.3    Dostawa  i  montaż  sterowania  sekwencyjnego  oświetleniem  +  oświetlenie  dyżurne  -  1  [kpl.],

3.4    Instalacja  elektryczna  dedykowana  -  Dostosowanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  silnoprądowej  i  słaboprądowej  pomieszczeń  po  przeprowadzonym  remoncie  w  zakresie  by  dzieło  było  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć  <instalacja  monitoringu,  instalacja  dzwonkowa,  instalacja  okablowania  strukturalnego,  nagłośnienie,  oświetlenie>  -  1  kpl..

4.    ROBOTY  BUDOWLANE

4.1    TYNKI,

4.1.1    Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  -  180,888  [m2],

4.1.2    Tynki  jednowarstwowe  (gładzie)  na  ścianach  i  suficie:   180,888  +  77,15  [m2]

4.2    OPRAWY  OŚWIETLENIOWE

4.2.1     Montaż opraw oświetleniowych na sufitach podwieszanych - LED -  ECOPHON  SQUARE  43 (TM)  lub  innych  równoważnych  -  23  [kpl.],

4.2.2    Montaż opraw oświetleniowych na sufitach podwieszanych - LED -  ECOPHON  SQUARE  43 (TM)  awaryjnych  1  [h]  lub  innych  równoważnych  -  10  [kpl.],

4.3    POSADZKI

4.3.1    wykładzina podłogowa rulonowa  z PCV bez warstwy izolacyjnej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  Eminent  z  bezkierunkowym  wzorem  z  efektem  3D, homogeniczna  wykładzina  winylowa,  do  użytku  komercyjnego:  34,  do  użytku  w  przemyśle  43,  CE.  ISO.  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy  -  rolki  25,0 x 2,0  [m],  Ognioodporność:  Klasa  Bfi s1,  niepalność.  Grupa  ścieralności  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałość  kolorów  większa  równa  -  6,  odporność  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R9,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm]  -  70,734  [m2].

4.4    ROBOTY  MALARSKIE

4.4.1    Farba  lateksowa  do  ścian  i  sufitów,  matowa,  antyrefleksyjna  (PN-C-81914:2002 -  Rodzaj  I  -  farba  odporna  na  szorowanie  na  mokro)  -  272,845  [m2],

4.4.2    Lakier  ochronny  bezbarwny  do  ścian  -  175,355  [m2]

4.5    STOLARKA  DRZWIOWA

4.5.1    Dostawa  i  montaż  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone    <do  sal  lekcyjnych  100  [cm]  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  rozmiar  100  [cm]  wypełnione  płytą  wiórową  otworową,  okleina  CPL  HQ 0,2  "Beton  ciemny",  trzeci  zawias  3D,  klamki  z  szyldami,  dwa  zamki <sale  lekcyjne  D2>  -  10,50  [m2],

4.5.2    Dostawa  i  montaż  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone    <do  ZESPOŁU  SANITARNEGO - WC  90  [cm], skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  rozmiar  90  [cm]  wypełnione  płytą  wiórową  otworową,  okleina  CPL  HQ 0,2  "Beton  ciemny",  trzeci  zawias  3D,  klamki  z  szyldami,  jeden  zamek  D6>  -  1,89  [m2],

4.5.3    Dostawa  i  montaż  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone    <do pomieszczenia  90  [cm] skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  rozmiar  90  [cm]  wypełnione  płytą  wiórową  otworową,  okleina  CPL  HQ 0,2  "Beton  ciemny",  trzeci  zawias  3D,  klamki  z  szyldami,  dwie  wkładki  patentowe  atestowane <pomieszczenie  90  [cm]  D4>  -  3,78  [m2],

4.5.4    Dostawa  i  montaż  z  regulacją  drzwi  szklanych,  dwuszybowych,  systemowych,  na  ramie  aluminiowej,  dwuskrzydłowych,    dwa  zamki,  zamek  magnetyczny  <DA>  - 6,405  [m2],

4.5.5    Dostawa  i  montaż    naświetla  w  ramie  systemowej  nad  wejściem do  pom.  pielęgniarki  -  4,713  [m2].

5.    KLATKA  SCHODOWA  Z  POZIOMU  Ip.  na  IIp.

5.1  Oblicowanie  stopnic  i  podstopnic  klatki  schodowej  wykładziną  rulonową  PCV  -  21,712  [m2]

5.2  Oblicowanie  podestu  klatki  schodowej  wykładziną  rulonową  PCV  -  6,527  [m2].

6.    WYPOSAŻENIE.

5.1    Grafiki  tematyczne  i  tablica  informacyjna  o  wydruku  cyfrowym  (wg  indywidualnego  projektu)  na  płycie  "dobond"  (gr.  min.  3  [mm]  laminowany  folią  UV,  z  mocowaniem  aluminiowym  -  11,52  [m2],

5.2    Tabliczki  informacyjne 40 x 60  [cm]  przy  wejściu  do  pomieszczeń  ze  szkła  bezpiecznego  o  krawędziach  fazowanych  1 [mm]  w  kolorze  zbliżonym  do  S 7502-Y  wg  NCS  na  rotulach  a = 5  [mm]  -  9  [kpl.],

5.3    Numery  pomieszczeń  na  drzwiach  h = 40 [cm]  wycięte  z  plexi,  kolorystyka  zbliżona  do  S 0570-G60Y  wg  NCS  -  9  [kpl.],

5.4    Numery  pomieszczeń  na  drzwiach  h = 40 [cm]  wycięte  z  plexi,  kolorystyka  zbliżona  do  S 0570-G60Y  wg  NCS  -  9  [kpl.].

5.5    Dostawa  i  rozmieszczenie  w/g  wytycznych  Zamawiającego  stacji  do  segregacji  odpadów  (papier,  szkło,  plastik,  bio)   -  3  [kpl.]