GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2019-09-25

GPIR.271.2.77.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont pomostu kładki linowej dla pieszych w Przysiekach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomostu kładki linowej dla pieszych 
w Przysiekach zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej Nr 113670R relacji Przysieki – Zawodzie - Pusta Wola.

Parametry obiektu:

- Rodzaj obiektu   -  kładka linowa dla pieszych;

- Przeszkoda   -  rzeka Ropa;

- Materiał ustroju nośnego  -   liny stalowe;

- Ilość przęseł   -  3;

- Ilość filarów   -  2 ramowe pylony stalowe zakotwione w nadziemnych betonowych blokach fundamentowych;

- Przyczółki -  stalowe elementy zamocowania lin nośnych zakotwione kotew lin nośnych zakotwione w przyziemnych betonowych blokach fundamentowych;

- Długość eksploatacyjna kładki  - 118,25  m;

- Szerokość eksploatacyjna  - 1,10 m;

- Całkowita szerokość przęseł kładki  -  1,40 m;

- Bariery zabezpieczające  - stalowa siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,25 m.

Projektowany remont kładki obejmuje wykonanie w całości nowej drewnianej konstrukcji pomostu. W celu poprawienia statyki drewnianej konstrukcji pomostu, mającej znaczny wpływ na jego żywotność, jak również poprawienia jego warunków użytkowych, zmieniono układ desek podestowych z podłużnego na poprzeczny. Bez zmian w zakresie usytuowania oraz przekroju,  zamontowane zostają poprzecznice drewniane. Poprzecznice w rozstawie osiowym co 1,00 m mocowane są do lin nośnych w sposób tożsamy jak dotychczas, przy wykorzystaniu istniejących stalowych, ocynkowanych łączników z płaskownika  35 x 4 mm oraz nowych śrub zwykłych ocynkowanych M 10 klasy 5.8 – II, ze stali 18G2.  Deski pomostowe ryflowane o długości 3,00 m i przekroju 140 x 45 mm, stalowymi wkrętami do drewna, ocynkowanymi, samonawiercającymi   6 x 100 mm przykręcane są do drewnianych podłużnic o przekroju 140 x 70 mm.  Do połączenia podłużnic z poprzecznicami należy zastosować śruby ocynkowane M 10 (pręty gwintowane, ocynkowane) oraz kątowniki montażowe ocynkowane 60 x 60 x 80 KM 5. Każde z ramion kątownika należy zespolić z elementem drewnianym za pomocą 6 szt. wkrętów ocynkowanych 3,5 x 45 mm. Wszystkie drewniane elementy pomostu należy wykonać z drewna modrzewiowego. Dla zapewnienia wymaganych właściwości takich jak: ściskanie i rozciąganie w poprzek i wzdłuż włókien, zginanie, sprężystość i gęstość,  do wykonania pomostu kładki musi być użyte drewno konstrukcyjne z certyfikatem CE, w klasie wytrzymałości min. C27 strugane oraz wilgotności 12 %. Spełnienie w/w  wymogów  wiąże się z wysuszeniem drewna w komorach, gdzie poddawane jest działaniu wysokiej temperatury. Drewno musi być odpowiednio zaimpregnowane poprzez wielogodzinne zanurzenie, gdzie po odpowiednim nasiąknięciu impregnatem, a następnie poddaniu działaniu impregnatu w warunkach ciśnieniowych skutecznie zabezpieczy surowiec przed szkodliwym działaniem warunków temperaturowych, wpływem wilgoci, ingerencją owadów i grzybów. Drewno musi być zabezpieczone przeciwpożarowo.  Wg normy PN-B-03150 drewno konstrukcyjne jest to drewno o przekroju prostokątnym i grubości co najmniej 38 mm, przenoszące obciążenia mechaniczne. Wytrzymałość mechaniczną drewna zgodnie z normą PN-EN338 podaje się jako rzeczywistą wytrzymałość na zginanie w N/mm2 i oznacza się symbolem „C”.

W ramach projektowanego remontu drewnianego pomostu kładki przewidziana jest wymiana barier zabezpieczających wykonanych ze stalowej  siatki ogrodzeniowej. Nowe bariery należy wykonać z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,25 m, plecionej z drutu ocynkowanego, powlekanego Ø 3,6 mm, o oczkach 5x5 cm. Całkowita wysokość barier mierzona od poziomu desek podestowych 1,30 m. Siatka mocowana jest do pionowych wieszaków prętowych konstrukcji nośnej pomostu kładki trzema naciągowymi drutami ocynkowanymi Ø 4 mm. Montaż w/w barier zabezpieczających wymaga przyspawania do wieszaków prętowych odpowiednio ustawionych przelotek, niezbędnych do przeprowadzenia drutów naciągowych.

Po zdemontowaniu istniejącego zużytego pomostu kładki, skorodowaną i rozmrożoną warstwę betonu, występującą na wierzchu bloku fundamentowego południowego pylonu od strony dolnej wody należy skuć, wyczyścić, a następnie uzupełnić ubytki i wyrównać właściwą zaprawą, stosowaną do napraw uszkodzonych konstrukcji betonowych. Wszystkie stalowe elementy kładki z widocznymi śladami korozji powierzchniowej i zużytymi powłokami malarskimi muszą zostać wyczyszczone do III stopnia czystości, zagruntowane przeciwrdzewną, ftalową farbą miniową, a następnie dwukrotnie pomalowane farbą nawierzchniową. Odsłonięte dolne liny nośne kładki należy dokładnie oczyścić, przeglądnąć, zakonserwować oraz wykonać możliwą regulację za pomocą połączonych z nimi śrub rzymskich.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wywozu i utylizacji gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót, za wyjątkiem demontowanych desek, które należy złożyć 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca musi zapewnić stały nadzór kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej i inżynieryjnej w specjalności mostowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz opracowanie projektowe stanowiące załączniki nr 3 i 4 do zapytania ofertowego.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania remontu pomostu kładki dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 10 grudnia 2019 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  4 październik 2019 r.  do godz. 12:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego, skan wypełnionego i podpisanego wykazu cen oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wykaz cen

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.

- Dokumentacja projektowa.