Zał. nr ….

Zadanie 3

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem umowy jest usługa konserwacji i serwisu urządzeń myjni samochodowych w kompleksach administrowanych przez 6 WOG - w budynku nr 114 w kompleksie wojskowym m. Czarne.

Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy dla trzech myjni przeznaczonych 
do mycia zewnętrznego czołgów i pojazdów kołowych obejmuje:

- sprawdzenie i konserwacja układu szczelności ciśnienia wyjściowego agregatu stacjonarnego, wymiana oleju, czyszczenie filtrów, konserwacja zaworów na korpusach pompy,

- sprawdzenie elektrozaworów, zaworów zwrotnych odcinających osprzęt i w pomieszczeniu technicznym,

- sprawdzenie filtrów zmontowanych przed agregatem myjącym oraz stanu wkładu filtracyjnego,

- sprawdzenie stanu technicznego paneli , pomiarów sygnałów,

- kontrola szczelności armatury ciśnieniowej,

- kontrola szczelności armatury nawijaka na stanowisku,

- sprawdzenie szczelność ramienia obrotowego na połączeniach,

- sprawdzenie wózków i platformy mycia, lance, pistolety myjące, stan końcówek dysz mycia,

- układ transportu piasku (pompa, rurociągi, armatura) stan techniczny pompy piasku (wirnika) i szczelności połączeń,

- sprawdzenie końcówek dysz, szczelności połączeń, zaworu zamykającego,

- sprawdzenie stanu technicznego pompy piasku, separatora piasku, wymiana oleju w przekładni,

- regulacja napowietrzania, ustawień sterujących pompy recyrkulującej układu biomyjni,

- sprawdzenie alarmu, stanu sondy pomiarowej, napowietrzania, dmuchawy, wymiana oleju, czyszczenie filtrów,

- przegląd nastaw ciśnień wody, sprężonego powietrza, czujnika napowietrzania, stanu pompy,

- przegląd układu hydroforowo – pompowego, układu podgrzewania wody PROWASH,

- sprawdzenie instalacji odkurzacza z przeglądem i konserwacją,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów układów myjni, podzespołów, wprowadzenie nastaw korekcyjnych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń elektrycznych znajdujących się 
na wyposażeniu myjni.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru usługi jest protokół odbioru potwierdzony przez Kierownika SOI Czarne.

- Wykonanie konserwacji, serwisu, usunięcie usterek należy ująć z kosztami drobnych materiałów takich jak: filtry, oleje, dysze, nakrętki, podkładki, smary, płyny konserwacyjne, farby, lakiery, materiały izolacyjne.

- Wykonawca, każdorazowo powiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac przeglądu.

- Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zamontuje (wymieni) zużyte elementy. Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zamontowanych materiałów.

- W przypadku myjni w SOI Czarne terminy wykonania usługi (wg. załączonego wykazu) każdorazowo będą uzgadniane z Kierownikiem lub pracownikiem wyznaczonym do nadzorowania wykonywanych prac.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Materiały stosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu czyszczenia układu technologii myjni Wykonawca odbiera i utylizuje odpady na koszt własny.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dostarczy wykaz pracowników oraz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren jednostki wojskowej. Wykonawca wnioski te składa za pośrednictwem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

- Dane pracowników wykonujących przegląd i konserwację należy złożyć przed planowanym wejściem na obiekt podając:

- imię nazwisko,

- nr i seria dowodu osobistego,

- nr rejestracyjny pojazdu

- marka pojazdu

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie: od dnia zawarcia do dnia 30.11.2022r.

WYKAZ nr 1

do opisu przedmiotu zamówienia

ELEMENTY MYJNI SAMOCHODOWEJ SOI CZARNE

Przegląd, serwis, konserwacja – 2022 r.

| l.p. | Wykaz elementów wymagających przeglądu okresowego gwarancyjnego | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość przeglądu serwisowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarne wysokociśnieniowe agregaty myjące PROWASH 2 HP w pomieszczeniu technicznym | - przegląd i konserwacja układu, - sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego, - wymiana oleju, - czyszczenie filtrów, - konserwacja elementów ruchomych, - konserwacja zaworów na korpusach pompy, | co 3 miesiące |
| 2 | Elektrozawory, zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów w pomieszczeniu technicznym | - sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, - czyszczenie styków, | co 3 miesiące |
| 3 | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym w pomieszczeniu technicznym. Zmiękczacz wody | - sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, - sprawdzenie szczelności połączeń, - sprawdzenie stanu soli zmiękczającej - sprawdzenie i modyfikacja parametrów zmiękczacza | co 3 miesiące |
| 4 | Panele sterowania podstawowego stanowisk mycia – komplet z jednostką sterującą | - sprawdzenie stanu technicznego paneli, - pomiary sygnałów, - czyszczenie styków, | co 6 miesięcy |
| 5 | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych łożyskowania wózków w pomieszczeniu technicznym i na stanowiskach mycia | - sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, - smarowanie i czyszczenie szybkozłącz, | co 3 miesiące |
| 6 | Prowadnice ścienne i armatura układu mycia na stanowiskach, | - sprawdzenie szczelności połączeń armatury, - sprawdzenie swobodnego przesuwu, - przesmarowanie połączeń ruchomych, | co 6 miesięcy |
| 7 | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu | - sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, - sprawdzenie szczelności połączeń, - sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego | co 3 miesiące |
| 8 | Bramka przejazdowa mycia kół i podwozi na stanowisku mycia | - sprawdzenie stanu dysz mycia i elementów obrotowych i połączeń, - sprawdzenie poprawności pracy siłowników, - sprawdzenie działania czujników - sprawdzenie sterowania elektrycznego - sprawdzenie działania pomp zasilających i stanu uszczelnień | co 3 miesiące |
| 9 | Mobilne wysokociśnieniowe mycie podwozia (Prowash Mobile Under_) | - sprawdzenie działania głowic rotacyjnych - regulacja przepływu głowic - obrotowych - sprawdzenie działa czujników krańcowych - sprawdzenie stanu prowadnic układu zasilania - kontrola działania przycisków, wyświetlacza - sprawdzenie działania agregatu wysokociśnieniowego, regulatora ciśnienia | co 3 miesięcy |
| 10 | Mobilne wysokociśnieniowe mycie podwozia (Prowash Mobile Under_) | - sprawdzenie stanu oleju w głowicach - kontrola stanu zespołu napędowego (silnik, zębatka) - kontrola panelu sterowania, modyfikacja parametrów, update oprogramowania (jeżeli istnieje) - wymiana oleju w agregacie wysokociśnieniowym | Co 6 miesięcy |
| 11 | System recyklingu wody z filtracją, napowietrzaniem i bioreaktorem MODEL WS-PRO 2 QC | - sprawdzenie działania sterownika PLC, przedłużenie terminu kolejnego przeglądu - sprawdzenie działania przełączników, wyświetlacza, - sprawdzenie działania układu pneumatycznego i sterowania zaworów kolumn - wymiana wkładów kolumn filtracyjnych węgla aktywnego i kwarcytu (przekazanie do utylizacji zużytych wkładów) - sprawdzenie działania pompy dozującej oraz stanu dozowanego bioenzymu - sprawdzenie stanu i uzupełnienie oleju w układzie przygotowania sprężonego powietrza - sprawdzić poziom szlamu/piasku osadzonego w pierwszym zbiorniku sedymentacji (odszlamiacz) wykorzystując wyskalowany drążek pomiarowy. Gdy poziom przekracza 1/3 głębokości roboczej zbiornika, zgłosić użytkownikowi konieczność jego opróżnienia | co 6 miesięcy |
| 12 | Dmuchawy, armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet elementów), | - sprawdzenie poprawności działania, - regulacja stopnia napowietrzenia, - sprawdzenie szczelności połączeń - przegląd dmuchawy, - wymiana filtra powietrza | co 3 miesiące co 6 miesięcy |
| 13 | Układ podgrzewania wody Prowash | - sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacji, wytwarzanego ciśnienia, uzyskiwanej temperatury, - sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów, - przegląd pompy - czyszczenie układu | co 3 miesiące co 12 miesięcy |
| 14 | Instalacja odkurzacza centralnego EVO ze stali nierdzewnej mocy 2,2 kW, przepływie 320 m3/h, 400V | - przegląd i konserwacja układu, - sprawdzenie szczelności połączeń, ciśnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłączeniowych | co 3 miesiące |
| 15 | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | - sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, - odczytywanie komunikatów serwisowych, - wprowadzenie nastaw korekcyjnych | co 3 miesiące |
| 16 | Zbiorniki podziemne | - sprawdzić stanu zanieczyszczeń stałych w zbiornikach podziemnych - sprawdzić stan nagrodzenia substancji ropopochodnych w separatorze - zgłosić użytkownikowi potrzebę opróżnienia i wyczyszczenia powyższych zbiorników przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną | 2 razy w roku w trakcie pierwszego i opcjonalnie trzeciego lub czwartego przeglądu w zależności od ilości nagromadzonych osadów |