AIT pakiet 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | FUNKCJA/ PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Zestaw rozwieracza kręgosłupowego Cervicalino |  |  |  |
| 1. | Rama rozwieracza do zminiatruryzowanych zabiegów przezskórnych i transmięśniowych w obrębie kręgosłupa szyjnego Cervicalino, z bocznym przyłączem do ramienia mocujacego do stołu, wymiary max. rozwarcie 62 mm, dł. ramion 70 mm, ramiona łamane, nieprzezierne, dł. całkowita rozwieracza 110 mm | TAK, podać |  | 1 |
| 2. | Ultra cienkie aluminiowe łopatki boczne do systemu Cervicalino, do delikatnego odciągania przełyku, owalne, szerokość b=20 mm, głębokość a=55 mm, przezierne w promieniach RTG | TAK, podać |  | 2 |
| 3. | Łopatka boczna o kształcie półokrągłym (zatokowym), z ząbkami, szerokość b=20 mm, głębokość a=60 mm, wykonana z ultra cinkiego aluminium, przezierna w promieniach RTG | TAK, podać |  | 2 |
| 4. | Odrgyzacz do laminektomii typu Kerrison Die...Blauen magic cut (powierzchnia utwardzana czerniona), zagięty do góry pod kątem 40°, szer. szczęki 1 mm, z wypychaczem, z małym uchwytem, wąska stopka, uchwyty pokryte silikonem, rozbieralny (po rozłożeniu 1-częściowy) dł. robocza 180 mm | TAK, podać |  | 1 |
| 5. | Odrgyzacz do laminektomii typu Kerrison Die...Blauen magic cut (powierzchnia utwardzana czerniona), zagięty do góry pod kątem 40°, szer. szczęki 2 mm, z wypychaczem, z małym uchwytem, wąska stopka, uchwyty pokryte silikonem, rozbieralny (po rozłożeniu 1-częściowy) dł. robocza 180 mm | TAK, podać |  | 1 |
| 6. | Kerrison w wersji Magic Cut, powłoka ceramiczna (czerniony), utwardzany, do szyjnego odcinka kręgosłupa (cervical), bardzo wąska stopka z wypychaczem, szerokość szczęk 1 mm, rozwarcie 13 mm, tnący do góry pod kątem 40°, dł. trzpienia roboczego 200 mm, uchywty pokryte silikonem, rozbieralny (po rozłożeniu 1-częściowy), znak rozpoznawczy: czarny przycisk i szare sprężyny, doskonała widoczność zapewniona poprzez płaską powierzchnię górną trzpienia roboczego | TAK, podać |  | 1 |
| 7. | Kerrison w wersji Magic Cut, powłoka ceramiczna (czerniony), utwardzany, do szyjnego odcinka kręgosłupa (cervical), bardzo wąska stopka z wypychaczem, szerokość szczęk 2 mm, rozwarcie 13 mm, tnący do góry pod kątem 40°, dł. trzpienia roboczego 200 mm, uchywty pokryte silikonem, rozbieralny (po rozłożeniu 1-częściowy), znak rozpoznawczy: czarny przycisk i szare sprężyny,doskonała widoczność zapewniona poprzez płaską powierzchnię górną trzpienia roboczego | TAK, podać |  | 1 |
| 8. | Kosz druciany, do sterylizacji do kontenerów, wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami, wymiary 240x255x100 mm | TAK, podać |  | 2 |
| 9. | Mata silikonowa do kontenerów sterylizacyjnych o wymiarach 260x250mm, z jeżykiem co 6mm. | TAK, podać |  | 2 |
| 10. | Kontener sterylizacyjny wersja 2.0 (wanna i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażony w filtr labiryntowy, barierowy, wym. kontenera: 290 x 290 x 130 mm (długość x szerokość x wysokość), ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90° po obu stronach kontenera, wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne. | TAK, podać |  | 2 |

| II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |
| --- |
| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY |  |
|  |  |  | WARUNEK OFEROWANY |
| 1. OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 24 m-cy |  |
| 2. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max 96 godzin |  |
| 3. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
| 4. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 5. | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 2. SERWIS POGWARANCYJNY |  |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat |  |
| 2. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min.6 miesięcy |  |
| 3. SZKOLENIA |  |
| 1. | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |  |
| 4. DOSTARCZENIE PRÓBEK WRAZ Z OFERTĄ |  |
| 1. | Zamawiający wzywa do dostarczenia przez Oferenta, próbki do poz. Nr 4 w postaci narzędzi w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych produktów. | TAK, podać |  |
| 5. WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1. | Wykonanie przez producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z Dyrektywą MDR 745/2017 Unii Europejskiej, mówiącą o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485. | TAK, podać |  |
| 2. | Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich DIN EN ISO 13402, EN ISO 7153-1, ocechowane ( nr katalogowym, nazwą producenta, znakiem CE) | TAK, podać |  |
| 3. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) | TAK |  |
| 4. | Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2021 | TAK |  |