ZAŁĄCZNIK NR 7

Załącznik nr 2 do umowy FZ.38.288.2019.WW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania:

Identyfikacja i charakterystyka źródeł emisji odorów na Oczyszczalni Ścieków w Toruniu 
oraz określenie kierunków ograniczania ich uciążliwości dla otoczenia.

Znak sprawy: FZ.38.288.2019.WW.

- Zadanie polega na realizacji usługi w zakresie pomiaru emisji stężenia zapachowego (odorów) Oczyszczalni Ścieków „Centralna” za pomocą terenowego olfaktometru lub odoromierzem, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym w szczególności z prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Przenośny olfaktometr lub odoromierz ma przedstawiać wiarygodne dane ilościowe pomiaru siły odorów w otaczającym powietrzu. Metoda pomiaru winna być zgodna z normą EN 13725 lub z nią powiązana (równoważna).

- Sposób prowadzenia pomiarów:

- Zamawiający wytypował 10 źródeł emisji zapachów złowonnych:

1) 	Pompownia ścieków surowych, podczas pracy punktu zlewnego ścieków dowożonych (w momencie zrzutu ścieków).

2) 	Budynek krat, podczas pracy pompowni ścieków surowych

3) 	Piaskowniki.

4) 	Studzienki kanalizacyjne przy punkcie zlewnym podczas zrzutu ścieków do punktu.

5) 	Plac kompostowania osadów przefermentowanych (podczas przerzucania pryzm osadu, przewożenia osadu).

6)	Punkt przyjmowania osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej, podczas zrzutu osadów.

7) 	Komora rozprężna ścieków z Przysieka zlokalizowana przy WKFz.

8) 	Budynek mechanicznego odwadniania osadu.

9) 	Instalacja termicznej przeróbki osadu.

10) 	Biofiltr.

Zamawiający wskazał źródła emisji wraz z powiązanymi z nimi procesami technologicznymi, w trakcie których emisja zapachów złowonnych nasila się. Tak więc, poza standardowymi porami prowadzenia pomiarów (rano i po południu/wieczorem) należy przeprowadzić pomiary w godzinach, gdy wskazane procesy są aktualnie realizowane.

Należy wykonać pomiary we wszystkich w/w miejscach.

- Częstotliwość i czas wykonywania pomiarów:

Pomiary wykonać raz na 2 miesiące we wszystkich w/w lokalizacjach rano, po południu i wieczorem  (czyli 3 pomiary na punkt).

- Liczba powtórzeń pomiarów w punkcie receptorowym:

Pomiary w danym punkcie  receptorowym powinny być przeprowadzone przez okres około 30 minut, (minimum 4 pomiary w obrębie każdego źródła emisji zapachów złowonnych). Należy wykonać minimum dwa powtórzenia pomiarów na każdym punkcie receptorowym. Czyli łącznie 24 pomiary na punkt [4 pomiary 2 powtórzenia 3 pory dnia]).

- Dokumentowanie warunków pogodowych:

Należy dokumentować: temperaturę, wilgotność, kierunek wiatru, siłę wiatru, warunki meteo (słonecznie, pochmurno, itp.). Wykonawca prowadzi obserwacje i pomiary meteorologiczne odpowiednimi przyrządami pomiarowymi.

- Dokumentowanie i prezentacja wyników pomiarów i badań.

Pomiary należy dokumentować na Kartach Wyniku, które są wypełnianie natychmiast po wykonaniu pomiaru w każdym punkcie receptorowym. Każda Karta Wyniku przypisana jest do konkretnego punktu receptorowego. W Karcie Wyniku powinny zleźć się następujące informacje:

- lokalizacja punktu (wg współrzędnych GPS lub/i opisowo),

- data i godzina wykonania pomiaru,

- wynik pomiaru w wartościach D/T,

- opis (jeśli współrzędne GPS są niewystarczające do łatwej identyfikacji punktu),

- komentarze (jeśli potrzebne są dodatkowe informacje),

- nazwisko i podpis osoby wykonującej pomiary,

- temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza,

- kierunek i siła wiatru w trakcie pomiaru,

- zachmurzenie.

- Raport, poza danymi z Karty Wyniku powinien zawierać:

- szczegółowy opis wybranych punktów receptorowych wraz z graficznym naniesieniem na mapkę/zdjęcie terenu,

- ocenę intensywności zapachowej,

- kody odorów,

- wyniki obserwacji intensywności zapachowej,

- pomiar stężenia zapachowego,

- wyniki pomiarów stężenia zapachowego wyrażone w jz/m3 (OUE/m3) obliczone na podstawie pomiarów wartości D/T.

Wyniki przedstawione są w postaci tabelarycznej.

- Podsumowanie wyników prowadzonych badań, pomiarów (forma opisowa i graficzna), w wersji elektronicznej .

Dla prezentacji wykonanych badań, dokumentacji miejsc, obiektów i instalacji Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną z naniesieniem informacji o obiektach, instalacjach przedstawionych na zdjęciach. Wykonawca przedstawi również Zamawiającemu wnioski w zakresie kierunków działań ograniczających emisję odorów. Mapę punktów pomiarowych Wykonawca przedstawi na mapach geoportalu Toruń w skali 1:1000 lub 1:2000.

- Harmonogram realizacji zamówienia:

| Lp. | Zakres prac | Termin/okres |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pierwsza kampania pomiarowa | styczeń – luty 2020 r. |
| 2. | Druga kampania pomiarowa | marzec – kwiecień 2020 r. |
| 3. | Trzecia kampania pomiarowa | maj – czerwiec 2020 r. |
| 4. | Czwarta kampania pomiarowa | lipiec – sierpień 2020 r. |
| 5. | Piąta kampania pomiarowa | wrzesień – październik 2020 r. |
| 6. | Szósta kampania pomiarowa | listopad 2020 r. |
| 7. | Przedstawienie wyników, wniosków oraz przekazanie odpowiedniej dokumentacji. | grudzień 2020 r. |

Szczegółowy harmonogram uwzględniający w/w dane zostanie sporządzony i uzgodniony przez strony w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Nomenklatura CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

- 90731400-4 Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza,

- 90492000-2 Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków.