Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w budynkach  A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie .

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

- opracowanie koncepcji modernizacji systemu wentylacji z zastosowaniem rekuperacji oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego,

- opracowanie projektu wykonawczego na bazie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego poświadczonej podpisami osób uprawnionych do projektowania,

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz uzgodnień m. in. w zakresie ochrony ppoż., wymagań sanitarnych i  BHP,

- przeniesienie praw autorskich dotyczących ww. prac na Zamawiającego, najpóźniej po zakończeniu prac,

- wykonanie wszystkich niezbędnych dostaw materiałów i urządzeń, wynikających z zatwierdzonego przez zamawiającego projektu wykonawczego,

- modernizację lub remont specjalistycznej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką i innymi instalacjami towarzyszącymi: podłączenie instalacji elektrycznej (wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji), dostosowanie instalacji odgromowej (wykonanie pomiarów), instalacji grzewczo-chłodniczej oraz wodno-kanalizacyjnej

- wykonanie wszelkich prac instalacyjnych oraz robót budowlanych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego

- wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów przez uprawnione osoby,

- uruchomienie zmodernizowanego systemu i sprawdzenie poprawności jego działania wraz z kalibracją w przypadku pojawienia się takiej konieczności.

2. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

a) wykonanie projektu na podstawie inwentaryzacji architektonicznej (w wersji elektronicznej) budynków szpitala, audytu energetyczne oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie projektowania, wykonania i odbioru systemów wentylacji i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanymi architektonicznym.

b)  modernizację lub remont istniejących dwóch wentylatorni usytuowanych na poziomie -1 w budynkach A i C

c) prace budowlane związane z ułożeniem nowych systemów wentylacji (rury SPIRO),

d) modernizację instalacji elektrycznej, odgromowej, grzewczo-chłodniczej, oraz wodno- kanalizacyjnego przystosowanej do nowego sytemu wentylacji wraz z rekuperacją.

3. Zakres modernizacji instalacji

3.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej:

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona w nagrzewnicę wodną, filtry powietrza nawiewnego, filtry powietrza wyciąganego, kompletną automatykę systemową, rekuperacja na poziomie 60-80%

- wentylatory – wywiew z pomieszczeń wentylowanych

- wszystkie przewody instalacji wentylacyjnej, jak i centrale wentylacyjne, będą odpowiednio izolowane termicznie. System wentylacji połączony z systemem chłodzenia pomieszczeń. Chłód wytwarzany przez agregat wody lodowej.

3.2 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne wyposażone w przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikami, filtry powietrza nawiewanego/wywiewanego (typ filtrów w zależności od obsługiwanych pomieszczeń), nagrzewnicę wodną, chłodnicę wodną, wentylator nawiewny, wentylator wywiewny, odzysk ciepła, króćce elastyczne.

3.3 Wentylatory wyciągowe

Wentylatory – wywiew z pomieszczeń wentylowanych – wentylatory izolowane akustycznie, z tłumikami akustycznymi, wyposażone w regulatory biegów.

3.4 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji

Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewiduje się z blachy ocynkowanej typ A (grubość odpowiednia dla przekroju kanału) klasa oszczędności B. Kanały i kształtki o połączeniach na zapinki z uszczelkami samoprzylepnymi ze spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO przewiduje się z blachy stalowej ocynkowanej łączonej z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenie kanałów na prętach gwintowanych z podkładami gumowymi. Mocowania do konstrukcji wsporczych z przekładkami gumowymi. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych, należy zastosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy wykonać w odpowiednich odstępach szczelnie zamykane (wyposażone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów. Izolacje kanałów należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do otworów rewizyjnych.

Montaż urządzeń zgodnie z aprobatą, świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta.

3.5 Automatyka instalacji wentylacji

Centrale wentylacyjne wyposażone w kompletną automatykę. System automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien spełniać następujące funkcje:

- regulacyjne: utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu na żądanym poziomie, sterowanie odzyskiem ciepła.

- zabezpieczające: wyłączenie wentylatorów w przypadku zerwania paska klinowego, zabezpieczenie nagrzewnic i chłodnic, sygnalizacja zabrudzenia filtrów,

- alarmowe: sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia lub niedotrzymania żądanych warunków pracy,

- informacyjne: informowanie o stanie pracy poszczególnych urządzeń.

3.6 Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/(mK) zgodnie z Dz.U. nr 201 poz 1238 z 6 listopada 2008 roku z późniejszymi zmianami i wymaganiami producenta instalacji.

4. Informacje dodatkowe :

a) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wizji lokalnej oraz uzgodnienia z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu technicznego

b) Zamawiający pozostawia dowolność w projektowaniu systemu wentylacji z rekuperacją z wykorzystaniem istniejących przewodów i systemów wentylacji celem osiągnięcia założeń audytu energetycznego

c) w budynkach A i C na poziomie piwnic znajdują się dwie wentylatornie. W budynku A powietrze pobierane z zewnątrz przez czerpnie jest ogrzewane nagrzewnicami wodnymi i wtłaczane do pomieszczeń, natomiast powietrze z pomieszczeń jest zasysane przez wentylatory umiejscowione na poziomie +5 i wyrzucane na zewnątrz. W budynku C w wentylatorni znajduje się wyciąg i nawiew powietrza pobieranego z zewnątrz. Czerpnia i wyrzutnia znajduje się poza budynkiem (połączona kanałami podziemnymi).

d)  na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia robót w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę szpitala,

e)  prace muszą się zakończyć do 31.08.2022r.

f) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt,

g)  realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Zmiana lub przesunięcia poszczególnych pozycji w harmonogramie będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego i jeżeli nie będzie wpływała na termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie wymagała aneksu do umowy,

h)  wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji sanitarnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.,

i)  wszystkie roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z fabrycznie nowych materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę.

5. Informacje ogólne:

a)  Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia:

- opisu przedmiotu zamówienia i przepisów prawa,

- wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot

- niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w

trakcie realizacji,

b) Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji zbędnych elementów systemu istniejącej wentylacji,

c)  Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

d) Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały,  jak również dokumentację powykonawczą,

e) Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia,

6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ich warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie, z późn.zm.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

i  Polityki  Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi   z  późniejszymi  nowelizacjami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  z  odpadami medycznymi

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi  zmianami .

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym, Dz.U.2015 nr 0 poz. 1125

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego