BZP.271.62.2023.M.M.				        Siechnice, dnia 09 sierpnia 2023 r.

Strona internetowa postępowania

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bzowej w Radwanicach, gmina Siechnice”

Burmistrz Siechnic na podstawie  art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Proszę o opis wymiarów i elementów składowych dla Zestawu Street Workout.

Odpowiedź 1: Dla Zestawu Street Workout należy przyjąć następujące wytyczne:

a)	Wymiary zestawu – ok. 7 - 9 m x 7 - 9 m,

b)	Wysokość swobodnego upadku – ok. 2,4 - 2,5 m,

c)	Elementy składowe zestawu:

a.	drążki wysokie i niskie, drążek długi,

b.	Ławka gimnastyczna,

c.	drabinki poziome i pionowe,

d.	koła akrobatyczne,

e.	Poręcze równoległe i poręcz do pompek,

Pytanie nr 2: Jaką powierzchnię nawierzchni alejek szutrowych należy przyjąć do postępowania?

Odpowiedź 2: Jedyną ścieżką, jaką należy wykonać jest dojście bezpośrednio od drogi do placu zabaw o powierzchni ok. 27 m², opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale

III. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, pkt 2, ppkt 2.4.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki - całkowita grubość warstw 30 cm:

•	Warstwa nawierzchni mineralno-żwirowa – 0/8 mm, grubość 3 cm,

•	Warstwa nawierzchni dynamicznej 0/16 mm, grubość 5 cm,

•	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość 12 cm,

•	Warstwa odsączająca z piasku, grubość 10 cm,

•	istniejące podłoże grunt rodzimy.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest  Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

podpisał

09.08.2023 r.

Z up. Burmistrza

Lesław Kubik

Zastępca Burmistrza