| 1 | Wymagania dla pojazdu |  |
| --- | --- | --- |
|  | MODEL i MARKA POJAZDU |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku |  |
|  | Samochód musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) |  |
|  | Oznakowanie samochodu zgodne z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dn. 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.U. KG PSP 2020.3) - numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy. Naklejki „Logo Budżet Obywatelski Miasta Płocka – 2 szt. umieszczone po obu stronach nadwozia. Logotyp, wymiary, kolorystyka i dokładna lokalizacja będą ustalone po podpisaniu umowy. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne samochodu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |  |
|  | Nadwozie typu bus 4, 5, lub 6-drzwiowe,pełnowymiarowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą, posiadające możliwość niezależnego otwierania. Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane w zakresie min 90 stopni lub jednoskrzydłowe otwierane do góry, z szybami i wycieraczkami szyb. W przedziale pasażerskim drzwi przesuwane minimum z jednej strony pojazdu. |  |
|  | Kierownica z lewej strony. |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: Świadectwo homologacji typu pojazdu, świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. Pojazd wykonany zgodnie z rozporządzeniem komisji UE nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (EURO 6d) Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu, Kartę pojazdu, Książkę gwarancyjną w języku polskim, Instrukcję obsługi w języku polskim. |  |
|  | Okres gwarancji: min. 2 lata mechanicznej min. 2 lata na powłokę lakierniczą min. 12 lat na perforację nadwozia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielany przez producenta pojazdu. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, moc min. 95 [KM], pojemność min 1800 dm3, |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm. Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna, minimum 6-cio biegowa plus bieg wsteczny lub skrzynia biegów automatyczna |  |
|  | Układ napędowy 2x4 lub 4x4 |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max. 3500 [kg]. |  |
|  | Felgi aluminiowe lub stalowe fabryczne 16 cali, ogumienie letnie i zimowe, opony wzmocnione. Chlapacze przednie i tylne ,koło zapasowe aluminiowe lub stalowe pełnowymiarowe |  |
|  | Demontowalny hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), biały lub srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna. |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: długość całkowita pojazdu nie więcej niż 6000 (bez wyposażenia dodatkowego), szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 2500, rozstaw osi min. 3300 mm, wysokość całkowita bez obciążenia max. 2610, prześwit nie mniejszy niż 140 średnica zawracania nie większa niż 14 m. Przestrzeń bagażowa za ostatnim rzędem siedzeń powinna wynosić, co najmniej 1000 litrów przy zamontowanych wszystkich siedzeniach. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i regulowane elektrycznie, emitujące martwe pole oraz wbudowane kierunkowskazy. |  |
|  | Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESC lub równoważny, elektroniczny system podziału siły hamowania – EBD komputer pokładowy(zasięg paliwa w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość oraz temperatura zewnętrzna) funkcja monitorowania stanu pojazdu elektryczny układ wspomagania kierownicy ( EPAS) zbiornik AdBlue poduszka powietrzna kierowcy wzmocniony alternator (240 A) system kontroli obciążenia pojazdu(LAK) system zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC) układ ułatwiający ruszanie pod górę(HSA) układ wspomagania awaryjnego hamowania zbiornik paliwa -min. 70 litrów automatyczne włączanie wycieraczek automatyczne włączenie świateł 4 uchwyty mocowania ładunku w przedziale bagażowym. Czujnik poziomu płynu spryskiwacza Zespół przełączników pojazdu użytkowego zawierający: -wyłącznik belki świetlnej -dwa dodatkowe wyłączniki 12V -wiązki przewodów do belki świetlnej z przodu i tyłu pojazdu -dodatkowy panel bezpieczników |  |
|  | Układ kierowniczy: układ wspomagania, wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie, regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. kierownica wykończona materiałem antypoślizgowym z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie, Przednia szyba elektrycznie podgrzewana - warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego. Nadwozie całkowicie przeszklone, szyby w części pasażerskiej fabrycznie przyciemniane, termoizolowane o zwiększonych możliwościach tłumienia hałasu. |  |
|  | Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera. |  |
|  | Centralny zamek sterowany za pomocą dwóch pilotów lub kluczyków. Zamki drzwi: -akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowaniu, - samoczynne ryglowanie drzwi jeśli po zdalnym odryglowaniu nie zostaną w odpowiednim czasie otwarte żadne drzwi. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna lub manualna w części przedniej oraz tylnej części nadwozia (pasażerskiej). |  |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe- programowana nagrzewnica spalinowa |  |
|  | Czujniki parkowanie tylne i przednie (dopuszczone kamery) |  |
|  | Komplet dywaników na wszystkie rzędy siedzeń. |  |
|  | Tapicerka foteli – w ciemnoszarej tonacji. Podsufitka oraz wnętrze pojazdu poniżej dolnej granicy okien , wyciszone oraz wyłożone materiałem w ciemno szarej tonacji, odpornym na uszkodzenia oraz łatwo zmywalnym. |  |
|  | Fotel kierowcy posiadający możliwość regulacji góra – dół, przesuw przód-tył, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podłokietnik kierowcy, podparcie kręgosłupa kierowcy. Fotel pasażera posiadający: -podnoszone siedzisko -schowek pod fotelem - układ foteli przednich 1+2. Fotele II i III rzędu wyjmowane , szybko demontowane w układzie 3 i 3. Wszystkie fotele i siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z zagłówkami z możliwością regulacji. |  |
|  | Radio cyfrowe DAB, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Gniazdo 220 V (przetwornica napięcia) i minimum dwa gniazda 12 V |  |
|  | Na wyposażeniu pojazdu: fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego min. 2 kg zamocowana w kabinie, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny, oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa niskoprofilowa typu LED koloru niebieskiego z możliwością zmiany trybu błysku(rotator, strobe, LED) z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ” na białym tle, dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu; lampa dachowa LED zamontowana w tylnej części pojazdu- źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa. |  |
|  | W kabinie musi być zamontowany radiotelefon cyfrowo-analogowy zgodny z Instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej wprowadzonej Rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku (Dz.U. KG PSP 2019.7). Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny na powierzchni metalowej (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się). Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu umożliwiający swobodną obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |  |