Dostawy i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku szkoły w Wilkasach

- Typ urządzenia -Platforma schodowa dla niepełnosprawnych, montaż na istniejącym korytarzu szkoły, przedstawiony na zdjęciach i skanie projektu.

- Udźwig i masa urządzenia -250 kg lub 2 osoby - jedna na wózku i towarzysząca.

- Wysokość podnoszenia -schody 4 stopnie -  zgodnie z załączonym projektem i zdjęciami.

- Sposób składania i rozkładania podestu platformy - manualny

- Zjazd awaryjny- ręczny za pomocą korby

- Sterowanie - 24V, przyciskowe – trzymając do czasu przejazdu

- Maszynownia - w konstrukcji

- Komunikacja ze służbami ratowniczymi - nie dotyczy

- Gwarancja - 36 miesięcy.

- Cena obejmuje Transport urządzenia, dokumentację techniczną, montaż urządzenia i uczestnictwo w rejestracji UDT .

- Termin realizacji - do 30.09.2023 r.