SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

|  | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 1 (jednego) pojazdu terenowego typu ATV „quad”, rok produkcji 2014, wraz z wyposażeniem specjalnym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty (wyciąg ze świadectwa homologacji, kartę gwarancyjną, książkę serwisową, instrukcję obsługi, dokumentację techniczną pod rejestrację jako pojazd specjalny uprzywilejowany w ruchu). |  |
|  | Pojazd musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych i posiadać odpowiednie do tego wyposażenie, zgodne z przepisami, homologacje na przewóz dwóch osób. |  |
| 1.2. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. |  |
| 1.3. | Pojazd musi odpowiadać przepisom zawartym w wymaganiach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 1.4. | Pojazd, jego podzespoły oraz wyposażenie pojazdu musi być fabrycznie nowe – rok produkcji 2014 |  |
| 2 | Wymagania techniczno-użytkowe |  |
| 2.1. | Pojazd przystosowany do przewożenia dwóch osób siedzących jeden za drugim. |  |
| 2.2. | Pojazd musi posiadać układ wspomagania oraz system redukcji drgań kierownicy. |  |
| 2.3. | Masa pojazdu max 400 kg |  |
| 2.4. | Ładowność tylnego bagażnika min 100 kg |  |
| 2.5. | Ładowność przedniego bagażnika min 50 kg |  |
| 2.6. | Prześwit pod osią min 28 cm |  |
| 2.7. | Felgi aluminiowe – ogumienie do jazdy w terenie |  |
| 2.8. | Hamulce tarczowe hydrauliczne – hamulec ręczny |  |
| 2.9. | Zbiornik paliwa min 18 l. |  |
| 2.10. | Kolor: nadwozie – białe lub czerwone (RAL – 3000) podwozie – czarne (RAL – 9011) |  |
| 2.11. | Zawieszenie niezależne wszystkich kół. |  |
| 2.12. | Silnik: pojemność min 800 cm3 moc min 70 KM czterosuwowy chłodzony cieczą elektroniczny wtrysk paliwa rozrusznik elektryczny |  |

|  | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.13. | Układ napędowy: 4 x 4 włączany automatycznie z jednoczesną blokadą mechanizmu różnicowego możliwość odłączenia napędu jednej osi przeniesienie napędu – wał skrzynia biegów – przekładnia automatyczna bezstopniowa z reduktorem i biegiem wstecznym bieg wsteczny (zamontowane światło cofania) system hamowania silnikiem system kontroli zjazdu z pochyłości |  |
| 2.14. | Wskaźniki kontrolne wymagane w pojeździe: obrotościomierz prędkościomierz licznik przejechanych kilometrów licznik przejechanych kilometrów „dzienny” licznik przepracowanych motogodzin wskaźnik położenia biegu wskaźnik poziomu paliwa kontrolka temperatury silnika kontrolka ładowania akumulatora |  |
| 3 | Wyposażenie pojazdu |  |
| 3.1. | Bagażniki: bagażnik przedni wyposażony w skrzynię/kufer z tworzywa sztucznego, zamykany, łatwo demontowalny bagażnik tylny wyposażony w skrzynię/kufer z tworzywa sztucznego, zamykany, mieszczący co najmniej dwa kaski, rękawice, łatwo demontowalny, z możliwością szybkiej wymiany na kosz bagażowy niezamykany o wysokości ścian 20-25 cm |  |
| 3.2. | Przedni i tylny zderzak |  |
| 3.3. | Osłona przednia (owiewka) z napisem „STRAŻ” |  |
| 3.4. | Wyciągarka elektryczna z liną zamontowana z przodu pojazdu |  |
| 3.5. | Pług śnieżny przystosowany do montażu na quadzie, sterowany przy pomocy np. wyciągarki lub hydraulicznie |  |
| 3.6. | Podgrzewane manetki oraz podgrzewana dźwignia gazu |  |
| 3.7. | Lusterka boczne |  |
| 3.8. | Osłony dłoni |  |
| 3.9. | Pokrowiec na pojazd w kolorze ciemnym |  |
| 3.10. | Zaczep kulowy standardowy zamontowany z tyłu pojazdu ze złączami elektrycznymi przystosowany do ciągnięcia przyczepy transportującej pojazd razem z instalacją elektryczną do podłączenia przyczepy |  |
| 3.11. | Instalacja elektryczna 12 V: układ rozruchowy musi umożliwić łatwy rozruch w temperaturze poniżej 0 st. C moc alternatora i pojemność akumulatora/ów zapewniające pełne zapotrzebowanie w energię elektryczną przy max obciążeniu. dwa gniazda zapalniczki tylne lampy zintegrowane – kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop |  |

| 3.12. | Instalacja elektryczna 12 V: układ rozruchowy musi umożliwić łatwy rozruch w temperaturze poniżej 0 st. C moc alternatora i pojemność akumulatora/ów zapewniające pełne zapotrzebowanie w energię elektryczną przy max obciążeniu. dwa gniazda zapalniczki tylne lampy zintegrowane – kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop |  |
| --- | --- | --- |
| 3.13. | Urządzenie GPS pozwalające śledzić pojazd w systemie SWD-ST |  |
| 3.14. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny o częstotliwości VHF 136÷174 MHz (moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz) z możliwością programowania minimum 100 kanałów. Radiotelefon z instalacją antenową dopuszczony do stosowania w PSP. |  |
| 3.15. | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu wykonana w technologii LED: kolor lamp niebieski przód dwie lampy LED zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi tył/boki po dwie lampy LED zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizacja dźwiękowa z modulacją moc głośnika zapewniająca jego słyszalność podczas jazdy pojazdu urządzenie skonfigurowane w taki sposób aby możliwe było używanie samego oświetlenia niebieskiego bez sygnału dźwiękowego sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, modulacją dźwięku poprzez przełącznik zespolony zamontowany na kierownicy pojazdu w sposób umożliwiający sterowanie kciukiem przez kierowcę |  |
| 3.16. | Kamera termowizyjna BULLARD ECLIPSEECO - z koloryzacją i pomiarem temperatury, - 2 akumulatory NiMH, - linka samozwijająca / zawiesie typ RETRACT, - oprogramowanie Eclipse Control Panel, - walizka udaroodporna, - ładowarka samochodowa ze stacją dokującą (na 230V i 12V). Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Czas naprawy kamery – nie dłużej niż 7 dni. Instrukcja obsługi kamery musi być w języku polskim. |  |
| 4 | Przyczepa |  |
| 4.1. | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. |  |
| 4.2. | Przyczepa musi odpowiadać przepisom zawartym w wymaganiach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 4.3. | Przyczepa jej podzespoły oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe. |  |
| 4.4. | Przyczepa musi być wyposażona w numer identyfikacyjny i tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów. |  |
| 4.5. | Przyczepa musi być przystosowana do przewozu quada oraz ładunków przy wykorzystaniu quada. |  |
| 4.6. | Przyczepa musi być wyposażona w najazdy/najazd, burty pełne zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. |  |
| 4.7. | Dopuszczalna masa całkowita 750 kg. |  |
| 4.8. | Dopuszczalna ładowność min 500 kg. |  |
| 4.9. | Podłoga pełna zaopatrzona w uchwyty do mocowania ładunku (quada). |  |
| 4.10. | Dyszel z zaczepem kulowym pasujący do standardowych zaczepów kulowych innych samochodów. |  |
| 4.11. | Instalacja elektryczna i oświetlenie zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym zabezpieczone przed uszkodzeniem. |  |
|  | Przyczepę należy wyposażyć w: koło wsporcze o płynnej regulacji wysokości klucz do kół wsporniki z tyłu do stabilizacji przyczepy |  |