SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przeglądu okresowego, kotłów warzelnych i urządzeń gazowych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Adres: 51-147 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awl.edu.pl

- KOD CPV: 50880000-7

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

wykonywaniu konserwacji i naprawie Kotłów warzelnych, kuchni gazowych i taboretów gazowych.

-	Kuchnia budynek 112  przy ul. Czajkowskiego 109

-	Kasyno budynek 6  przy ulicy Czajkowskiego 109

| Lp | Producent | Typ | Pojemność dm3 | Moc kW | Rok produkcji | Miejsce zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALTRAD Spomasz | KGW - 500 | 500 | 48 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 2 | ALTRAD Spomasz | KGW - 500 | 500 | 48 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 3 | ALTRAD Spomasz | KGW - 300 | 300 | 36 | 2011 | Kuchnia 112 |
| 4 | ALTRAD Spomasz | KGW - 300 | 300 | 24 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 5 | ALTRAD Spomasz | KGW - 150 | 150 | 24 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 6 | ALTRAD Spomasz | KGW - 300 | 300 | 36 | 2010 | Kuchnia 112 |
| 7 | ALTRAD Spomasz | KGW - 300 | 300 | 36 | 2011 | Kuchnia 112 |
| 8 | ALTRAD Spomasz | KGW - 500 | 500 | 48 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 9 | ALTRAD Spomasz | KGW - 300 | 300 | 36 | 2011 | Kuchnia 112 |
| 10 | LOZAMET | KG-150 | 150 | 22 | 2009 | Kuchnia 112 |
| 11 | LOZAMET | KG-150 | 150 | 22 | 2009 | Kuchnia 112 |
| 12 | ALTRAD Spomasz | KGW - 150 | 150 | 24 | 2003 | Kasyn 6 |
| 11 | ALTRAD Spomasz | KGW - 150 | 150 | 24 | 2003 | Kasyn 6 |
| 12 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa | Egaz |  | 20 | 2012 | Kuchnia 112 |
| 13 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa | Egaz |  | 20 | 2012 | Kasyno 6 |
| 14 | Taboret gazowy | Egaz |  | 7 | 212 | Kasyno 6 |

- Istotne warunki:

- Termin wykonania usługi: do 31.12.2018 r.

- Kryterium oceny: cena wykonania usługi – 100%.

W cenę/wartość wykonania usługi wliczone są:

- przegląd kotłów warzelnych i urządzeń gazowych

- naprawa i konserwacja kotłów warzelnych i urządzeń gazowych,

- wymiana części,

- robocizna,

- koszty dojazdu.

- Zakres zamówienia obejmuje :

- Świadczenie usług serwisowo-konserwacyjnych w zakresie: zaworów wodnych; dysz palnika; zaworów gazowych; szczelności układu; sprężyn naciągowych; manometrów; palników;  wykonywanie napraw bieżących urządzeń z użyciem części zamiennych spełniających normy producenta urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę,

- Po wykonaniu  czynności konserwacyjnych i naprawy urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do spisania zestawienia zrealizowanych napraw oraz wystawienia karty serwisowej stanowiącej potwierdzenie wykonania usługi która jest jednocześnie podstawą do wystawienia faktury.

- Zakres zamówienia obejmuje także zakup i montaż przez Wykonawcę materiałów w celu wymiany zużytych i uszkodzonych elementów sprzętu podlegającego naprawie i  konserwacji.

- Użyte do naprawy części, podzespoły muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno- jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta oraz odpowiednie normy i wymogi określone w instrukcji danego urządzenia.

- Fakt wykonania prawidłowej usługi każdorazowo musi być potwierdzony podpisem wyznaczonej osoby ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca wymontowane stare (uszkodzone) podzespoły i części utylizuje na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

- Koszt usługi określony w jednej roboczogodzinie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszt dojazdu, za wyjątkiem wartości wymienionych części.

- Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane w oparciu o podpisane przez strony wpisy o prawidłowym wykonaniu usługi przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego w dowodzie urządzenia lub karcie serwisowej z uwzględnieniem stawki za jedną roboczogodzinę oraz koszty zakupu zamontowanych części.

- Wymagania dla oferentów.

- Wykaz wykonanych przedsięwzięć obrazujących doświadczenia, polegającego na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, których przedmiotem była naprawa i konserwacja kotłów warzelnych, w obiektach zbiorowego żywienia

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niżej wymienione uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,z późn. zm.2)) oraz Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne Poz 1208

- Minimum 2 osoby z muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne kat „E”  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji

Grupa 1

- Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowym

- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Grupa 3

- Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż,

- Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci , urządzeń i instalacji

Minimum 1 osobę  posiadającą  świadectwo kwalifikacyjne kat „D”  uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru

Grupa 1

- Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozorowym w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, kontrolno-pomiarowym

- Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Grupa 3

- Spełniająca wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozorowym w zakresie: obsługa, konserwacja, remonty, montaż,

- Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- aparatura kontrolno-pomiarowa urządzenia sterowania do sieci , urządzeń i instalacji

Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnych na dzień składania ofert  uprawnień.

Zamawiający wymaga by przedstawione uprawnienia były ważne na czas trwania umowy

Wykonawca musi posiadać  minimum jednego zatrudnionego pracownika posiadającego  aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną upoważniającą do pracy w bloku żywnościowym.