Załącznik do OPZ numer 1.8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Lampa zabiegowa jednoczaszowa sufitowa

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową mocowana na niezależnym ramieniu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa z diodami LED emitującymi światło białe. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek). | TAK |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania poliwęglanu. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy klawiatury membranowej umieszczonej na przegubie głowicy. Modyfikacja: Zamawiający wymaga aby lampa zabiegowa była sterowana z przycisków membranowych/ klawiatury membranowej (wszystkie funkcje) lub sterowana za pomocą monitora LCD (wszystkie funkcje). | TAK |  |
|  | Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natężenia. Modyfikacja: Zamawiający wymaga aby lampa zabiegowa była sterowana z przycisków membranowych/ klawiatury membranowej (wszystkie funkcje) lub sterowana za pomocą monitora LCD (wszystkie funkcje). | TAK |  |
|  | Matryca diodowa złożona z co najmniej 35 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 50kLux/1m. | TAK |  |
|  | Średnica pola d10: 240 mm. | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 93. | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa: min. 4300K. | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%. | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 90. | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) min. 800 mm. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50 000 h. | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. na jedną oprawę. | TAK |  |
|  | Bezpieczna oprawa matrycy – temperatura opraw nie większa niż 40oC. | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa zasilana z sieci elektrycznej 90-265 V AC. |  |  |
|  | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - średnicach max. 35 cm i głębokości max. 10 cm. | TAK |  |
|  | Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lampy – klasa ochrony min IP=54. | TAK |  |
|  | Oprawa pozbawiona widocznych elementów mocujących na korpusie oraz osłonie matryc LED (śrub, nitów, itd.). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 960 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu oprawy na przegubie łączącym oprawę z ramieniem uchylnym o 360°. | TAK |  |

| Spełnienie norm | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć do oferty |  |
| Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  |

| Warunki gwarancji i serwisu | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. | TAK, podać |  |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)