Nr sprawy: BZP/117/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej z usługami gastronomicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 21/23 
w Grudziądzu”.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej z usługami gastronomicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 21/23 w Grudziądzu”.

- Należy wykonać wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie                     z poniższym zestawieniem:

- Koncepcja architektoniczna wraz z aranżacją wnętrz w kolorze –           2 egz.

- Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna		             1 egz.

- Projekt zagospodarowania terenu przyległego –                                       6 egz.

- Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę –                                                               6 egz.

- Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji –                                     6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i cwu –          6 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazowej –                              6 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskoprądowych:

sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli

dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej-                               6 egz.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże –           po 2 egz.

Specyfikacja  wykonania i odbiór robót z podziałem na branże –        po 2 egz.

Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji	              1 egz.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń, itp. wynikających               z obowiązujących norm i przepisów;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

- Wytyczne do projektowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej z usługami gastronomicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 21/23 w Grudziądzu”.

- Dane budynku

Adres:				Grudziądz, ul. Spichrzowa 21/23,

Własność:			MPGN  -  KW TO1U/00033068/5

Nr działki/obręb:		działka nr 27 obręb 046,

Powierzchnia użytkowa:	577,30 m2

Ilość klatek schodowych: 	1

Ilość kondygnacji: 		4 od ulicy i 6 od skarpy wiślanej

Podpiwniczenie:		częściowe

Poddasze:			częściowo nieużytkowe

Zamawiający zamierza zmienić sposób użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użytkowy, w parterze o funkcji gastronomicznej z wejściem od strony Al. Królowej Jadwigi 
i ul. Spichrzowej, wyższe kondygnacje o funkcji biurowo- usługowej dla siedziby organizacji pozarządowych NGO wraz z montażem windy osobowej.

Charakterystyka:	Kamienica mieszkalna, częściowo podpiwniczona, ściany murowane 
z cegły ceramicznej, pierwotnie tynkowane, stropy drewniane belkowe, dach dwuspadowy 
o konstrukcji drewnianej pokryty od ulicy papą, od strony skarpy wiślanej pokryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Stan techniczny kamienicy szczegółowo został opisany w załączonym Programie Prac Konserwatorskich. Od 2012 roku kamienica wyłączona 
z eksploatacji.

Ochrona konserwatorska:	Kamienica zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego Starego miasta Grudziądza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1954r. pod numerem A/175. Budynek w dniu 12.11.2008r. wpisany do Rejestru Zabytków miasta Grudziądz pod nr A/1394 i A/1395. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Toruniu.

Zamawiający dysponuje Programem Prac Konserwatorskich z dnia 20 lipca 2020r. zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Toruniu wraz z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych, który należy uwzględnić przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Projektant jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii/decyzji Konserwatora Zabytków w zakresie przedmiotowego opracowania projektu oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 81 - Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r.

Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją pierwotną, wobec czego Wykonawca będzie musiał we własnym zakresie, przed rozpoczęciem projektowania, dokonać inwentaryzacji  obecnego stanu technicznego budynków.

- Planowany zakres prac projektowych

- opracowanie koncepcji architektonicznej z układem pomieszczeń użytkowych – 2 egz.

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej dla potrzeb opracowania dokumentacji,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego architektury i konstrukcji – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazowej – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji niskoprądowych:

sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej – 6 egz.

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże – 2 egz.

- wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – po 2 egz.

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw 
od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń itp. wynikających 
z obowiązujących norm, przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji na użytkowanie obiektu,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne.

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wytyczne i zalecenia wyszczególnione w poniższych opracowaniach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz 
z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 20 lipca 2020r.

- Decyzja nr ZN/397/2020 z dnia 26.11.2020r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu dotycząca pozwolenia na zmianę przeznaczenia i sposobu korzystania z dwóch spichlerzy.

- Wytyczne konserwatorskie  znak WUOZ.T.WZN.5183.6.25.2019.KJ  z dnia 14.11.2019r.

- Materiały pomocnicze:

- protokół nr 55/2020 - ocena stanu technicznego z dnia 27.02.2020r.

- Opis planowanych robót:

- adaptacja pomieszczeń parteru na lokal użytkowy o funkcji gastronomicznej z wejściem 
od strony Alei Królowej Jadwigi i ulicy Spichrzowej oraz adaptacja pomieszczeń wyższych kondygnacji na lokale użytkowe o funkcji usługowo-biurowej dla siedziby organizacji pozarządowych NGO. Zamawiający przewiduje dostosowanie budynku dla osób 
z niepełnosprawnościami poprzez wbudowanie windy osobowej.

- remont dachu z wymianą uszkodzonej konstrukcji drewnianej, przełożenie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni,

- przemurowanie kominów z wykonaniem nowego tynku wapienno-cementowego, 
z załażeniem nakryw betonowych i malowaniem kominów lub przemurowanie z cegieł licowych, spoinowanych bez wypraw tynkarsko-malarskich,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnicznych z osuszaniem  i likwidacją wysoleń,

- remont elewacji wschodniej budynku: skucie pozostałości starych tynków lub ich naprawa 
i uzupełnienia, naprawa spękanych ścian i nadproży z częściowym przemurowaniem, wymiana lub uzupełnienie zmurszałych cegieł. wykonanie nowego tynku wapienno-cementowego, malowanie elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, gzymsów  elewacyjnych profilowanych i tynków boniowanych wraz z kolorystyką.

- remont pozostałych elewacji budynku wg wytycznych konserwatorskich: naprawa elewacji ceglanych od strony skarpy wiślanej i elewacji szczytowych.

- remont ścian wewnętrznych z częściową rozbiórką ścian wewnętrznych i uzupełnienie ścian, z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu.

- remont stropów drewnianych z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu.

- wymiana obróbek blacharskich dachów, okapów, parapetów, rynien i rur spustowych,

- wymiana rur deszczowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej zewnętrznej i wewnętrznej, 
z zachowaniem profili i podziałów historycznych, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i Programu Prac Konserwatorskich,

- remont klatki schodowej z odtworzeniem elementów drewnianych,

- remont schodów zewnętrznych betonowych z wykonaniem okładziny wierzchniej z płyt kamiennych granitowych.

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z podłączeniem do istniejących sieci.

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z podłączeniem do miejskiej sieci gazowniczej.

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych niskoprądowych,

- remont murków oporowych tarasu z odtworzeniem schodów terenowych i balustrad wraz 
z wymianą istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię utwardzoną z kamienia naturalnego lub okładziny kamiennej np. płomieniowany granit.

- pozostałe elementy ujęte w wytycznych konserwatora oraz w Programie Prac Konserwatorskich, opracowanych dla przedmiotowego budynku.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz 
z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 20 lipca 2020r. (wersja elektroniczna).

- Decyzja nr ZN/397/2020 z dnia 26.11.2020r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- Wytyczne konserwatorskie znak WUOZ.T.WZN.5183.6.25.2019.KJ z dnia 14.11.2019r.

- Protokół nr 55/2020 - ocena stanu technicznego z dnia 27.02.2020r.