WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

UL. NOWOLIPIE 2, 00-150 WARSZAWA

Opis Przedmiotu Zamówienia

MODERNIZACJA ELEWACJI PAŁACU MOSTOWSKICH – ETAP I DOKUMENTACJA

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ

Opracowanie:

Jerzy Szulkowski

Andrzej Szostak

Wiesław Bogdan

Wojciech Kupracz

Przemysław Przygodziński

Warszawa,  luty 2021 r.

Nazwa i kody CPV

92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych

92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71220000 Usługi projektowania architektonicznego

71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71221000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA OPRACOWANIA.

Opis stanu istniejącego.

Nazwa i adres nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości.

Opis stanu istniejącego

Parametry charakteryzujące nieruchomość.

Opis planowanego zadania inwestycyjnego.

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

- Dane inwestycji

- Zakres robót dotyczący inwestycji.

- Zakres robót objętych opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dokumenty formalne.

ZAŁĄCZNIKI:

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Nowolipie 2.

- Decyzja z 20 października 1978 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 8131m2, stanowiącej nieruchomość KSP.

- Decyzja z 21 maja 1981 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 11617m2,  stanowiącej nieruchomość KSP przy ul. Nowolipie 2.

4.	Zaświadczenie z dnia 4.XI z 1988r w sprawie aktualizacji i ustalenia  powierzchni działek.

5.	Oświadczenie Komendanta Stołecznego Policji o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku „Pałac Mostowskich” – siedziba Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2.

6.	Treść księgi wieczystej nr WA4M/0023330/6 dotyczącej działki nr 43.

8. Notatka służbowa w sprawie wymiany źródeł światła

9. Notatka służbowa w sprawie ogrzewania przeciw oblodzeniowego

II.	DOKUMENTACJA GRAFICZNA

- Elewacja południowa

- Elewacja północna

- Elewacja wschodnia

- Elewacja zachodnia

- Elewacje – Dziedziniec I

- Elewacje – Dziedziniec II

- Elewacje – Dziedziniec III

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut I piętra

- Rzut II piętra

III. 	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – STAN ISTNIEJĄCY

CZĘŚĆ OPISOWA OPRACOWANIA.

- Opis stanu istniejącego.

- Nazwa i adres nieruchomości.

Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 i 2a

Stan prawny nieruchomości.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 1).

Decyzja Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wola z 20 października 1978 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 8131 m2, stanowiącej nieruchomość KSP (załącznik nr 2).

Decyzja Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wola z 21 maja 1981 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 11617 m²,  stanowiącej nieruchomość KSP przy ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 3).

Zawiadomienie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego z dnia 04.11.1988 r. w sprawie aktualizacji stanu władania działki nr 43 z obrębu 5-01-08 o pow. 21 313,00 m² (załącznik nr 4).

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku z dnia 14 grudnia 2018 r. „Pałac Mostowskich” – siedziba Komendy Stołecznej Policji,                00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 5).

Działka nr 43 jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zgodnie z treścią księgi wieczystej nr WA4M/00234330/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa

w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych (załącznik nr 6), powierzchnia działki 21 313, 00 m².

3.	Opis stanu istniejącego

3.1.  Charakterystyka ogólna istniejącego budynku

Budynek „Pałacu Mostowskich” usytuowany jest w Warszawie przy ul. Nowolipie 2                     u zbiegu ulic gen. Andersa i Nowolipki. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod nr rejestru A-448 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (podlega ochronie konserwatorskiej). Pałac powstał w latach 1762-1765. W latach 1823-1824 przebudowany został w formie klasycznej, a po zniszczeniach wojennych w czasie               II wojny światowej został odbudowany z uproszczeniami w elewacji wschodniej                               i rozbudową części wewnętrznej (dodatkowe skrzydło). Budynek „Pałacu Mostowskich”, o którego podziale stanowią trzy dziedzińce wewnętrzne jest budynkiem wolno stojącym, murowanym, posiada trzy kondygnacje nadziemne                          i nieużytkowy strych, budynek jest podpiwniczony pod całą zabudową.

3.2.  Bryła obiektu

Na planie wydłużonego prostokąta z trzema dziedzińcami wewnętrznymi                               i przejazdowym traktem z czterema bramami oraz dwoma półkolistymi podjazdami: od ul. Nowolipie ,,Duża korona” i od ul. Nowolipki „Mała korona”. Bryła budynku zwarta o wyrównanym gabarycie.

3.3.  Zagospodarowanie budynku

Budynek na trzech kondygnacjach nadziemnych eksploatowany jest przede wszystkim na potrzeby biurowe. Strych stanowi wydzieloną nieużytkową powierzchnię.

Na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny, magazyny, archiwa oraz wydzielone pomieszczenia aresztów. Pomieszczenia techniczne zajmują ok. 70% powierzchni piwnicy.

3.4.  Konstrukcja budynku

Budynek odbudowany został w technologii tradycyjnej.

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej z układem poprzecznym ścian nośnych

wewnętrznych oraz podłużnym ścian nośnych zewnętrznych:

- stropy Kleina, schody i spoczniki w wewnętrznych klatkach schodowych      betonowe,

-    mury piwniczne o gr. 120 -140 cm z cegły,

-	ściany nośne nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej, zewnętrzne o grubości około 80 – 40  cm na II piętrze, wewnętrzne: poprzeczne o gr. 38 cm, podłużne 58 cm,

-	nadproża okienne i drzwiowe betonowe,

-	  konstrukcja   dachu   drewniana (konstrukcja   płatwiowo – kleszczowa) całość        posadowiona  na  stropie  drugiego  piętra. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykonane z blachy miedzianej,

-		  cokoły od strony zewnętrznej z piaskowca,

-   cokoły od strony dziedzińców betonowe,

-		  studzienki podokienne betonowe kryte ozdobnymi kratami żeliwnymi.

3.5.  Nawierzchnie

-  „Duża korona” – kostka granitowa ułożona nieregularnie w ramach z cegły XVII – wiecznej,

-  dziedziniec I i II – kostka granitowa w ramach z cegły XVII – wiecznej, częściowo    nawierzchnie z płyt chodnikowych,

-   dziedziniec III – kostka granitowa ułożona nieregularnie, częściowo nawierzchnie

z płyt chodnikowych

-  przybudówka od strony północnej - kostka granitowa ułożona nieregularnie.

3.6.  Opis stanu istniejącego

Pałac Mostowskich posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Długość elewacji wschodniej wynosi 125 m. Skrzydła wschodnie, zachodnie 
i północne są trzytraktowe, tzn. posiadają 4 ściany podłużne nośne z wyjątkiem części przylegających do środkowego podwórza oraz łączników między skrzydłami północnym a wschodnim i zachodnim. Pozostałe części mają dwutraktowy układ konstrukcyjny.

Pałac Mostowskich fasadą zwrócony jest w stronę Placu Bankowego, poprzedza ją skwer i parking. Fasada jest trzynastoosiowa, symetryczna, trzykondygnacyjna z silnie wysuniętym 5 – osiowym rozalitem pośrodku, ujętym kolumnadą koryncką w wielkim porządku, dźwigającą rozbudowane belkowanie i zwieńczona attyką typu schodkowego (nad trzema osiami).

Rozalit środkowy w przyziemiu jest otwarty trzema podcieniami arkadowymi zwieńczonymi łukiem półkolistym, ujętym profilowanymi opaskami, ze zwrotnikiem 
w kluczu łuku. Całość przyziemia boniowana poziomo, bonie wyłamane wokół otworów okiennych.

Na wysokości pierwszego piętra ryzalitu taras otoczony balustradą tralkową                   o tralkach jednolalkowych, dostępny z Białej Sali poprzez trzy ogromne porty – fentery o łuku półkolistym, ujęte opaskami z konsolą w kluczu łuku.

Nad oknami drugiego piętra płaskorzeźbiony fryz przedstawiający alegorie: Rolnictwo, Budownictwo, Przemysł i Handel w formie figularnych scen antycznych.

W osiach skrajnych ryzalitu, nad oknami pierwszego piętra płycizna z płaskorzeźbą przedstawiającą 2 orły z rozłożonymi skrzydłami, pomiędzy którymi znajduje się wieniec laurowy, na którym zawieszone są girlandy.

Nad oknami drugiego piętra w osiach skrajnych uskrzydlone figury sław, trzymające w dłoniach wieńce laurowe, pomiędzy którymi usytuowano płaskorzeźbione panoplia.

Bogato profilowane belkowanie wieńczy gzyms, od spodu ozdobiony konsolami 
oraz astragalem.

Pole attyki ozdobione płaskorzeźbionym wieńcem laurowym, z przeplecioną wstęgą z sentencją.

Ściana w głębi portyku ujęta pilastrami korynckimi na cokołach. Podniebienie portyku ozdobione kasetonami z rozetami.

Na koronie muru attyki wieńczącej frontową elewację pałacu Mostowskich zamocowana jest rzeźba orła  wykonana z piaskowca.

Elewacje północna, wschodnia i zachodnia w poziomie przyziemia boniowane poziomo, bonie wyłamane wokół otworów okiennych.

Kolorystyka elewacji w odcieniach białym, szarym,  jasno i ciemno kremowym.

Ostatnio prace renowacyjne elewacji zewnętrznych były wykonywane w 2005 roku na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1551/2005 z dnia 03.08.2005 roku, a renowacja elewacji dziedzińców wykonana była w 2011 roku.                  W skutek upływu lat elewacje uległy zniszczeniu. Widać na nich pęknięcia i rysy oraz złuszczające się farby. Powierzchnie te wymagają naprawy, usunięcia pęknięć i rys, szpachlowania i wyrównania. Elewacja jest przybrudzona i wymaga ponownego malowania.

Płaskorzeźby, kapitele kolumn i pilastrów mają ubytki, są silnie zabrudzone                                i zanieczyszczone w związku z czym  wymagają pilnego uzupełnienia,  oczyszczenia i odnowienia.

Cokoły, kolumny portyku, tralki balustrady wymagają oczyszczenia i zaimpregnowania przed wilgocią.

Nawierzchnia z kostki kamiennej od frontu budynku tj. od strony południowej 
i na trzech dziedzińcach jest w złym stanie technicznym (liczne ubytki i nierówności).

Nawierzchnia z płytek chodnikowych również jest w złym stanie technicznym (liczne popękania płyt i ubytki). Poruszanie się po nawierzchni w obecnym stanie technicznym może grozić wypadkiem lub uszkodzeniem pojazdu.

3.5.  Instalacje w budynku

Budynek jest wyposażony w instalacje:

- grzewczą (zasilanie z sieci ciepłowniczej miejskiej),

- wodociągowa (woda z sieci miejskiej),

- kanalizacyjną (do sieci miejskiej),

- instalację hydrantową (zasilanie  - siec miejska),

- elektroenergetyczną (sieć miejska),

- teletechniczną.

- Parametry charakteryzujące nieruchomość.

Siedziba Komendy Stołecznej Policji zlokalizowana w Warszawie przy ul. Nowolipie 2  składa się z:

Budynku Starego Pałacu

- kubatura budynku 76 300 m3,

- kubatura   wewnętrzna   budynku  68 776  m3,

- powierzchnia zabudowy 4 540 m2,

- powierzchnia użytkowa 13 145,00 m2,

- ilość   kondygnacji   nadziemnych  3 (plus  nieużytkowy  strych),

- ilość kondygnacji podziemnych 1,

- wysokość   budynku  15,30 m (do  kalenicy),  wysokość  łącznie ze   stropem   nad    kondygnacją   użytkową  -  12, 00 m,

- łączna   powierzchnia   budynku  16 900 m² (z  podcieniami),

Budynku Nowego Pałacu - nie podlega opracowaniu

-  powierzchnia użytkowa		  9 853,99 m²

-  kubatura				48 793,10 m²

Oba budynki połączone są ze sobą łącznikiem w poziomie I piętra.

Uzasadnienie celowości inwestycji

Celem inwestycji jest uzyskanie pełnej i niezbędnej dokumentacji do renowacji budynku Pałacu Mostowskich wraz z rewitalizacją nawierzchni z kostki granitowej 
i chodników Komendy Stołecznej Policji w Warszawie ul. Nowolipie 2.

Renowacji będzie podlegała:

- elewacja południowa, północna, wschodnia i zachodnia, dziedzińce wewnętrzne,

- uszkodzone fundamenty i ściany fundamentowe,

- uszkodzone izolacje zewnętrzne budynku.

Wykonana zostanie również rewitalizacja nawierzchni z kostki kamiennej i uszkodzonej nawierzchni z płyt chodnikowych.

Renowacja elewacji „Starego Pałacu” i rewitalizacja terenu zewnętrznego zabezpieczy obiekt przed niszczeniem, wpłynie również na poprawę estetyki budynku oraz bezpieczeństwo osób tam pracujących.

Budynek ,, Starego Pałacu ‘’ jest objęty  ochroną ze strony Konserwatora Zabytków.

Zużycie techniczne obiektu budowlanego ma bezpośredni związek z obowiązkami właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania stanu technicznego i zapewnienia temu obiektowi bezpieczeństwa użytkowania, a w konsekwencji - z konserwacjami, naprawami i remontami.

Generalnym nakazem prawa budowlanego jest nakaz zapewnienia utrzymania budynku i jego elementów w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz niedopuszczenie do jego pogorszenia ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisy techniczno-budowlane, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.) określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz to, w jaki sposób powinny być utrzymane).

Aby zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem niezbędne jest przeprowadzenie renowacji elewacji budynku Pałacu Mostowskich wraz                                      z  rewitalizacją terenu zewnętrznego.

Opis planowanego zadania inwestycyjnego

- Nazwa zadania inwestycyjnego

MODERNIZACJA ELEWACJI PAŁACU MOSTOWSKICH – ETAP I DOKUMENTACJA

Dane inwestycji

Inwestor:  Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa,  ul. Nowolipie   2 .

Użytkownik: Komenda Stołeczna Policji, 00-150 Warszawa,  ul. Nowolipie 2 .

2a. Stan prawny nieruchomości

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 1).

Decyzja Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wola z 20 października 1978 r. o przekazaniu                  w użytkowanie nieruchomości o pow. 8131 m2, stanowiącej nieruchomość KSP (załącznik nr 2).

Decyzja Urzędu Dzielnicy Warszawa – Wola z 21 maja 1981 r. o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości o pow. 11617 m²,  stanowiącej nieruchomość KSP przy               ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 3).

Zawiadomienie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego z dnia 04.11.1988 r.               w sprawie aktualizacji stanu władania działki nr 43 z obrębu 5-01-08 o pow. 21 313,00 m² (załącznik nr 4).

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku z dnia 14 grudnia 2018 r. „Pałac Mostowskich” – siedziba Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa,                 ul. Nowolipie 2 (załącznik nr 5).

Działka nr 43 o powierzchni  21 313 m², jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zgodnie z treścią księgi wieczystej nr WA4M/00234330/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa 
w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych (załącznik nr 6).

Zakres robót dotyczących inwestycji

3.1. Przedmiot opracowania

W ramach niniejszego zadania należy opracować wielobranżową  dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą robót budowlanych związanych  z rewitalizacją  budynku Pałacu Mostowskich wraz z terenem zewnętrznym - KSP 
przy ul. Nowolipie 2   w Warszawie.

3.2. Planowane działania

W ramach planowanych prac należy uwzględnić konieczne do wykonania roboty budowlane dotyczące rewitalizacji w tym:

3.2.1. Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i elewacji dziedzińców

- usunięcie odspojonych, spękanych tynków;

- zszywanie pękniętych murów;

- piaskowanie elewacji;

- usunięcie zanieczyszczeń biologicznych (mchy porosty, grzyby) – metodą mechaniczną i chemiczną;

- uzupełnienie odspojonych tynków i zlikwidowanie powstałych rys  i pęknięć;

- uzupełnienie uszkodzonych gzymsów;

- oczyszczenie, uzupełnienie uszkodzeń i braków oraz zabezpieczenie uszkodzonego wystroju sztukatorskiego: fasad, płaskorzeźb, profili sztukatorskich, kapiteli kolumn i
pilastrów, gzymsów;

- uzupełnienie odspojonych tynków na cokołach betonowych od strony dziedzińców;

- naprawa uszkodzonych murów  i odspojonych tynków na studzienkach podokiennych;

- naprawa schodów zewnętrznych na dziedzińcach;

- naprawa schodów zewnętrznych od strony zachodniej;

- przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie, malowanie elewacji.

- oczyszczenie, ewentualne uzupełnienie braków i  malowanie krat okiennych i krat nad studzienkami okiennymi;

- oczyszczenie, usunięcie zanieczyszczeń biologicznych i zaimpregnowanie przed wilgocią cokołów zewnętrznych wykonanych z piaskowca;

- oczyszczenie, uszczelnienie i ewentualne uzupełnienie braków rynien i rur spustowych wykonanych z blachy miedzianej;

- wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich nad gzymsami  wykonanych z blachy miedzianej;

- wymiana okładzin z piaskowca na przybudówce od strony północnej;

- wymiana drzwi od strony przybudówki (strona północna);

- wymiana  świetlika stropowego przybudówki od strony północnej;

- naprawa i malowanie kominów na dachu;

- wymiana systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien i pionowych rur spustowych. System grzejny rynien i rur spustowych wykonać przewodami rezystancyjnymi 1 – stronnie o obciążeniu ok. 30 W/mb. Wymienić należy fragmenty niesprawnej instalacji grzewczej;

3.2.2. Rewitalizacja ścian fundamentowych i fundamentów

-	renowacja fragmentów zawilgoconych ścian i ław fundamentowych uszkodzonych 
w wyniku degradacji biologicznej i erozji;

3.2.3. Rewitalizacja izolacji zewnętrznych budynku

-	renowacja fragmentów uszkodzonych i wadliwych elementów niekonstrukcyjnych 
tj. hydroizolacji pionowej i poziomej w celu zapobieżenia dalszej propagacji uszkodzeń, degradacji stanu budynku i utraty wartości mienia;

3.3.4. Rewitalizacja aktywnych elementów iluminacji elewacji

- wymiana elementów aktywnych iluminacji elewacji na energooszczędne typu LED                oraz  wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na energooszczędne typu LED;

3.3.4.Rewitalizacja terenu zewnętrznego i dziedzińców zewnętrznych

W ramach robót budowlanych dotyczących rewitalizacji terenu zewnętrznego należy  wykonać prace  polegające na:

- demontażu  istniejącej kostki granitowej, demontażu podłoża, wykonaniu nowego podłoża i ponownym ułożeniu kostki granitowej z uzupełnieniem brakujących elementów  na  uprzednio przygotowanym podłożu - „Duża korona”;

- demontażu istniejącej kostki granitowej w ramach z cegły XVII - wiecznej, demontażu podłoża, wykonaniu nowego podłoża i ponownym ułożeniu kostki granitowej w ramach z cegły XVII – wiecznej, z uzupełnieniem brakujących elementów  na  uprzednio przygotowanym podłożu w uzgodnieniu                                   z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków - dziedziniec I-II;

- demontażu nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową i ułożeniu nowych płytek chodnikowych 35 x 35 cm na nowym podłożu;

- demontażu krawężników betonowych ulicznych i ułożeniu nowych 
na podbudowie betonowej;

- demontażu istniejącej kostki granitowej ułożonej nieregularnie, demontażu podłoża, wykonaniu nowego podłoża i ponownym ułożeniu kostki granitowej nieregularnie, z uzupełnieniem brakujących elementów  na  uprzednio przygotowanym podłożu-  w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków - dziedziniec III;

- demontażu  od strony północnej istniejącej kostki granitowej, demontażu podłoża, wykonaniu nowego podłoża i ponownym ułożeniu kostki granitowej z uzupełnieniem brakujących elementów  na  uprzednio przygotowanym podłożu na przybudówce od strony północnej;

- ułożenie przepustów instalacyjnych pod nawierzchniami dziedzińców;

- wymiana zniszczonych kratek ściekowych.

Zakres robót objętych opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla ww. zadania.

Opracowanie dokumentacji zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi normami                  i przepisami państwowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dokumentacja winna być opracowana przez osobę o wymaganych kwalifikacjach, uprawnieniach, należącą do izby samorządu zawodowego oraz odpowiadać przepisom dotyczącym projektu budowlano – wykonawczego.

W ramach zadania Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania wraz z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego.

W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

- wykonać kwerendę dokumentacji związanej z zakresem projektu,

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Pałacu Mostowskich (rzuty, przekroje, elewacje),

- wykonanie wielobranżowej ekspertyzy technicznej/konstrukcyjnej budynku 
z pomiarem zasolenia,

- wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku z pomiarem zawilgocenia,

- wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,

- określenie stanu gruntu,

- wykonanie odkrywek fundamentów wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,

- wykonanie projektu izolacji ścian budynku,

- wykonanie projektu iluminacji z uwzględnieniem energooszczędnych rozwiązań (LED) 
i uzgodnieniami z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków,

- wykonanie wszelkich niezbędnych  sprawdzeń, badań i innych prac koniecznych  
do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, decyzji niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych odstępstw 
od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

- uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków wszelkich odstępstw dotyczących przedmiotowego zadania,

- wykonanie projektu koncepcyjnego i jego uprzednie uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym  przed rozpoczęciem prac projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych (oddzielnych 
dla każdej branży) wraz z niezbędnymi odstępstwami na podstawie uzgodnionego 
i zatwierdzonego projektu koncepcyjnego oraz ich uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- uzyskanie wszelkich zaleceń, pozwoleń i projektów konserwatorskich,

- opracowanie programu prac konserwatorskich,

- opracowania programu badań archeologicznych uzgodnionych z konserwatorem,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych    (STWiOR), przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego,

- informacja o  planie BIOZ.

Planowane do uzyskania efekty  rzeczowe

Celem inwestycji jest uzyskanie pełnej i niezbędnej dokumentacji 
do  przeprowadzenia renowacji budynku Pałacu Mostowskich wraz z rewitalizacją nawierzchni z kostki granitowej i chodników Komendy Stołecznej Policji w Warszawie 
ul. Nowolipie 2. Rezultatem winna być również możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Renowacja elewacji „Starego Pałacu” Komendy Stołecznej Policji i rewitalizacja terenu zewnętrznego wpłynie na poprawę estetyki budynku jak i bezpieczeństwo osób tam pracujących. Zapobiegnie również  dalszej propagacji uszkodzeń, degradacji stanu budynku i utraty wartości mienia. Wymiana oświetlenia iluminacji budynku 
i wymiana opraw oświetleniowych  zewnętrznych na oświetlenie Led przyczyni się 
do znacznych oszczędności zużycia energii.

DOKUMENTY FORMALNE

II.	DOKUMENTACJA GRAFICZNA

(Stary Pałac)

III.	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejący

1.Elewacja południowa

2.Elewacja północna

3.Elewacja wschodnia

4.Elewacja zachodnia

5.Elewacje – Dziedzińce wewnętrzne

J – KARTA UZGODNIEŃ

| UZGADNIAJĄCY | OPINIA | DATA I PODPIS OSOBY UZGADNIAJĄCEJ |
| --- | --- | --- |
| UŻYTKOWNIK |  |  |
| INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH |  |  |
| INSPEKTOR NADZORU D.S. TELEKOMUNIKACJI |  |  |
| INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH |  |  |
| INSPEKTOR NADZORU DS. ELEKTRYCZNYCH |  |  |