Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Remont obiektów służbowych KMP/KPP - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania - zakup i wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy wraz                    z wymianą zasobnika CWU w Komisariacie Policji w Rakowie”

WYMAGANIA OGÓLNE

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane z zakupem i wymianą kotła węglowego 36kW na kocioł olejowy 36kW wraz z zakupem i wymianą zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni budynku Komisariatu Policji w Rakowie.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie                 z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                    w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach                            i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian                  i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą                w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z późn. zm. Dz.U. z 2021r. poz. 1213), oznakowane oraz posiadać deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość                     i właściwości.

- We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- kocioł olejowy 36 kW, np. CFU EcoNox 36

- pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania, np. Wilo-Yonos Pico 25/1-8,

- pompa obiegowa obiegu kotłowego, np. Wilo-Yonos Pico 25/1-4,

- naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 25 dm3, np. Reflex N25,

- wkład kominowy śr. 160mm dla kotłów olejowych wraz ze wszystkimi łączeniami i osprzętem (trójniki, redukcje, kolana, odkraplacz, stabilizator, parasol kominowy, płyta dachowa);

- zawory zwrotne, przelotowe fi 40mm

- otuliny z wełny mineralnej gr. 40 mm - 42x40

- zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opałowy, jednokomorowe, dwupłaszczowe  o pojemności 1000 dm3, np. Roth RP KWT 1000,

- manometr M100

- termometry tarczowe

- separator osadów i zanieczyszczeń, np. Reflex D11/2M,

- separator mikropęcherzy powietrza, np. Reflex A11/2,

- siłownik zaworu 4-drogowego, 230V AC, 120s, 6 Nm, z wyłącznikiem pomocniczym, np. Afriso ARM 443 ProClick,

- zawór 4-drogowy obrotowy, mieszający DN 32, Rp11/4”, Kvs 16, np. Afriso ARV 485 ProClick,

- termostat pokojowy, programowalny, przewodowy, np. De dietrich AD 289,

- automatyczny odpowietrznik oleju zintegrowany z filtrem, np.  Afriso FloCo Top 1K,

- zasobnik c.w.u 300l - SW300

- zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm i 25 mm

- zawór kulowy spustowy o śr. 15 mm

- pompa Yonos PICO 25/1-4

- zawór zwrotny o śr. 25mm i 15mm

- pompy cyrkulacyjne do c.w.u., śr. króćców przyłączeniowych 1/2" - pompa ERGA

- grupa bezpieczeństwa instalacji c.o. z zaworem bezpieczeństwa 6 bar

- naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej 25 dm3 - DE25

- rury z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm i 16mm wraz z kształtkami i mocowaniem

- otuliny z wełny mineralnej gr. 30 mm - 35x30

- otuliny z wełny mineralnej gr. 20 mm - 28x20

- otuliny z wełny mineralnej gr. 20 mm - 18x20

- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem.

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4.	  Wymagania dotyczące robót

4.1 Wszystkie roboty powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa Budowlanego, BHP, PPOŻ. oraz zasadami sztuki budowlanej.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

4.4 Roboty rozbiórkowe (demontażowe)

4.4.1. Roboty przygotowawcze demontażowe

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy w pierwszej kolejności 
zabezpieczyć teren w bezpośredniej okolicy przed dostępem osób trzecich i poinformować Inwestora o etapie prowadzonych prac.

4.4.2. Roboty wykonawcze demontażowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu kotła węglowego, zasobnika cwu., pompy obiegowej, armatury obiegu kotłowego oraz części rurociągu stalowego czarnego wraz z izolacją wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Materiały                       z rozbiórki podlegają wywozowi i utylizacji z wyłączeniem kotła węglowego, który należy przenieść poza kotłownie budynku i ustawić w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

4.4.3. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r.                  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy pracach instalacyjnych. Wszelkie urządzenia i inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze zabezpieczone.

4.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy          w miejscach uzgodnionych z Inwestorem

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.

4.6 Sprzęt, maszyny budowlane i środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.7 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi                      i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji zadania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładność wykonania instalacji. Roboty należy wykonywać w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Komisariatu Policji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę będą podlegały poprawie przez Wykonawcę na własny koszt.

O wszelkich problemach napotkanych w czasie prowadzonych prac należy niezwłocznie informować osobę nadzorującą zadanie z ramienia Inwestora.

4.8 Wytyczne realizacji inwestycji

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producentów poszczególnych elementów systemu.

- Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.               w rejonie prac.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797 Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250,1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295, 877) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Kontrola  jakości

6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

6.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości będzie polegała na wizualnej ocenie efektu końcowego, sprawdzeniu działania instalacji centralnego ogrzewania i każdego jej elementu, sprawdzeniu zastosowanych materiałów, atestów itp. oraz próbie szczelności instalacji.

7.  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

8.  Odbiór i podstawa płatności

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Podstawą płatności będzie prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów (atesty)

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, dopuszczenie do obrotu    i stosowania w budownictwie

- Protokoły odbiorów częściowych (jeśli były sporządzane)

9. Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz                 z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje instalacji, montażu, użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.