Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/84/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: WÓZEK MEDYCZNY WIELOFUNKCYJNY – 9 SZT.

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Wózek reanimacyjny wyposażony w szafkę z szufladą i drzwiami Szuflada umieszczona nad drzwiami dwuskrzydłowymi. | TAK |  |
| 2 | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość całkowita wózka (z nadstawką): 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać) |  |
| 3 | Wymiary szafki: szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) głębokość: 500 mm (+/-20 mm) wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać) |  |
| 4 | Wózek wyposażony w: - 1 szufladę – wysokość frontu 156 mm (+/- 5mm) - 1 szafkę z drzwiami – wysokość frontu 544mm (+/- 5mm) | TAK (podać) |  |
| 5 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (szerokość x głębokość x wysokość) 525 x 440 x 141 mm (+/-5 mm) | TAK (podać) |  |
| 6 | Szafka z drzwiami wyposażona w zamek, oraz półkę | TAK |  |
| 7 | Korpus szafki wyposażony w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości. | TAK |  |
| 8 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru. | TAK |  |
| 9 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/- 5 mm). Możliwość łatwego demontażu blatu oraz wymiany w przyszłości na nowy - dostępność wymiennych blatów przez min. 10 lat. | TAK (podać) |  |
| 10 | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego minimum 19 kolorów do wyboru. | TAK |  |
| 11 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w 4 kola z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, | TAK (podać) |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1 | 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa | TAK |  |
| 2 | Nadstawka dwurzędowa na 9 uchylnych, transparentnych pojemników (4+5). Stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK |  |
| 3 | Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowaną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu dostępną w min. 8 kolorach | TAK |  |
| 4 | Jeden ażurowy koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 360 x 160 x 150 mm (+/- 5mm) | TAK (podać) |  |
| 5 | Jeden ażurowy koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 260 x 220 x 260 mm (+/- 5mm) | TAK (podać) |  |
| 6 | Jeden ażurowy koszyk na cewniki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wymiarach: 115 x 115 x 500 mm (+/-5 mm) | TAK (podać) |  |
| 7 | Jeden pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej obudowany z 3 stron z mocowaniem na szynę, wymiary pojemnika: 135 x 85 x 6930 mm (+/- 5 mm) | TAK (podać) |  |
| 8 | Jeden wysuwany blat boczny, stalowy, lakierowany proszkowo | TAK |  |
| 9 | Wyciągane podziałki do szuflad wykonane z tworzywa ABS | TAK |  |
| 10 | Jeden uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka, nad szufladami. stalowy lakierowany proszkowo - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK |  |
| 11 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54 x 40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10 x 30 mm | TAK |  |
| 12 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym