| WAGA PLATFORMOWA O NOŚNOŚCI 300kg– 4szt. |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 6. | Elektroniczna waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III | TAK |  |
| 7. | Podgumowane kółka transportowe | TAK |  |
| 8. | 4 regulowane punkty podparcia. | TAK |  |
| 9. | Boczna, składana barierka zabezpieczająca | TAK |  |
| 10. | Dwa zakresy pomiarowe: zakres 1 – 200kg ( podziałka 100g) , zakres 2- 300 kg ( podziałka 200g) | TAK |  |
| 11. | Wymiary platformy minimum (szer. x wys. x głęb.) 760 x 55 x 930 mm | TAK |  |
| 12. | Wysokość cyfr wyświetlacza min 25mm | TAK |  |
| 13. | Poręcz dla pacjentów wymagających podparcia. | TAK |  |
| 14. | Zakres TARA 300kg | TAK |  |
| 15. | Zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |
| WAGA ŁÓŻKOWA O NOŚNOŚCI 300kg– 2szt. |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 6. | Zalegalizowana do celów medycznych wg klasy dokładności III | TAK |  |
| 7. | Podgumowane kółka transportowe | TAK |  |
| 8. | 2 zapadające się rampy podjazdowe | TAK |  |
| 9. | Boczne barierki zabezpieczające przed zsunięciem się łóżka. | TAK |  |
| 10. | Dwa zakresy pomiarowe: zakres 1 – 200kg ( podziałka 100g) , zakres 2- 300 kg ( podziałka 200g) | TAK |  |
| 11. | Zakres TARA max. 300kg | TAK |  |
| 12. | Wymiary platformy minimum (szer. x wys. x głęb.) 800 x 55 x 1.465mm | TAK |  |
| 13. | Temperatura pracy +10⁰C do +40⁰C | TAK |  |
| 14. | Wysokość cyfr wyświetlacza min 20mm | TAK |  |
| 15. | Zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 1. | Gwarancja na aparat min.24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Świadectwo legalizacji przy dostawie lub dokument potwierdzający legalizację początkową producenta z terminem ważności | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny ( przy dostawie) | TAK |  |
| 4. | Szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego oraz technicznego w ramach zakupu urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 5. | Termin dostawy i instalacji do siedziby zamawiającego 40 dni od podpisania umowy | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.