Radom, dn. 24.08.2021 r.

Postępowanie nr: 18/TP/2021

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

Remont posadzki w budynku nr 89 – Hangar w K-6017 Sochaczew

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /tj.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm./ udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w poz. 4 przedmiaru należy wycenić wykonanie posadzki typu „Miksokret”, czy wykonanie posadzki betonowej zacieranej wylewanej na mokro? Jeżeli wylewanej na mokro proszę o podanie klasy betonu jaką należy zastosować.

Odpowiedź:

Posadzka ma być betonowa, wylewana na mokro i zacierana grub. 7 cm, kl.C25/30.

Pytanie 2

Jaką ilość włókien polipropylenowych w kg/m3 należy uwzględnić do wyceny w poz. 4 przedmiaru?

Odpowiedź:

Ilość włókien polipropylenowych na 1m3 przyjęto 0,90 kg.

Pytanie 3

Proszę o podanie średnicy drutu oraz wymiar oczek siatek stalowych (poz. 5 przedmiaru).

Odpowiedź:

Średnica drutu stalowego do zbrojenia posadzki powinna być nie mniejsza niż 6 mm 
i oczkach nie większych niż 20x20cm.

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Renata Wiśniewska, tel. 261 511 232

24.08.2021 r.