OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OGÓLNY ZAKRES  PRAC  Z  PODZIAŁEM  NA  OBSZARY  DZIAŁANIA.

1. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie napraw                   i konserwacji zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania w tym sieci ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego dla wentylacji na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 :

1) naprawa    manometrów    tarczowych   wraz  z    kurkami    manometrycznymi oraz naprawa termometrów wraz z gniazdami instalacyjnymi;

2) naprawa kolektorów, rozdzielaczy, zaworów, rur na sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji  wykonanych z rur  stalowych;

3) wykonywanie prac naprawczych wymagających spawania gazami technicznymi   i elektrycznie;

4) płukanie, sieci  co, cwu, ct (wentylacji);

5) wykonywanie prób ciśnieniowych  po naprawie sieci co, cwu, ct;

6) naprawa instalacji elektrycznej służącej do sygnalizacji awarii wysokoparametrowych sieci centralnego ogrzewania wykonanej z rur preizolowanych;

7) zabezpieczania ww. sieci ciepłowniczych przed korozją poprzez nanoszenie powłok   malarskich antykorozyjnych.

8) uzupełnianie i wykonywanie otulin termoizolacyjnych na sieci co, cwu,  ct.

2. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw                    i konserwacji  zewnętrznych  sieci  wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie kompleksów administrowanych  przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 :

.

1) wykonywanie  napraw zewnętrznych sieci wodociągowych wykonanych                  w technologii  dostępnej na rynku polskim;

2) naprawa instalacji zewnętrznej hydrantowej p.poż; wraz z armaturą tj. hydrantami (naziemnymi i podziemnymi), zasuwami ;

3) naprawa zasuw wodociągowych;

4) naprawa sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur dostępnych na rynku polskim;

5) naprawa studzienek kanalizacyjnych, osadników, separatorów;

6) usuwanie niedrożności  sieci kanalizacyjnych;

7) naprawa przepompowni ścieków w pełnym zakresie.

3. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw                   i konserwacji zewnętrznych sieci  gazowych będących na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 :

1) usuwanie nieszczelności na sieci gazowej ( naprawa rur gazowych w tym spawanie gazami technicznymi lub ich zgrzewanie);

2) naprawa zaworów gazowych;

5) wykonywanie prób ciśnieniowych po naprawach oraz odpowietrzanie instalacji.

5. Zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca w zakresie  napraw  nawierzchni placów, dróg, terenów zielonych po naprawie zewnętrznych  sieci centralnego ogrzewania- ciepłej wody użytkowej, zewnętrznych instalacji sanitarnych i gazowych, o których mowa była powyżej :

1) wykonywanie wykopów i ich likwidacja;

2) przywracanie stanu nawierzchni terenu do stanu sprzed naprawy sieci                           a w przypadku terenów zielonych uzupełnianie nawierzchni trawiastej poprzez sianie nowej trawy lub uzupełnianie jej z rolek.

3)  przesadzanie drzew i krzewów oraz ich ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzonych prac naprawczych;

4) wykonywanie prac porządkowych po  naprawie tj. usuwanie gruzu, materiałów demontażowych itp.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sieci centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej Wykonawca powinien  podjąć  działania naprawcze w celu  usunięcia  przyczyny awarii w terminie  nie dłuższym iż 2-3- 4 godziny godziny od chwili powiadomienia dotyczy to  także  dni  ustawowo wolnych od pracy.

III.ZASADY ROZLICZANIA ROBOT MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

1. Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,  a w przypadku braku nakładu – kalkulacje własne do uzgodnienia     z Zamawiającym przed wykonaniem pracy.

2. Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – nie mogą przekraczać średniej ceny publikowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja"       w ramach systemu „SEKOCENBUD" dla obszaru m. st. Warszawy i okresu realizacji, w przypadku braku publikacji cen w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej – wartość będzie ustalana na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu. Dopuszcza się dla elementów/materiałów wytworzonych przez Zamawiającego lub zakupionych przed podpisaniem umowy na rozliczenie go na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wartości ustalonej w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zatwierdzenie wartości następuje poprzez zatwierdzenie kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.

3. Wykonawca   zlecone   roboty   realizował   będzie   w   następujących   miejscach- kompleksach  (obiektach):

| L.p | Nr kompleksu | Adres kompleksu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0054 | Warszawa ul. K. Leskiego 5/7 |
| 2 | 0188 | Warszawa ul. Sękocińska 8 |
| 3 | 0803 | Warszawa ul. Złota 5 |
| 4 | 1039 | Warszawa ul. Ostroroga 35 |
| 5 | 3516 | Warszawa ul. Długa 13/15 |
| 6 | 3541 | Warszawa ul. Królewska 1/7 |
| 7 | 3545 | Warszawa ul. Banacha 2 |
| 8 | 3586 | Warszawa . Al. Jerozolimskie 97 |
| 9 | 3598 | Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 |
| 10 | 3800 | Warszawa . Al. Niepodległości 141 A |
| 11 | 3619 | Warszawa ul. Nowowiejska 26-28A , Krzywickiego 34, |
| 12 | 3656 | Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105 |
| 13 | 4535 | Warszawa ul. Kaliskiego 49 |
| 14 | 7276 | Warszawa ul. Kredytowa 5/7 |
| 15 | 7316 | Warszawa ul. Pirenejska 5 |
| 16 | 6045 i 8639 | Warszawa ul. Radiowa 2 |
| 17 | 7046 | Warszawa ul. Radiowa 27 |
| 18 | 8689 | Warszawa ul. Winnicka 1 |
| 19 | 8717 i 8718 | Warszawa Pl. Piłsudskiego. |

### 4. Ustalenia  wykonawcze:

Podstawą merytoryczną wykonywania  robót sanitarnych na sieciach zewnętrznych są zatwierdzone przez  Zamawiającego następujące dokumenty:

- zamówienie - zlecenie,

- opis przedmiotu zamówienia lub protokół konieczności – awarii;

- przedmiar robót  wraz z ewentualnym opisem wystawiony przez Zamawiającego,

- kosztorys ofertowy, który winien sporządzić Wykonawca własnym staraniem

i    na   własny   koszt   na   podstawie   przedmiaru –  opisu   zakresu   robót

dostarczonego   przez    Zamawiającego    lub    wykonanego   samodzielnie

i sprawdzeniu jego przez Zamawiającego z zachowaniem stawki

roboczogodziny,  i wskaźników narzutów  z oferty ( Kosztów pośrednich,

Zysku, Kosztów zakupu)  przed przystąpieniem do robót. Koszty

jednostkowe pracy sprzętu, zakupu materiałów muszą spełniać warunki jak

określono powyżej.

5. Ustalenia wykonawcze w przypadku awarii:

W przypadku  awarii zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania (ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego) wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych Wykonawca przystępuje do usunięcia awarii na podstawie otrzymanego zlecenia/zamówienia wystawionego przez Zamawiającego. Wykonawca nie  sporządza  kosztorysu ofertowego a jedynie kosztorys powykonawczy. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu wstępnej szacunkowej wyceny robót. Wykonawca  zobowiązuje się do przestrzegania wymagań z zakresu ochrony środowiska. Użyte materiały do wykonania niniejszej naprawy muszą dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia powyższych dokumentów na żądanie Zamawiającego.

6. Ze względu na charakter obiektów, sposób realizacji ma zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i wokół niego zgodnie z wymogami bhp. i p.poż.

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012         o odpadach Dz.U. z 2019 poz.701), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów jest po stronie Wykonawcy i ich utylizacja.

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie metalowe elementy jakie zdemontował oraz materiały kwalifikujące się do ponownego wbudowania.

9.  Wykonawca pokryje koszty zużytej do realizacji zamówienia energii elektrycznej, wody.

IV. WYMAGANIA  Z  ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych,  Wykonawca/Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych,  administracyjnych  i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych do:

1) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

2)   właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania;

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych 
               i zabezpieczonych miejscach;

3)  nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.

- Za  wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe         w czasie  realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w  tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów  powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania  porządku  i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP     i Prawa o Ruchu Drogowego i UDT.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

1) bezpieczeństwo swoich pracowników,

2) skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności  od  rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną                              i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku  w obszarze swojej działalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

V.  WYMAGANIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA PRZY REALIZACJI WW. ROBÓT BUDOWLANYCH - SANITARNYCH

        - Winien posiadać pracowników mogących samodzielnie realizować następujące roboty budowlane - instalacyjne :

- wykonywanie robót w zakresie zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania,

ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego ;

- montaż i demontaż elementów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie zewnętrznym,

- montaż i  demontaż  elementów   sieci gazowej  na zewnątrz budynków, ,

        - Winien posiadać w stałej dyspozycji elektryka posiadającego uprawnienia do           wykonywania robót elektrycznych w zakresie do 1 kV. w celu obsługi własnego agregatu prądotwórczego, wykonywania wewnętrznych linii zasilających , naprawy automatyki sterującej,  itp . Osobę posiadającą uprawnienia typu „E”do do obsługi instalacji gazowych,   Osobę posiadającą uprawnienia typu „E” obsługi instalacji ciepłowniczych.

        - Wykonawca winien dysponować  potencjałem ludzkim, sprzętowym, gwarantującym przerób w terminie obowiązywania mowy w zakresie robót budowlanych- instalacyjnych  wymienionych w pkt. 1 i 2 na poziomie nie mniejszym w zakresie ilości roboczogodzin niż określono to w Arkuszu ofertowym.  Wykonawca może zlecać do wykonania podwykonawcom za zgodą Zamawiającego  roboty polegające na naprawie posadzek, ścian i sufitów po naprawie instalacji objętych przedmiotem zamówienia.

        - roboty wymienione w pkt. 1 i 2 mogą być realizowane w godzinach 730 – 1830 ( nie dotyczy  usuwania awarii) w dni powszednie i uznaniowo soboty z wyłączeniem świąt państwowych i dni ustawowo uznanych jako wolne od pracy.

        - Zamawiający określił ilość roboczogodzin, wartość materiałów i koszt pracy sprzętu jedynie dla oszacowania wartości oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do  niewykorzystania wszystkich środków finansowych określonych w ofercie Wykonawcy na dany rok a z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

6.   W  przypadku zamiaru zatrudniania obcokrajowców do robót na terenie obiektów budowlanych administrowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  do powiadomienia  o tym fakcie Zamawiającego na piśmie                   z podaniem  danych personalnych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Zamawiający zastrzegą sobie prawo odmowy (bez podania przyczyny) wpuszczenia tych osób do czasu ich weryfikacji przez organy wojskowe.

7. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może zlecić do wykonania same roboty budowlane bez robót instalacyjnych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.Wymagane jest aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania

niżej wymienionych robót budowlanych- instalacyjnych:

a)  monter instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody z uprawnieniami typu „E”, -2 osoby

b) spawacza do spawania gazami technicznymi i elektrycznie rur stalowych na instalacji co, cwu, oraz gzaowej – 1 osoba

c) monter instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych – 2 osoby

c)  murarz ( z umiejętnością naprawy nawierzchni terenu o nawierzchni               z elementów betonowych) - 2 osoby

d) w stałej dyspozycji elektryka posiadającego uprawnienia do wykonywania

robót elektrycznych w zakresie do 1 kV. w celu wykonywania

wewnętrznych linii zasilających, obsługi agregatu prądotwórczego,

e)  montera instalacji gazowych z uprawnieniami typu „E”  - 1 osoba

f) do dyspozycji koparko – ładowarkę na podwoziu kołowym wraz                      z  operatorem;

.

2. Wykonawca powinien bezwzględnie zadeklarować:

a) swój czas reakcji   na zgłoszoną  awarię przez Zamawiającego

tj. 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny. w załączniku nr 1 do SIWZ .

b) okres gwarancji na wykonane naprawy - 12 miesięcy, 24 miesiące                       36 miesięcy określić w załączniku do SIWZ,

# Footnotes

W przypadku powstania odpadów typu złomy metaliczne oraz stopów metali, drewno Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury JW. 2063 oraz postępować wg jego wytycznych