Pakiet nr 1

Załącznik Nr 2

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH SZT. 1

Typ/model wózka………………………………………

Producent          ………………………………………

Rok produkcji:			2018r.

Cena z Vat : ……………………………....

| Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Szerokość całkowita 790 mm +/- 30mm |  |
| Długość całkowita 2090 mm (+/- 30mm) |  |
| Regulacja wysokości leża hydrauliczna za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 570- 910 mm , (+/- 5%) |  |
| Konstrukcja z profili stalowych lakierowanych, odporna na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję i środki czyszczące |  |
| Leże składające się z dwóch sekcji wykonane z płyty HPL prześwietlalne dla promieni RTG |  |
| Segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 0-65o (+/- 5%) |  |
| Materac zdejmowany wykonany z materiału nieprzemakalnego |  |
| Wózek posiadający cztery koła z czego dwa z blokadą, średnica kół 200mm |  |
| Układ jezdny wyposażony w podwozie z centralną blokadą kół |  |
| Wyposażenie wózka: - poręcze boczne ze stali nierdzewnej opuszczane wzdłuż ramy leża - wieszak kroplówki - krążki odbojowe - uchwyty do pchania |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji – 24 miesięcy Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany sprzętu na nowy - nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone przy dostawie Potwierdzenie zawartych w tabeli parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia materiałami informacyjnymi producenta (foldery, kserokopie stron katalogowych, inne) – załączyć do oferty Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) Wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności |  |

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry wraz z wyposażeniem.

Do oferty należy dołączyć materiały i informacje z parametrami oferowanego sprzętu i wyposażenia.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………		                         	   	 ……………………………………………………

/miejscowość, data/      			           	                        /podpis osoby upoważnionej/

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.