parametry rejestratora siliconbeat 3 blue (sb3) x7 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Zapis 3 kanałowy |  |
|  | Czas rejestracji: 24/48godz. oraz wielodobowy. |  |
|  | Zasilanie z jednej baterii CR2032 |  |
|  | Czas rejestracji ciągłej do dwóch tygodni bez wymiany baterii |  |
|  | Możliwość wykonania kilkunastu badań 24 godz. bez wymiany baterii |  |
|  | Możliwość zarejestrowania kilkunastu badań bez konieczności każdorazowego odczytu zapisu. |  |
|  | Pamięć poprzedniego badania. Możliwość odczytania badania nawet po wykonaniu kolejnego. |  |
|  | Tryb wielodobowy - możliwość zdejmowania i zakładania rejestratora przez pacjenta |  |
|  | Tryb wysyłkowy - wysłanie rejestratora w głębokim uśpieniu do pacjenta |  |
|  | Możliwość automatycznego wyłączania zapisu po odpięciu elektrod od ciała w trybie 24/48 godz. |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. |  |
|  | Wpisywanie nazwiska pacjenta do rejestratora przed rozpoczęciem badania |  |
|  | 24 bitowy medyczny przetwornik A/D (dla dokładnego odwzorowania załamka P). |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzonej pamięci, zegarka, wyczerpanej baterii, braku kontaktu elektrod |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje programu oprogramowania układowego |  |
|  | Bardzo niski pobór mocy |  |
|  | Akcesoria: bateria, woreczki strunowe, kabel micro USB) |  |

………………………

Podpis Wykonawcy