Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Napylarka niskopróżniowa umożliwiająca napylanie preparatów metalami i węglem | TAK |  |  |
|  | Jonowe napylanie warstw metali szlachetnych w co najmniej dwóch trybach: dla próbek płaskich- napylanie kierunkowe dla próbek przestrzennych- napylanie dyfuzyjne | TAK TAK |  |  |
|  | Ewaporacyjne napylanie warstw węglowych w trybie: pulsacyjnym błyskowym | TAK TAK |  |  |
|  | Zintegrowana i umieszczona w komorze elektroda do oczyszczenia plazmowego (ang. „glow discharge”) | TAK |  |  |
|  | Komora próżniowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub szkła demontowalne drzwi z oknem, ułatwiające przeprowadzenie procedury czyszczenia | TAK/podać TAK |  |  |
|  | Pompa próżniowa: Wytwarzająca próżnię na poziomie przynajmniej 0,007 mbar wydajność co najmniej 5 m3/h | TAK/podać TAK/podać |  |  |
|  | Filtr par oleju | TAK |  |  |
|  | Głowica do napylania warstw metali szlachetnych | TAK |  |  |
|  | Maksymalna grubość targetów metalu co najmniej 1 mm | TAK |  |  |
|  | Głowica do napylania warstw węglowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna przesłona do zabezpieczenia preparatu przed niekorzystnymi efektami na początku procesu napylania | TAK |  |  |
|  | Wymiana głowic nie wymaga dodatkowych narzędzi | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Stolik na preparaty- manualny: średnica co najmniej 75 mm zakres ruchów w osi Z w zakresie co najmniej 0-50 mm | TAK TAK/podać |  |  |
|  | przystosowany do jednoczesnego umieszczenia co najmniej 10 standardowych stolików SEM ½ ″ | TAK/podać |  | < 15 – 0 pkt ≥15 – 5 pkt |
|  | Stolik na preparaty – planetarny: co najmniej 4 obracające się platformy, każda z nich przystosowana do jednoczesnego umieszczenia co najmniej 4 standardowych stolików SEM ½ ″ możliwość automatycznej rotacji | TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: stolik na szkiełka, średnica stolika co najmniej 75 mm | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | stolik rotacyjny ze zintegrowanym napędem, przystosowany do jednoczesnego umieszczenia co najmniej 10 standardowych stolików SEM ½ ″ | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Panel sterowania do obsługi i zmiany parametrów procesu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczny proces napylania | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz umożliwiający użytkownikowi monitorowanie pracy napylarki poprzez wskazywanie parametrów procesu: grubości napylanej warstwy wielkości próżni statusu pracy | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Koniec procesu definiowany przez użytkownika poprzez zadanie: czasu napylania grubości napylanej warstwy w skali nm | TAK TAK |  |  |
|  | Pomiar grubości napylonej warstwy: zintegrowana waga kwarcowa pomiar w czasie rzeczywistym dokładność nie gorsza niż ±1 nm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowe uniemożliwiające wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności | TAK |  |  |
|  | Port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania i eksport zapisanych danych z procesu napylania | TAK |  |  |
|  | Włókno węglowe o długości co najmniej 25 m | TAK |  |  |
|  | Rozmiary urządzenia nie więcej niż: 490 x 300 x 550 mm (wysokość x szerokość x głębokość) | TAK/podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji lub serwis gwarancyjny min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Proszę o podanie oddzielnych cen w Pakiecie 1 dla istotnych elementów urządzenia, w tym głowic. …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |