Nowy Staw, 07.10.2023 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.22.2023.
Nazwa zadania: „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie”, w ramach realizacji wstępnej promesy obejmującej dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja8/2023/4919/PolskiLad.

- Parametry techniczno - użytkowe autobusu:

- fabrycznie nowy;

- przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych
z możliwością przewożenia co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim (dopuszczalne
w przypadku wózka inwalidzkiego pomniejszenie ilości miejsc siedzących w przedziale pasażerskim, poprzez np. zastosowanie siedzeń możliwych do demontażu na rzecz miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim lub zastosowanie rozwiązań równoważnych). Obowiązkowa homologacja oraz badania techniczne i atesty na urządzenia potwierdzające przystosowanie;

- ilość miejsc - minimum dla 42 osób plus kierowca;

- niskoemisyjny;

- silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6;

- rodzaj paliwa - diesel;

- moc silnika minimum 220 KW;

- pojemność silnika nie mniej niż 6 000 cm3;

- skrzynia biegów automatyczna;

- fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i w regulowane (odchylane) oparcia oraz w możliwość wysunięcia/rozsunięcia siedzenia w bok (w stronę korytarza/przejścia);

- autobus musi być wyposażony w podjazd/najazd z zastosowaniem technologii umożliwiającej podjazd lub wyjazd wózka inwalidzkiego do lub z wnętrza autobusu. Możliwe jest zastosowanie innej dostępnej technologii w tym zakresie - równoważnej;

- klimatyzacja w przedziale pasażerskim oraz w przedziale kierowcy;

- system ogrzewania w przedziale pasażerskim oraz w przedziale kierowcy;

- oświetlenie przedziału pasażerskiego oraz przedziału kierowcy;

- oświetlenie stopnia wejściowego bocznego;

- musi posiadać wyjście awaryjne;

- pojazd musi posiadać wymagane dokumenty w języku polskim.

- Gwarancja

- gwarancja obejmująca pojazd powinna wynosić co najmniej 18 miesięcy,

- pełna obsługa serwisowa (przeglądy gwarancyjne) na koszt Wykonawcy i w autoryzowanym serwisie w okresie trwania gwarancji.

- Serwis

Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające
z dokumentów pojazdów oraz naprawy gwarancyjne.

- Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód objęty przedmiotem zamówienia na koszt własny do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi oraz uszkodzeniem. Tym samym odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

- Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wszelkich wad prawnych
i fizycznych.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- oryginalną instrukcję w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych w języku polskim,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- fakturę VAT,

- dwa oryginalne komplety kluczyków,

- świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim),

- kartę pojazdu,

- inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania autobusu.