Załącznik nr 1a do SWZ Pakiet nr 2

Wykaz stanowisk pracy wraz z wyszczególnieniem zakresu pomiarów

dla 3-go pakietu w pierwszym etapie – czerwiec 2024 (PEM)

- Oddział Urologiczny:

- czynnik: pole elektromagnetyczne

- osoby narażone:

  - pracujący: Pielęgniarka endoskopowa, Lekarz Urolog.

  - osoby potencjalnie narażone: Lekarz Anestezjolog, Pielęgniarka Anestezjologiczna, Technik Elektroradiologii.

- parametry aparatu:

  - Diatermia ESG-410, nr fabr.: 100817

  - częstotliwość: 0,344 – 0,515 MHz

  - moc: 320 W

- Dział Rehabilitacji w Suchej Beskidzkiej:

- czynnik: pole magnetyczne

- osoby narażone:

  - pracujący: mgr tech. Fizjoterapii

  - osoby potencjalnie narażone: Masażysta, Sek. Med.

- parametry aparatu:

  - Astar Magner Plus, nr fabr.: MP-03/M1/AR:

    - aplikator Astar CSP 60:

      - nr fabr.: CSP60-01/X1/AR

      - częstotliwość: 2 – 60 Hz

      - moc: 6 mT (przy ściance aplikatora)

    - aplikator Astar CSP 60:

      - nr fabr.: CSP60-01/P1/AR

      - częstotliwość: 2 – 60 Hz

      - moc: 6 mT (przy ściance aplikatora)

    - aplikator Astar CSP 35:

      - nr fabr.: CSP35-06/01/AR

      - częstotliwość: 2 – 60 Hz

      - moc: 12 mT (przy ściance aplikatora)

- Dział Rehabilitacji w Makowie Podhalańskim:

- czynnik: pole magnetyczne

- osoby narażone:

  - pracujący: mgr tech. Fizjoterapii

  - osoby potencjalnie narażone: brak

- parametry aparatu:

  - Astar Physio MG 825, nr fabr.: MAE 00233

    - aplikator Astar CS 60A:

      - nr fabr.: MAH 00197

      - częstotliwość: 2 – 120 Hz

      - moc: 6 mT (przy ściance aplikatora)

    - aplikator Astar CS 35A:

      - nr fabr.: MAI 00207

      - częstotliwość: 2 – 120 Hz

moc: 12 mT (przy ściance aplikatora

Wymagania dot. pomiarów środowiska pracy

1/ Zleceniobiorca wykona pomiary w dniu uzgodnionym z Działem BHP, tel. 33 8723320,

2/ Zleceniobiorca przekaże w terminie do 2-ch tygodni od dnia wykonania pomiarów poniższe 	dokumentacje:

a/ sprawozdanie z pomiarów w 3-ciu egzemplarzach, oddzielnie dla każdej jednostki

b/ rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia - w wersji elektronicznej edytowalnej

c/ karty pomiarów dla wszystkich badanych czynników - w wersji elektronicznej

3/Wszystkie badania i pomiary muszą być wykonane przez laboratoria, które uzyskały akredytację w zakresie objętym przedmiotem umowy lub w przypadku braku akredytowanego laboratorium w skali kraju przez laboratorium, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów dysponujące właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu.

Należy:

- dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie akredytacji dla poszczególnych czynników (dla poboru próbek i wykonywania analizy)

- wypełnić poniższą tabelę:

| Nazwa czynnika | Pobieranie próbki | Wykonywanie analizy |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa firmy | Kod akredytacji | Nazwa firmy | Kod akredytacji |
| Bez akredytacji można zaoferować badania środowiska pracy pod warunkiem: - przedstawienia dowodów, że w kraju nie ma akredytowanego laboratorium z tego zakresu - posiadania certyfikatu kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów oraz dysponowania właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu. |