### CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usługi wynajmu samolotu wraz z załogą oraz niezbędną infrastrukturą do wykonywania i zabezpieczenia skoków spadochronowych.

- Planowany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Zasadnicze terminy szkolenia przy wykorzystaniu statku powietrznego:

  - dokładne terminy wykorzystania statku powietrznego będą potwierdzane lub ustalane z Wykonawcą do 5 dni roboczych przed ich planowanym użyciem;

  - terminy użycia statku powietrznego mogą ulec zmianie w związku z działalnością jednostki, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem jego wykorzystania;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego odwołania zaplanowanej usługi z przyczyn służbowych niezależnych od Zamawiającego;

  - w czasie prowadzenia szkolenia przez Zamawiającego, Wykonawca nie może organizować jednocześnie innych przedsięwzięć (szkolenia samolotowe lub szybowcowe, zawody modelarskie, skoki spadochronowe, itp.) na tym samym lotnisku / zrzutowisku.

- Planowane rodzaje skoków spadochronowych:

- wysokość skoków 1500 - 6500 m;

- minimum 16 skoczków spadochronowych w jednym wylocie lub 12 z pełnym oporządzeniem (masa skoczka ok. 150 kg).

- Statek powietrzny przeznaczony do realizacji usługi musi spełniać następujące wymogi:

- musi być przystosowany do zrzutu skoczków oraz posiadać dokumentację eksploatacyjną dopuszczającą do desantowania metodą spadochronową na wolne otwarcie

- minimalne rozmiary przedziału pasażerskiego mają umożliwiać swobodne przemieszczanie się w postawie stojącej:

    - przedział pasażerski: minimalna wysokość 1,65 m;

    - rampa umożliwiającą desantowanie / skok z tyłu statku powietrznego o szerokości umożliwiającej desantowanie przez minimum 2 osoby jednocześnie z pełnym wyposażeniem (broń, spadochron, zasobnik umieszczony miedzy nogami) – stojące obok siebie o minimalnych wymiarach 1,3 m szerokości i 1,7 m wysokości

lub

wyjście boczne o minimalnych wymiarach umożliwiających wyskok z pozycji stojącej skoczkom z pełnym wyposażeniem (broń, spadochron, zasobnik umieszczony między nogami).

    - przedział pasażerski musi posiadać siedzenia/ ławę wzdłuż burty samolotu dla wszystkich osób planowanych do desantowania w danym wylocie.

- musi posiadać możliwość umieszczenia i przymocowania na pokładzie wojskowej pokładowej aparatury tlenowej (typu PHAOS – posiadanej przez Zamawiającego) w sposób uniemożliwiający jej przemieszczanie podczas lotu.

- Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonywania skoków na zrzutowisko w dzień oraz w nocy.

- Czas jednego wylotu nie powinien przekroczyć: 35 minut tj. od momentu startu -wykonania zrzutu z 6500 m do momentu lądowania samolotu, przy czym czas osiągnięcia pułapów nie może być dłuższy niż:

- 20 minut tj. od momentu startu -wykonania zrzutu z 4000 m do momentu lądowania samolotu;

- 17 minut tj. od momentu startu -wykonania zrzutu z 3000 m do momentu lądowania samolotu;

- 15 minut tj. od momentu startu -wykonania zrzutu z 2500 m do momentu lądowania samolotu;

- 12 minut tj. od momentu startu -wykonania zrzutu z 1500 m do momentu lądowania samolotu.

- Szacowana ilość planowanego czasu do wykorzystania na szkolenie wynosi maksymalnie 10 godzin (zamówienie podstawowe).

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, w ilości maksymalnie 30 godzin do wykorzystania na szkolenie. Zamawiający może w ramach prawa opcji dokonać zwiększenia zamówienia usługi jedno lub wielokrotnie, na podstawie złożenia oświadczenia o wykorzystaniu prawa opcji.

- Zamawiający wymaga, aby pilot wykonujący zadanie zrzutu skoczków posiadał doświadczenie nalotu dowódczego podczas zrzutu w ilości minimum 100 godzin.

- Teren zrzutowiska do skoków jak i miejsce lądowania na spadochronach zapewnia i zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska.

- Wykonawca zabezpieczy w pobliżu miejsca lądowania skoczków (w promieniu 500 m) pomieszczenie przystosowane do układania spadochronów.

Wykonawca musi zapewnić przestrzeń powietrzną w rejonie zrzutowiska umożliwiającą prowadzenie przelotów na spadochronach z odległości do 15 km od lotniska.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewnia bazę socjalno – szkoleniową tj.:

  - dostęp do toalety dla ustalonej ilości szkolonych, na lotnisku;

  - parking dla pojazdów Zamawiającego;

  - pomieszczenia sanitarne (toalety) dla szkolonych;

  - przynajmniej jednego pomieszczenia ze źródłem zasilania w energię elektryczną  umożliwiającego prowadzenie szkolenia, omawiania skoków itp. dla ustalonej ilości szkolonych, na lotnisku;

  - odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych podczas szkolenia, bez ograniczeń ilościowych.

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w organizowaniu skoków spadochronowych.

……………………………………                     	…………………………………

Szef

Wydziału Przerzutu Powietrznego