Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0197/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą  sprzętu multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.”

Część nr 1: Ekran ścienny elektryczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest ekran ścienny elektryczny |
| 1 | Typ projektora | Projekcja przednia |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Tkanina | Matt white PCV |  |  |  |  |  |
| 3 | Proporcje obrazu | 16:9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Widoczna powierzchnia (szerokość) | 350 cm (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 5 | Widoczna powierzchnia (wysokość) | Min. 197 cm |  |  |  |  |  |
| 6 | Czarny górny pas | 40 cm (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 7 | Czarne obramowanie prawo/lewo | Min. 5 cm |  |  |  |  |  |
| 8 | Czarny dolny pas | 0 cm |  |  |  |  |  |
| 9 | Współczynnik odbicia światła | Max. 1,2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Typ uchwytu | Sufit, ściana |  |  |  |  |  |
| 11 | Właściwości | Czarny tył |  |  |  |  |  |
| 12 | Szerokość produktu | 371 cm (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 13 | Wysokość produktu | 13 cm (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 14 | Głębokość produktu | 12 cm (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 15 | Waga | Max. 30 kg |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolor | biały |  |  |  |  |  |
| 17 | Moc silnika | Min. 156 W |  |  |  |  |  |
| 18 | Napięcie zasilania | 230V, 50Hz |  |  |  |  |  |
| 19 | Czarna, ciężka belka obciążeniowa | tak |  |  |  |  |  |
| 20 | Klasa ogniowa | M1 7201-96 & B1 DIN 4102-1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Zasilanie po prawej stronie patrząc od przodu | tak |  |  |  |  |  |
| 22 | W zestawie sterujący przełącznik naścienny | tak |  |  |  |  |  |
| 23 | Aluminiowa kwadratowa obudowa w kolorze białym | tak |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2: Zestaw Gogli do wirtualnej rzeczywistości

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiotem zamówienia jest zestaw gogli wirtualnej rzeczywistości (VR / MR) o wysokiej rozdzielczości, wydajnym procesorze i ergonomicznej konstrukcji. W skład zestawu powinno wchodzić 6 sztuk gogli (wszystkie o identycznych parametrach) |
| 1 | Procesor: | minimum Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 lub równoważny |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Pamięć RAM: | minimum 8 GB |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć masowa: | minimum 128 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyświetlacz: Rozdzielczość: | minimum 4K (minimum 2048 x 2048 na każde oko) |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyświetlacz: Częstotliwość odświeżania: | minimum 120 Hz |  |  |  |  |  |
| 6 | Wyświetlacz: Typ: | LCD lub OLED |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyświetlacz: Pole widzenia: | minimum 110° |  |  |  |  |  |
| 8 | Funkcje dodatkowe: |  Dźwięk przestrzenny 3D  Tryb passthrough z kamerami RGB  Śledzenie dłoni  Łączność Wi-Fi 6E  Kompatybilność z PC  Kontrolery z technologią zapewniającą precyzyjne sterowanie i wykrywanie dotyku  Możliwość obsługi rzeczywistości mieszanej (MR |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Mobilna kamera umożliwiająca wykonywanie zdjęć nocnych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiary: | maks. 75 x 55 x 36 mm; |  |  | szt. | 1 |  |
| 2 | Waga: | maks. 150 g; |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdzielczość wykonywanych zdjęć: | min. 27 Mpx; |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość nagrywanych filmów: | min. 5,3K; |  |  |  |  |  |
| 5 | Jakość zapisu: | 4K UHD; |  |  |  |  |  |
| 6 | Nocne filmy poklatkowe o rozdzielczości: | min. 5,3K; |  |  |  |  |  |
| 7 | Zdjęcia poklatkowe: | nocne; |  |  |  |  |  |
| 8 | Matryca: | Matryca: CMOS; |  |  |  |  |  |
| 9. | Ekran | Przedni + tylny ekran LCD; |  |  |  |  |  |
| 10. | Przekątna większego ekranu: | min. 5.8 cala; |  |  |  |  |  |
| 11. | Stabilizator obrazu: | cyfrowy; |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterowanie bezprzewodowe; | Sterowanie bezprzewodowe; |  |  |  |  |  |
| 13. | Wi-Fi; | Wi-Fi; |  |  |  |  |  |
| 14. | Ekran dotykowy; | Ekran dotykowy; |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemność akumulatora: | min 1700 mAh; |  |  |  |  |  |
| 16. | Komunikacja: | Bluetooth, Wi-Fi; |  |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość korzystania z danych z wbudowanego modułu GNSS: wyświetlanie w czasie rzeczywistym prędkości, wysokości oraz pozycji; | Możliwość korzystania z danych z wbudowanego modułu GNSS: wyświetlanie w czasie rzeczywistym prędkości, wysokości oraz pozycji; |  |  |  |  |  |
| 18. | Złącza: | HDMI, USB; |  |  |  |  |  |
| 19. | kabel USB-C; | kabel USB-C; |  |  |  |  |  |
| 20. | klips montażowy; | klips montażowy; |  |  |  |  |  |
| 21. | śruba montażowa; | śruba montażowa; |  |  |  |  |  |
| 22. | wodoszczelność do głębokości 10 metrów. | wodoszczelność do głębokości 10 metrów. |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Mobilne urządzenie do przechowywania i zdalnej edycji dokumentów

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Mobilne urządzenie do przechowywania i zdalnej edycji dokumentów Parametry wymagane: Wymiary max. 187 x 246 x 4.7 mm Waga ok. 0.5kg Dysk minimum 8 GB Pamięć RAM minimum 1GB Karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz Liczba rdzeni procesora: min. 2 Taktowanie bazowe procesora: min.1.2 GHz Matryca max 10.3” monochromatyczna digital paper display (bez kolorów), dotykowa, dotyk wielopunktowy (lub równoważna) Rozdzielczość minimum 1872 x 1404 (226 DPI) Pasywny rysik z czujnikiem przechylenia i minimum 4096 poziomami nacisku oraz wbudowaną elektroniczną gumką (eraser) Min. 1x USB typ C Dołączana klawiatura Pojemność baterii min 3000 mAh Obsługa oparta na systemie Linux Możliwość wykonywania notatek odręcznych w dokumentach PDF Możliwość pracy w chmurze Możliwość automatycznej zamiany pisma odręcznego na tekst |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Smartwatch do odbioru dwuczęstotliwościowych sygnałów GNSS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia: Smartwatch do odbioru dwuczęstotliwościowych sygnałów GNSS [GPS+GLONASS+GALILEO] zgodny z systemem Garmin Connect Mobile (Garmin Fenix 7 PRO SOLAR lub równoważny) |
| 1 | Pamięć wbudowana | 32 GB |  |  | Szt. | 2 |  |
| 2 | Rodzaj wyświetlacza | Czytelny w słońcu, ekran dotykowy, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP), ładowanie energią słoneczną, materiał soczewki: Power Glass |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał ramki | Stal nierdzewna |  |  |  |  |  |
| 4 | Obudowa | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i stalowa pokrywa tylna |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiał paska | Silikon (czarny) |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozmiar koperty | 47 x 47 x 14,5 mm (+_ 10% wymiaru) |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiary wyświetlacza | Średnica min. 1,3″ (33,02 mm) |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozdzielczość wyświetlacza | Min. 260 × 260 pikseli |  |  |  |  |  |
| 9 | Wodoszczelność | Min. 10ATM |  |  |  |  |  |
| 10 | Wykorzystywane system nawigacji satelitarnej | GPS/GLONASS/Galileo |  |  |  |  |  |
| 11 | Złącza | Złącze typu USB-C, Obsługa USB 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bateria | Czas pracy min. 18 dni/22 dni z ładowaniem solarnym (SOLAR) |  |  |  |  |  |
| 13 | Waga | 79 g (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 14 | Łączność | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |  |  |  |  |  |
| 15 | Dodatkowe informacje | SOLAR, Latarka LED, Garmin Pay, nadgarstkowy pomiar tętna, barometr, kompas, żyroskop, akcelerometr, termometr, Aplikacja Garmin Connect |  |  |  |  |  |
| 16 | Dołączone akcesoria | Przewód do komunikacji/ładowania, Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: Smartfon GSM 5G 128GB do odbioru dwuczęstotliwościowych sygnałów GNSS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia: Smartfon GSM 5G 128GB do odbioru dwuczęstotliwościowych sygnałów GNSS [GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU] oparte na systemie iOS17 Pro (iPhone 15 Pro lub równoważny) |
| 1 | Procesor | Min. A17 Pro (lub równoważny) |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Pamięć RAM | Min. 4 GB RAM |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć wbudowana | 1min. 28 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Rodzaj matrycy | OLED Super Retina XDR, 120Hz (lub równoważny) |  |  |  |  |  |
| 5 | Przekątna ekranu | 6.1 cali (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozdzielczość ekranu | Min. 2556 x 1179 pikseli |  |  |  |  |  |
| 7 | Łączność | 5G, FDD LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |  |  |  |  |  |
| 8 | Wykorzystywane system nawigacji satelitarnej | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo |  |  |  |  |  |
| 9 | Złącza | Złącze typu USB-C, Obsługa USB 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bateria | min. 3200 mAh |  |  |  |  |  |
| 11 | Zainstalowany system operacyjny | min. iOS 17 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozdzielczość aparatu | MIN.: 48 Mpix + 12 Mpix, teleobiektyw, 3x zoom optyczny, 15x zoom cyfrowy |  |  |  |  |  |
| 13 | SIM | eSIM, nanoSIM |  |  |  |  |  |
| 14 | Grubość | 8 mm (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 15 | Szerokość | 71 mm (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 16 | Wysokość | 147 mm (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 17 | Waga | 187 g (+-10%) |  |  |  |  |  |
| 18 | Dodatkowe informacje | Akcelerometr, Barometr, Oświetlenia w otoczeniu, Skaner LiDAR, Zbliżeniowy, Żyroskop |  |  |  |  |  |
| 19 | Dołączone akcesoria | Przewód z USB‑C, Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ