STÓŁ 4 – OSOBOWY - SZT. 2

Wymiary: +/-

szerokość:  800 mm

długość:    1400 mm

wysokość:   740 mm

Stoły wykonane z płyt meblowych laminowanych dwustronnie z powierzchnią antyrefleksyjną gładką koloru orzech lub przybliżony z możliwością wyboru przez zamawiającego. Nie dopuszcza się użycia płyt z powierzchnią posiadającą strukturę 
z zagłębieniami utrudniającymi czyszczenie, np. rysunkiem drewnopodobnym. Blaty wykonane z płyt meblowych  o całkowitej grubości ok 36 mm oklejone listwą PCV 
o grubości min. 2 mm. Podstawę stołów stanowi stelaż metalowy na nogach teowych 
z możliwością regulacji wysokości w zakresie 650-850 mm. Kolumny pionowe stelaża malowane w kolorze czarnym, zawierają wewnątrz kanał przelotowy z możliwością przeprowadzenia okablowania oraz umożliwiają szybki dostęp do przewodów, dzięki metalowej nakładce mocowanej magnetycznie. Nogi podporowe zakończone stopami poziomymi wykonanymi z odlewu aluminium polerowanego z funkcją poziomowania 
w zakresie min. 10 mm. Nogi połączone ze sobą belką metalową konstrukcyjną w kolorze czarnym, stanowiącą jednocześnie szynę do poziomego prowadzenia okablowania.