OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Roboty konserwacyjno-naprawcze instalacji elektrycznej przeciwwybuchowej, naprawa

bram garażowych w budynku nr 15 przy ul. Słubickiej 10 w Krośnie Odrzańskim

CPV :              45000000 -7			Roboty budowlane

45450000 - 6			Roboty budowlane wykończeniowe

45310000  -3		 	Roboty instalacyjne elektryczne

44221240 - 9 			Wrota garażowe

- Termin wykonania zamówienia  -  do dnia 15.12.2021 r.

3. Krótka charakterystyka (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność

ogniowa, itp) obiektu (urządzenia):

Na potrzeby 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim ze względu

na znaczny stopień zużycia należy wymienić instalację elektryczną na EX  i bramy garażowe,

oraz wykonać remont pomieszczeń części budynku przeznaczonego na magazyn  budynku

nr 15. Budynek garażowy dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką zakładkową.

Istniejący budynek na czas remontu będzie użytkowany

Charakterystyka obiektu:

Rok budowy budynku 1938 r.

Powierzchnia – 1 183,69 m2

Kubatura budynku – 7 299,65 m3

4. Zakres robót do realizacji:

Przed przystąpieniem  do realizacji umowy Wykonawca powinien  przystąpić w pierwszej kolejności  do zamontowania tablic informacyjnych.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- demontaż bram garażowych wraz z ościeżnicą – 14 szt.,

- montaż i obróbka bram garażowych harmonijkowych z naświetlem – 14 szt.

- wymiana rozdzielni ZK,

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej 5 x10 mm2

- montaż skrzynek rozdzielczych IP 65,

- montaż instalacji elektrycznej, gniazd i opraw EX

- impregnacja posadzki żywicą epoksydową

- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną,

- wywóz zdemontowanych bram na magazyn SOI,

- wywóz i utylizacja gruzu,

Szczegółowy opis zadania zawarty został w przedmiarze robót.

5. Wymagania ogólne materiałów.

1) Materiały wykonywane do realizacji robót objętych niniejszy opisem przedmiotu zamówienia

muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

2) Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować materiały zaoferowane

w kosztorysie ofertowym.

3) Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

6. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu

przedmiotu zamówienia:

- Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów   bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich.

- Roboty mogą być realizowane w dni robocze:

    - poniedziałek - czwartek w godzinach od 7:30 do 15:00,

    - piątek w godzinach od 7:30 do 12.30.

Na wniosek Wykonawcy ,a za zgodą Komendanta 44 WOG, godziny pracy mogą

ulec zmianie.

- Wykonawca w celu oszacowania wielkości  oraz zakresu prac przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terminie uzgodnionym  przez Zamawiającego.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane   z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ).

- Wymagania dotyczące środków transportu:

- W ramach zawartej umowy Zamawiający nie zapewnia środków transportowych.

- Koszt dostarczenia materiałów na teren robót ( przewóz , transport) ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa pożarowego.

- Dokumentacja techniczna do odbioru:

Do odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów    budowlanych do  stosowania w budownictwie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, Polskie Normy, Aprobaty techniczne, protokoły   badania instalacji elektrycznej, odgromowej, próby szczelności instalacji wodnej.

- Odbiór końcowy robót obejmuje:

- Odbiór  komisyjny robót  odbędzie się  z udziałem przedstawiciela Użytkownika,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu  materiały eksploatacyjne.

- Komisja sprawdzi zgodność wykonania z  umową

- Komisja sprawdzi jakość i prawidłowość użytych materiałów. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami (np. deklaracje zgodności) dopuszczającymi do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z odpadami powstałymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującym w czasie realizacji stanem prawnym

- Wymogi w zakresie ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji umowy na terenie zamkniętym

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o OIN z dnia 5 sierpnia  2010r. (Dz. U. 2019r. poz. 742), przestrzegania przepisów wewnętrznych 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

- Wykonawca oświadcza, że wie iż umowa na świadczenie przedmiotu zamówienia jest wykonywana na obiekcie/ terenie zamkniętym (obiekcie wojskowym).

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) wystąpi z 3 dniowym wyprzedzeniem o wydanie przepustek na wejście ludzi wjazd pojazdem na teren obiektu zgodnie z „Instrukcją o ochronie obiektów” Szt. Gen. 1686/2017r., informując o fakcie 44 WOG - Infrastrukturę podając:

- imienny wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia wraz z numerami dowodu osobistego,

- markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- terminy wykonania przedmiotu zamówienia,

- cel wejścia z numerem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uzgadniać  wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania niniejszej umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących  przedmiot zamówienia.

- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w godzinach pracy wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela 44 WOG lub Użytkownika w której to przedmiot zamówienia będzie wykonywany oraz przedstawiciela danej Jednostki odpowiedzialnej za ochronę.

- Na terenie obiektów obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu                        i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych, w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów wideo i innych tego typu urządzeń oraz aparatów latających typu dron – zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020r. (Dz.U.2020.94).

- Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak 
i elektronicznych nośników danych wydaje w każdym przypadku, Komendant 44 WOG lub Kierownik danej Jednostki  Organizacyjnej, a wykonywanie zdjęć niezbędnych do realizacji  usługi może odbywać się wyłącznie  aparatem służbowym przez przedstawiciela 44 WOG, Jednostki Wojskowej, Instytucji Wojskowej lub innej wyznaczonej osoby. Wykonane zdjęcia zostaną przekazane w formie elektronicznej po zweryfikowaniu przez Pełnomocnika ds. OIN danej jednostki organizacyjnej, u której realizowana jest usługa.

- Wykonawca oświadcza, że osoby biorące udział w  realizacji  umowy  posiadają  obywatelstwo  polskie i nie są karane za przestępstwa pospolite.

- Wykonawca skieruje osoby biorące udział w realizacji umowy na instruktaż w zakresie

Ochrony Fizycznej Obiektów przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Załączniki

- Przedmiar robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

- Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.