GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

| powiat jasielski | województwo podkarpackie |
| --- | --- |
| tel./fax (13) 4491062 – 064 |
| https://bip.skolyszyn.pl | e-mail: przetargi@skolyszyn.pl |

Skołyszyn, dn. 2024-01-16

GPIR.271.2.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie usługi sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w 2024 roku”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem postępowania jest zadanie pn.: „Świadczenie usługi  magazynowania, wywozu  i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w 2024 roku”.

- Przedmiotem zamówienia jest magazynowanie, załadunek, wywóz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych  osadów	ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w 2024 r. w maksymalnej ilości 750 Mg, z tym, że:

  - osady wytworzone w okresie od 01.01.2024 do 31.03.2024 stanowić będą I partię osadów w ilości ok. 250 Mg, która po wykonaniu analiz laboratoryjnych będzie mogła zostać zagospodarowana niezwłocznie na gruntach rolniczych, po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych analiz laboratoryjnych gleb i osadu oraz informacji o dawce, jaka może być zastosowana na gruntach objętych badaniami;

  - osady wytworzone w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2024 stanowić będą II partię osadów w ilości ok. 250 Mg, która po wykonaniu analiz laboratoryjnych będzie mogła zostać zagospodarowana niezwłocznie na gruntach rolniczych, po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych analiz laboratoryjnych gleb i osadu oraz informacji o dawce jaka może być zastosowana na gruntach objętych badaniami;

  - osady wytworzone w okresie od 01.07.2024 do 30.09.2024 stanowić będą III partię osadów w ilości ok. 250 Mg, która po wykonaniu analiz laboratoryjnych będzie mogła zostać zagospodarowana niezwłocznie na gruntach rolniczych (maksymalnie do dnia 15.12.2024 r., chyba że warunki atmosferyczne nie będą pozwalać na zagospodarowanie osadów w ww. terminie to wówczas termin może zostać wydłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy do 31.12.2024 r.), po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych analiz laboratoryjnych gleb i osadu oraz informacji o dawce jaka może być zastosowana na gruntach objętych badaniami;

  - osady wytwarzane w okresach czasowych zbierania danych partii będą magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, w kontenerach zabezpieczonych przez Wykonawcę;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wytworzonych partii osadu oraz terminów ich wytwarzania;

- Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonania oględzin na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami miejsca magazynowania, odbioru, załadunków, przeładunków osadu oraz dojazdu. Oględziny możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00, z wyjątkiem dnia składania ofert, po wcześniejszym umówieniu się z kierownikiem oczyszczalni Panem Konradem Szymczyk, pod nr tel.: 13 42 41 206. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, jako załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Akty prawne:

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany spełnić wymogi określone przepisami:

  - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257).

  - Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2023 poz. 23).

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029.).

  - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 poz. 132).

  - Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569, 1597.).

  - Dyrektywą Rady nr 91/676/EEC z dnia 12.12.1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo	Rolnictwo i Rozwoju	Wsi	oraz	Ministerstwo	Środowiska w Warszawie.

  - Zmiany w ww. aktach prawnych w trakcie stosowania osadów ściekowych zobowiązują Wykonawcę do zastosowania się do tych zmian i ich przestrzegania.

- Podstawowe dane Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach:

  - Q=1200 m3/d; RLM=9778.

  - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe pochodzące z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach powstają w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Nadmierny osad poddawany jest procesowi odwadniania na prasie taśmowej oraz higienizacji. Stopień uwodnienia wynosi od 87% do 90% (postać mazista). Sprasowany i poddany higienizacji osad trafia z prasy do kontenera o pojemności 8 m3. Przeciętna szacowana ilość wytwarzanego osadu to ok. 83 Mg miesięcznie (wartość szacunkowa).

  - Osad prasowany i higienizowany jest 3 – 4 dni w tygodniu w godzinach pracy oczyszczalni ścieków. Z jednego cyklu prasowania powstaje ok. 6,5 Mg.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca realizując zadanie, będzie zobowiązany każdorazowo wytworzony podczas prasowania osad przeładowywać na swój koszt z kontenera o pojemności 8 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na swój koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Szacowania w okresie zbierania każdej partii osadu ilość osadu do magazynowania to ok. 250 Mg.

  - W okresie zbierania danej partii osadu Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie przeładowywać osad z kontenera o pojemności 8 m3 (takiej pojemności maksymalnie mieści się kontener w miejscu powstawania osadu [przy prasie taśmowej pod podajnikiem]) do szczelnych plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go przez okres czasu zbierania danej partii osadu na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie zmagazynowany osad, stanowiący określoną partię, po otrzymaniu opracowania agrochemicznego zawierającego m.in. analizę laboratoryjnych badań osadu i gleby oraz informacje o dawce stosowania osadów, zagospodarować na gruntach. Osad magazynuje się w celu wykonania analiz laboratoryjnych danej partii osadu przeznaczonej do zagospodarowania.

- Wykonawca musi zapewnić na swój koszt:

  - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemności min. 40 m3 na magazynowany osad;

  - przeładunki osadu;

  - transport osadów z oczyszczalni ścieków na grunty;

  - grunty, na których zostaną zagospodarowanie wytworzone osady ściekowe;

  - zagospodarowanie osadów ściekowych na gruntach.

- Sposób zagospodarowania odpadów – szczegółowe wymagania – obowiązki:

1)	Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów jedynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zagospodarowanie odpadów w procesie R10 – „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska” w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach.

- Zgodnie z procesem R-10, osady można zagospodarować:

  - W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz;

  - Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;

  - Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;

  - Do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.

- W przypadku zagospodarowania osadu: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, lub w uprawach roślin przeznaczonych do produkcji kompostu albo w uprawach roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo przez wywozem poszczególnej partii osadu do przedłożenia Zamawiającemu w terminie nie później niż 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem terminu zbierania danej partii osadu wynoszącej ok. 250 Mg:

  - wykazu działek przeznaczonych pod stosowanie komunalnych osadów ściekowych dla danej partii przeznaczonej do zagospodarowania z uwzględnieniem numeru ewidencyjnego działki, nr obrębu ewidencyjnego, miejscowości i gminy położenia działki oraz numeru księgi wieczystej, celem elektronicznej weryfikacji danych zawartych w księdze wieczystej na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/;

  - w przypadku dzierżawy – umowy dzierżawy. w przypadku dzierżawy – umowy dzierżawy;

  - wypisu z ewidencji gruntów określający miejsce stosowania osadów wydany przez właściwy organ, który zawiera następujące dane: numer działki(-ek) wraz z podaniem miejscowości, gminy, powiatu, województwa, obrębu geodezyjnego jej położenia, klasy gruntu, danych osobowych jej właściciela, a także powierzchni działki (-ek);”

  - dokumentu wydanego przez osobę uprawnioną lub przez gminę (wójt, burmistrz) potwierdzający, że na terenie na którym mają być stosowane osady nie znajdują się obszary chronione oraz obszary zalewowe (dopuszcza się również dokumenty sporządzone przez samego Wykonawcę na podstawie istniejących dokumentów urzędowych (map, opracowań, uchwał, rozporządzeń itp.) z obligatoryjnie podanym źródłem pochodzenia dokumentów celem ich weryfikacji);

  - dokumentu wydanego przez właściwy organ albo przez osobę uprawnioną, poświadczający, że działka nie znajduje się w obrębie wewnętrznego terenu ochrony pośredniej, stref ochronnych ujęć wody oraz że nie znajduje się ona na terenach położonych w odległości nie mniejszej niż 100 m od ujęcia wody (dopuszcza się również dokumenty sporządzone przez samego Wykonawcę na podstawie istniejących dokumentów urzędowych (map, opracowań, uchwał, rozporządzeń itp.) z obligatoryjnie podanym źródłem pochodzenia dokumentów celem ich weryfikacji);

  - opracowania przyrodniczego sporządzonego pod kątem braku przeciwwskazań, co do stosowania osadu ściekowego pod kątem położenia działek w stosunku m.in. do istniejącej fauny i flory (gatunki chronione) na gruntach, wód powierzchniowych i podziemnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz szeroko rozumianych form ochrony przyrody z wykazaniem odległości gruntów od tych form ochrony przyrody;

  - oświadczenia Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania osadów określone w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia;

  - oświadczenia Wykonawcy, że dana działka, kompleks działek przeznaczony do zagospodarowania w procesie R10 osadem jest przeznaczony tylko i wyłącznie na ten cel dla Zamawiającego oraz podanie informacji o wcześniejszym stosowaniu (rodzaj i wartość dawki) lub niestosowaniu osadów na danej działce, kompleksie działek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

- Termin 30 dniowy Zamawiający wyznacza celem weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i gruntów przeznaczonych pod zagospodarowanie osadu ściekowego, pobrania próbek gruntu do badań oraz wykonania badań gruntu przez akredytowane laboratorium.

- Dawki stosowania osadów nie mogą być wyższe niż maksymalne dawki określone w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych dla poszczególnych typów zagospodarowania osadów ściekowych, z uwzględnieniem zapotrzebowania roślin na fosfor i azot i jakości komunalnych osadów ściekowych, a także rodzaju gruntu.

- Przed pierwszym wywozem i zagospodarowaniem  pierwszej partii osadu Wykonawca musi założyć średnią dawkę, jaka została stosowana dla pierwszych trzech partii wytworzonych w roku 2023, która wyniosła 138,5 Mg/ha.

- Planuje się wywóz 3 partii objętości osadu ściekowego, gdzie każda partia objętości może liczyć ok. 250 Mg. Zamawiający nie dopuszcza wywożenia mniejszych partii osadu.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od Zamawiającego dokonać wywozu osadów zgodnie z podanym przez Zamawiającego Wykonawcy terminem rozpoczęcia wywozu osadów ściekowych (przedmiotowy termin wynika z obligatoryjnego zgłoszenia do WIOŚ zamiaru wywozu osadów) na przebadane działki zgodnie z podaną przez Zamawiającego dawką stosowania osadów ściekowych. Konieczność niezwłocznego wywozu podykotowana jest względami uciążliwości odorowej magazynowanych odpadów spowodowana ich zagniwaniem. Osady winny być wywożone w kolejności od najstarzej magazynowanych. Wywóz danej partii osadów nie może trwać dłużej, niż okres magazynowania następnej partii osadu.

- W przypadku, gdy powierzchnie gruntów przedstawione przez Wykonawcę, po wyliczeniu dawki osadu w opracowaniu agrochemicznym nie pokryją ilości osadu wytworzonej w danej partii, wówczas Wykonawca zobligowany jest po otrzymaniu informacji od Zamawiającego w ciągu 14 dni przedstawić dokumenty określone w pkt 8 ppkt 3 dla działki, działek lub kompleksu działek, których powierzchnia umożliwia zastosowanie reszty osadów ściekowych. Zamawiający dla przedstawionej działki, działek lub kompleksu działek sporządzi aneks do opracowania agrochemicznego i przekaże go Wykonawcy łącznie z analizami laboratoryjnymi gruntu.

- Zamawiający dopuszcza do zagospodarowania działki, których powierzchnia nie jest wyłączona z zagospodarowania osadem w rozumieniu przepisu art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz na powierzchni których nie występują żadne zadrzewienia, zakrzaczenia itp. uniemożliwiające zastosowanie osadów przeznaczonych pod zagospodarowanie. Zamawiający po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 8 ppkt 3 dokona sprawdzenia stanu faktycznego z przedstawionymi dokumentami przez Wykonawcę, celem weryfikacji spełnienia przez wskazaną działkę, działki, kompleks działek wymogów przepisów prawnych oraz ww. warunków. Niespełnienie jednego z podanych warunków wyklucza działkę, działki lub kompleks działek z przeznaczenia pod zagospodarowanie osadami i obliguje Wykonawcę do niezwłocznego wskazania działki, działek lub kompleksu działek spełniającego wymogi prawne pod kątem stosowania osadów. Przez niezwłoczne wskazanie rozumie się w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Przy zagospodarowaniu osadu z przeznaczeniem do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. cele przeznaczenia osadu (m.in. pozwolenie na odzysk) oraz w razie potrzeby inne dokumenty, które zażąda Zamawiający przy realizacji niniejszego zadania w terminie 7 dni od dostarczenia pisemnego żądania Zamawiającego.

- Obowiązek wykonania na swój koszt badań gruntu dla działek podanych w wykazie przez Wykonawcę każdorazowo przed zastosowaniem komunalnych osadów ściekowych zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych będzie ciążył na wytwórcy osadu (Zamawiającym). Badania będą wykonane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, a ich aktualne wyniki badań wraz wyliczoną dawką w opracowaniu agrochemicznym przekazywane odbiory osadu (Wykonawcy) w terminie 3 dni przed wywozem określonej objętości osadu ściekowego.

- Obowiązek wykonania na swój koszt badań osadu ściekowego przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego zgodnie z określonym zakresem w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych, będzie ciążył na wytwórcy osadu (Zamawiającym). Każda wytworzona partia osadu będzie poddana badaniu laboratoryjnemu.

- Obowiązek wykonania na swój koszt opracowania agrochemicznego dla działek, na których osad ma być stosowany z uwzględnieniem wyników badań wywożonego osadu, wyników badań gruntu, warunków przyrodniczych oraz zdefiniowanego celu jego zastosowania zgodnie z § 96 ust. 1 ustawy o odpadach podanego przez Wykonawcę będzie ciążył na wytwórcy osadu (Zamawiającym).

- Opracowanie agrochemiczne z wyliczoną dopuszczalną dawką osadu uwzględniającą:

  - rodzaj gruntu,

  - sposób jego użytkowania,

  - jakość osadu ściekowego i gleby,

  - zapotrzebowania roślin na fosfor i azot (dawka osadu ściekowego, zastosowana w rolnictwie w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu i Kodeksem Dobrej Praktyki

Rolniczej) -

Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed planowanym wywozem i zagospodarowaniem osadu ściekowego opracowanie agrochemiczne wraz z analizami laboratoryjnymi gruntu dla działek objętych wywozem oraz analizą laboratoryjną przebadanego osadu z danej partii. Zamawiający zastrzega sobie, że z przyczyn od niego niezależnych termin 3 dniowy może ulec skróceniu. Ustalona przez Zamawiającego na podstawie opinii osoby uprawnionej dopuszczalna dawka osadu, określona w opracowaniu agrochemicznym, jaką można stosować na poszczególnych gruntach jest dawką nienegocjowaną.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczać na swój koszt wyniki badań osadu oraz wymagane opinie (opracowanie agrochemiczne) w terminie 3 dni przed planowanym wywozie Wykonawcy celem przestrzegania przez odbiorcę osadu ilości jego stosowania w procesie R10 na gruntach. Zamawiający zastrzega sobie, że z przyczyn od niego niezależnych termin 3 dniowy może ulec skróceniu. Ponadto Wykonawca - odbiorca osadu jest zobowiązany przestrzegać wymogów określonych w § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz wymogów zawartych w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach.

- Działki wskazane przez Wykonawcę do zagospodarowania osadu ściekowego nie mogą być zlokalizowane:

  - na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;

  - na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn.zm.);

  - w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;

    - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych bagiennych;

    - na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;

    - na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

    - na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;

    - na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

    - na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;

    - na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

    - na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;

    - na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym — w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;

    - na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki.

- Warunki dla Wykonawcy:

  - Wykonawca musi posiadać nr rejestrowy BDO nadany przez Marszałka Województwa, a w systemie BDO w dziale VII – „Transport odpadów” musi posiadać wpis wyszczególniający kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz w dziale X - „Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów” posiadać wpis wyszczególniający kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lub w przypadku Wykonawcy będącego jednocześnie rolnikiem, prowadzącym gospodarstwo rolne posiadać nr rejestrowy BDO nadany przez Marszałka Województwa, a w systemie BDO w dziale VII – „Transport odpadów” posiadać wpis wyszczególniający kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w przypadku, gdy sam wykonuję usługę transportu odpadów.

  - Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

  - Wykonawca musi władać odpowiednią powierzchnią gruntów przeznaczonych do zagospodarowania osadów, które wypełniają wymogi prawne stosowania osadów ściekowych.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem, załadunkiem, ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz przeładunkiem osadów, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia

  - Koszt przeładunku osadu ładowarką lub ładowarko-koparką z kontenera o pojemności 8 m3 stanowiącego własność Zamawiającego do kontenerów służących magazynowaniu osadu będącymi własnością Wykonawcy oraz pomiędzy kontenerami, a środkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania będzie spoczywał na Wykonawcy. Częstotliwość przeładunku z kontenera o pojemności 8 m3 do ww. środków magazynowych wynosić będzie średnio ok. 4 – 5 razy w tygodniu.

  - Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie zbierania danej partii osadu zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć szczelne kontenery z plandeką lub zasuwane o pojemności, co najmniej 40 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 250 Mg.

  - W przypadku wytworzenia większej ilości osadu, niż planowana dla danej partii Wykonawca powinien zabezpieczyć kolejne kontenery z przeznaczeniem na magazynowany osad, tak aby pomieścić ilość osadu z danej partii. Obsługa kontenerów (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) służących do magazynowania osadów będzie leżeć po stronie Wykonawcy i musi odbywać się przy każdym załadunku lub przeładunku osadu.

  - Koszt ważenia każdorazowej objętości wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym. Zamawiający w wystawianej Karcie Przekazania Odpadów lub w dokumencie „WZ” będzie szacował masę przekazywanych osadów z uwagi na brak posiadania wagi, którą to masę przekazanych odpadów Wykonawca ma obowiązek zweryfikować podczas ważenia i w przypadku jej niezgodności odrzucić KPO poprzez elektroniczny system BDO lub w przypadku braku KPO przekazać informację Zamawiającemu celem dokonania korekty w dokumencie „WZ” na podstawie, którego Zamawiający wprowadzi dane do Karty Ewidencji Osadów prowadzonej w elektronicznym systemie BDO.

  - Odbiór osadów odbywał się będzie w dni robocze, za wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach pracy oczyszczalni ścieków, po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Natomiast ewentualne przeładunki osadu odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 20:00.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wywozu osadów ściekowych po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od Zamawiającego. Wywóz danej partii osadów nie może trwać dłużej, niż okres magazynowania następnej partii osadu tj. dla partii I do dnia 30.06.2024 r., dla partii II do dnia 30.09.2024 r., a dla III partii do dnia 15.12.2024 r., chyba że dla partii III warunki atmosferyczne nie będą pozwalać na zagospodarowanie osadów w ww. terminie to wówczas termin może zostać wydłużony przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy do 31.12.2024 r.

  - Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi być: szczelny (nie powodować wycieków), sprawny technicznie, stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd), mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.

  - Za sprzęt, w tym przyczepy, ciągniki, kontenery będące własnością Wykonawcy pozostawiony na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach Zamawiający nie bierze odpowiedzialności związanej z jego uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku na niezależnej atestowanej wadze.

  - Przeładunki osadu z kontenera, którym dysponuje Zamawiający do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę w celu magazynowania osadu powinny odbywać się niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego (zawiadomienie najpóźniej do godz. 15:00) wyznaczonego przez Wykonawcę koordynatora lub inną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, nie później niż następnego dnia do godziny 8:00. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania przeładunku osadu przez Wykonawcę dwa razy w ciągu tego samego dnia celem kontynuowania procesu odwadniania osadu na prasie taśmowej. Zgłoszenie takie nastąpi najpóźniej do godziny 13.30. W przypadku nie odbierania telefonu przez wyznaczonego przez Wykonawcę koordynatora lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę albo braku sygnału połączenia Zamawiający będzie próbował skontaktować się z ww. osobą do trzech razy. Trzecia próba uważana jest za dokonanie zgłoszenia.

  - Przy przeładunkach, załadunkach osadu Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie doprowadzić teren objęty załadunkami, przeładunkami do stanu pierwotnego (uprzątnięcie placu po osadzie oraz środkach transportu). Pojazdy odbierające osad z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach muszą być w stanie niepowodującym zanieczyszczenia terenu oczyszczalni.

- W przypadku opóźnienia w przeładunku osadów, o którym mowa w pkt 9 ppkt 14 lub w odbiorze osadów, o którym mowa w pkt 9 ppkt 10 Zamawiający ma prawo zlecić przeładunek, odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innemu podmiotowi.

- Zlecenie, o którym mowa w pkt 10 może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy po terminie określonym w pkt 9 ppkt 10 i 14 do wykonania usługi przesłanym pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu. Niewykonanie usługi w określonym terminie upoważniać będzie Zamawiającego do zlecenia przeładunku, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów innemu podmiotowi i obciążenia kosztami tej usługi Wykonawcy niniejszej umowy.

- Każde pozostawienie terenu oczyszczalni w stanie odbiegającym od stanu pierwotnego tzn. pozostawienie resztek osadu przy przeładunkach, załadunkach (w tym załadunku kontenera na samochód transportujący), wycieki z pojazdów, błoto z kół pojazdów skutkować będzie naliczeniem kary umownej określonej w umowie. Zamawiający każdy stan odbiegający od stanu pierwotnego, o którym wyżej mowa udokumentuje w postaci wykonanych zdjęć, które będą podstawą naliczenia kary dla Wykonawcy.

- Kontenery, przyczepy ciągnikowe oraz samochody transportujące muszą być w dobrym stanie technicznym, a podstawiane w celu ich załadunku muszą być czyste (pozbawione resztek odpadów).

- Przewidywana ilość osadu do wytworzenia i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie od stycznia 2024 r. do końca września 2024 r. wynosić będzie max. 750,00 Mg. Jest to wartość szacunkowa. Przy mniejszej ilości wytworzonego i przekazanego do zagospodarowania osadu Wykonawca  nie będzie rościł w stosunku do Zamawiającego żadnych praw odszkodowawczych.

- Wykonawca  musi  posiadać  stosowny wpis w systemie BDO  dotyczący możliwości świadczenia usługi transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 oraz wpis dotyczący zwolnienia posiadacza odpadów z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie osadów ściekowych (dotyczy sytuacji stosowania osadów w celach: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz) lub tylko stosowny wpis w systemie BDO dotyczący możliwości świadczenia usługi transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w przypadku, gdy Wykonawca jest jednocześnie rolnikiem wykonującym usługę stosowania osadów ściekowych na gruntach i na mocy ustawy o odpadach nie podlega wpisowi do systemu BDO, jako władający powierzchnią ziemi.

- Zamawiający płaci Wykonawcy za każdą tonę wywiezionego i zagospodarowanego osadu z uwzględnieniem kosztów magazynowania, załadunku, przeładunku, transportu i zagospodarowania, co oznacza, że w okresie zbierania danej partii osadu za przeładunki i magazynowanie osadu Wykonawca nie pobiera osobnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie pobierane jest tylko i wyłącznie za każdą wywiezioną i zagospodarowaną tonę osadu, w cenę której Wykonawca powinien wliczyć sobie koszty magazynowania i przeładunków z okresu zbierania danej partii osadu.

- Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę VAT za ilość wywiezionego i zagospodarowanego osadu na podstawie wystawionych Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO lub w przypadku przekazania osadu władającemu powierzchnią ziemi, będącego rolnikiem na podstawie wystawionego dokumentu „WZ” potwierdzającego ilość przekazanych osadów ściekowych i zaewidencjonowanych w Karcie Ewidencji Osadów w systemie BDO.

- Ilości wywożonych odpadów podane w zapytaniu ofertowym są orientacyjne i zostały oszacowane na maks. ilość wynoszącą 750,00 Mg. Wartość ta została podana w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego z uwagi na zmieniające się uwodnienie osadu oraz obciążenie oczyszczalni ścieków. Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Przyjmuje się, że 1 Mg = 1 tona.

- Rozliczanie świadczonych usług wywozu komunalnych osadów ściekowych następować będzie pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej (według podanych cen jednostkowych w ofercie przemnożonych przez ilość wywiezionych osadów), po zakończeniu okresu (minimum miesiąca czasu), za który wystawiana jest faktura.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania następujących informacji i dokumentów:

- Nr rejestrowy BDO nadany przez Marszałka Województwa z wpisem w systemie BDO w dziale VII – „Transport odpadów” wyszczególniającym kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz w dziale X - „Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów” z wpisem wyszczególniającym kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lub w przypadku Wykonawcy będącego jednocześnie rolnikiem, prowadzącym gospodarstwo rolne, nr rejestrowy BDO nadany przez Marszałka Województwa, a w systemie BDO w dziale VII – „Transport odpadów” wpis wyszczególniający kod ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w przypadku, gdy sam wykonuje usługę transportu odpadów.

- Aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

- Wykaz działek przeznaczonych pod zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych osadami z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, których powierzchnia pozawala zastosować ilość osadu do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne.

- TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

- Termin wykonania zamówienia: od stycznia 2024 r. (nie wcześniej jednak jak od dnia podpisania umowy) do 15 grudnia 2024 r.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

- Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył dla postępowania następujące kryteria oceny oferty:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto w PLN - C | 80% | 80 |
| 2. | Deklarowany termin płatności faktury - TP | 10% | 10 |
| 3. | Deklarowana odległość działek przeznaczonych do zagospodarowania osadem od Oczyszczalni Ścieków - OD | 10% | 10 |

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:

CLP = C + TP + OD

gdzie:

CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie;

C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – Cena;

TP - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany termin płatności faktury;

OD - liczba punktów przyznanych za kryterium (3) - Deklarowana odległość działek przeznaczonych do zagospodarowania osadem od Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach.

- Zasady oceny za kryterium „Cena” – (C).

W przypadku kryterium Cena, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów.

Cena – (C) – waga 80 %. Punkty za kryterium „Cena” (C) – maksymalnie 80 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

| C = | C of, min | x 80 |
| --- | --- | --- |
|  | C of, bad |  |

gdzie:

C	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;

C of, min	najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu;

C of, bad	cena oferty badanej.

Zamawiający przy obliczaniu ceny punktowej dla oferty „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku  (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie, o której mowa w pkt 4, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

#### Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- W przypadku kryterium „Deklarowany termin płatności faktury”- (TP), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 10 pkt zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Deklarowany termin płatności faktury” – 10 %.

- Oferta z najdłuższym terminem płatności faktury otrzyma maksymalną ilość punktów – 10.

- Jako minimalny termin płatności faktury Zamawiający wskazuje (wymaga) 14 dni licząc od dnia wystawienia faktury. Wykonawca nie może zaoferować terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 14 dni oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalny punktowany termin płatności wynosi 60 dni. Wykonawca, który zaoferuje termin płatności powyżej 60 dni uzyska taką samą ilość punktów, jak liczoną dla okresu 60 dni.

Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru

Termin płatności faktury oferty badanej

TP  =    	   		                                                            x 10 punktów

Najdłuższy podany termin płatności faktury

w ofertach podlegających ocenie

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego część dotyczącą kryterium „Deklarowany termin płatności faktury”. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do ww. punktacji i będzie obowiązywał w czasie trwania umowy. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający przyjmie wymagany 14-dniowy termin płatności faktury.

- Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się co najmniej do udzielenia 14-dniowego terminu płatności zamawiającemu. Jednocześnie wydłużenie ww. terminu jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego terminu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert przy sposobie punktacji, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w tym względzie decydować będzie taki termin, w którym te zrównanie ma miejsce.

- W przypadku kryterium „Deklarowana odległość działki przeznaczonej do zagospodarowania osadem od Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach”- (OD), Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów - max. 10 pkt zgodnie z punktacją znajdującą się w tabeli pn. Punkty w kryterium oceny ofert „Deklarowana odległość działki przeznaczonej do zagospodarowania osadem od Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach” – 10%.

- Oferta z podaną najmniejszą odległością (w km) od Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach do działki przeznaczonej pod zagospodarowanie osadów ściekowych otrzyma maksymalną ilość punktów – 10. W przypadku podania w załączniku nr 3 więcej jak jednej działki przeznaczonej pod zagospodarowanie osadów ściekowych, odległość podaje się dla działki położonej najdalej od oczyszczalni ścieków w Przysiekach z podaniem nr ewid. działki, której odległość dotyczy oraz nazwy miejscowości, w której jest położona.

Jako największą, akceptowalną przez Zamawiającego odległość położenia działki od oczyszczalni ścieków w Przysiekach wskazuje się odległość 30,0 km licząc najkrótszą trasą wyznaczoną dla przejazdu samochodu ciężarowego z miejsca magazynowania osadów (oczyszczalni ścieków Przysiekach, 38-207 Przysieki 438) do granicy położenia działki przeznaczonej pod zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych lub w przypadku podania w załączniku więcej jak jednej działki przeznaczonej pod zagospodarowanie osadów ściekowych, odległości wyliczonej dla działki położonej najdalej od oczyszczalni ścieków w Przysiekach zadeklarowanej w załączniku nr 3. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym odległości większej niż 30,0 km oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalna punktowana odległość wynosi 30,0 km. Kryterium odległościowe wprowadzone jest wymogiem ciążącym na Zamawiającym, mówiącym że Wytwórca osadów (Zamawiający) odpowiada za prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych, co wiąże się koniecznością przeprowadzania stałych kontroli przez Zamawiającego podczas stosowania osadów przez Wykonawcę, jak również przeprowadzenia każdorazowo przed zagospodarowaniem osadu rekonansu terenu działki(-ek) i ich okolicy z uwagi na ograniczenia w stosowaniu osadów ściekowych określone w art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach.

Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru

Najkrótsza w km odległość działki od oczyszczalni

ścieków

OD  =    	   		                                                                  x 10 punktów

Deklarowana odległość w km działki od oczyszczalni

ścieków w ofercie podlegającej ocenie

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego część dotyczącą kryterium „Deklarowana odległość działki od oczyszczalni ścieków”. W tej części formularza zadeklarowana odległość zostanie przyjęta do ww. punktacji. W przypadku braku złożonej deklaracji zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, po zsumowaniu trzech kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania zakreślone zapisami zapytania ofertowego.

- SPOSÓB SPORZĄDZENIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

- Wykonawca określa w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto w złotych polskich, deklarowany termin płatności faktury oraz deklarowaną odległość położenia działki przeznaczonej pod zagospodarowanie osadów ściekowych od oczyszczalni ścieków w Przysiekach

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 23 stycznia 2024 r. do godz. 9:00.

- Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 80%, deklarowany termin płatności faktury 10%, deklarowaną odległość położenia działki przeznaczonej pod zagospodarowanie osadu ściekowego od oczyszczalni ścieków 10%. Oferta spełniająca wymagania i posiadająca najwyższą punktację zostanie wybrana do udzielenia zamówienia

- Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

- Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

- Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

- Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

- W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

- WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty pod kątem podanej ceny brutto, deklarowanego terminu płatności faktury oraz deklarowanej najbliższej odległości położenia działki przeznaczonej pod zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych od oczyszczalni ścieków w Przysiekach z zastosowaniem odpowiednich wag dla każdego z ww. kryteriów.

- W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty poprzez platformę zakupową.

- Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert w przypadku wątpliwości lub braku dokumentów może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, lub uzupełnienie brakujących dokumentów, podając termin na złożenie wyjaśnień. Niedopuszczalne jest jednak dokonywanie prowadzenia negocjacji ceny oferty.

- PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT:

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

- Została złożona bez wymaganych załączników.

- Odrzucenie oferty na podstawie pkt 2  następuje w przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów lub braku wyjaśnienia treści oferty, lub jeżeli pomimo uzupełnienia lub wyjaśnienia oferta nadal podlega odrzuceniu na warunkach określonych w zapytaniu.

- Została złożona po terminie składania ofert, nie poprzez platformę zakupową.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Wykonawców drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty elektronicznej lub poprzez platformę zakupową.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

- W przypadku pytań:

  - merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491729 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

  - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

- Dopuszczalne możliwości zmiany umowy:

- Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania.

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

- zmiany terminów realizacji zamówienia

- zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.