Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do resekcji bipolarnej z optyką | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pompa płucząca do procedur endourologicznych | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Laser holmowy z morcelatorem | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do mini PCNL | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do resekcji monopolarnej | Kpl/2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw cytoskopów sztywnych wraz z optykami | Kpl/3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Resektoskop laserowy do zabiegów Holep | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Długi resektoskop | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ureterorenoskop sztywny z dwoma światłowodami | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Litotryptor do URS | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ultrasonograf | Szt/1 |  |  |  |  |  | rok produkcji nie straszy niż 2021r. |
| 13 | Videocystoskop giętki z torem wizyjnym | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cystofiberoskop giętki | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stół operacyjny z wyposażeniem | Kpl/1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łóżka szpitalne z wyposażeniem | Kpl/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania podstawowe |
| APARAT USG |
|  | Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, rok produkcji – nie starszy niż 2021r. | Tak |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg | ≤ 65 kg – 10 pkt > 65 kg – 0 pkt |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | Tak |  |
|  | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | ≥ 18 cali – 10 pkt < 18 cali – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | Tak |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | Tak |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000) | Tak |  |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm - 30 cm | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu przebiegu badania w postaci klipu min 550 sekund | Tak |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | Tak |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s - 490 cm/s | Tak |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - pęcherz - nerkę - jądra | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno - biały | Tak |  |
| GŁOWICE USG |
| Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0 MHz |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | Tak |  |
|  | Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-2,1 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 3 szt. | Tak |  |
|  | Uruchomienie głowicy | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu– 10 pkt przełącznik nożny o tożsamych właściwościach – 0 pkt |  |
| Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex o częstotliwości pracy min 5,0 - 10,0 MHz |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | ≥ 190 – 10 pkt < 190 – 0 pkt |  |
|  | Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B - mode) od min. 5,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | Tak |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] - Podać wartość | Tak |  |
|  | Możliwość pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI), | Tak |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy - 2 sztuki) | Tak |  |
|  | Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | Tak |  |
| Głowica liniowa o częstotliwość pracy głowicy min 6-12MHz |
|  | Uruchomienie głowicy | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu– 10 pkt przełącznik nożny o tożsamych właściwościach – 0 pkt |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy – min. 180 | Tak |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o głowicę rektalną, transwaginalną do badań urologiczno-ginekologicznych o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | ≥ 190 – 10 pkt < 190 – 0 pkt |  |
|  | Przycisk na głowicy odpowiedzialny za zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania typu End-Fire | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową przystawkę biopsyjną o średnicy igieł 1,7 mm i kątem wejścia igły 0° | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 140°. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi: - aparat (USG) powinien posiadać aktywną licencję (bezterminową w cenie aparatu) umożliwiającą podłączenie do serwera PACS Zamawiającego oraz zapis wykonanych badań w formacie DICOM na serwerze PACS Zamawiającego, - aparat (USG) musi być wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych przy pomocy złącza stałego i poprzez sieć Wi-Fi. Minimum wymaganych klas: DICOM store, worklist, , storage commit (SC), - USG umożliwi (w tym również będzie posiadał aktywną licencję bezterminową w cenie aparatu) komunikację w formacie DICOM z serwerem WORKLIST Zamawiającego, pozwalającą na przesyłanie zleceń (w tym danych zawartych w zleceniach) na urządzenie (USG) jak również komunikację zwrotną (wynik obrazowy oraz opis zostaną przypisane do rekordu pacjenta). Zlecenie wraz z danymi pacjenta zarejestrowanego w systemie RIS automatycznie przechodzi do aparatu, a po wykonaniu badania automatycznie wyniki tj. obrazy oraz pomiary, wyliczenia i opisy uzyskane w trakcie badania są przesyłane do systemu RIS/PACS-a Zamawiającego, - dostawca bez dodatkowych opłat dokona konfiguracji ustawień aparatu (w tym również wynikających z ewentualnych wskazówek Zamawiającego), umożliwiających przyłączenie do systemu RIS/PACS użytkowanego przez Zamawiającego, - USG umożliwi również wykonywanie i przesyłanie do systemu szpitalnego badań nagłych, bez konieczności ręcznego zakładania zleceń, - aparat nie może mieć założonych żadnych blokad, które uniemożliwiały by integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi - dostawca bez dodatkowych opłat dostarczy specyfikację interfejsu wymiany danych zamawianego aparatu (USG), (realizacja powyższych punktów przez Dostawcę aparatu zostanie zrealizowana bez dodatkowych kosztów. Koszty zakupu dodatkowych licencji do systemu RIS/PACS Zamawiającego, jak również koszty związane z jego (system RIS/PACS) konfiguracją poniesie Zamawiający. | Tak |  |
| LASER HOLMOWY |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | Tak |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak |  |
|  | Długość fali 2100 nm | Tak |  |
|  | Moc urządzenia min. 150 W | > 150 W – 10 pkt = 150 W – 0 pkt |  |
|  | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Port laserowy typu high-power SMA | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia | Tak |  |
|  | Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Waga urządzenia maks. 260 kg | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz | Tak |  |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula | Tak |  |
|  | Czas trwania impulsu min. 50-1100 µs regulowany manualnie w min 5 stopniowej skali | Tak |  |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona | Tak |  |
|  | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia | Tak |  |
|  | Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch przełączników nożnych | Tak |  |
|  | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze litotrypsja kamieni BPH tkanka miękka (soft tissue) Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki | Tak |  |
|  | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 5 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | Tak |  |
|  | Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów pozwalający na szybszą fragmentacje kamieni oraz poprawiający koagulację tkanek miękkich. Pierwszy impuls generuje bąbel a drugi emitowany jest po rozpoczęciu jego zapadania tworząc dodatnie sprzężenie zwrotne fali uderzeniowej | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w min 5 różnych wartościach/krokach, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji. | Tak– 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Laser wyposażony w tryb specjalnej podwójnej modulacji impulsów, która łączy niską retropulsje z efektem zasysania fragmentów i zdolność do lepszej ablacji kamieni przy niskiej energii, tworząc drobny pył. Pierwszy impuls generuje pęcherzyk w celu zasysania i zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls emitowany jest gdy wielkość pęcherzyka i ilość wypartego płynu jest największa, przechodząc bezpośrednio przez pęcherzyk i poprawiając ablację. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Laser wyposażony w tryb emisji specjalnego pojedynczego długiego impulsu ograniczającego retropulsję i poprawiającego ablację kamieni, minimalizującego moc szczytową przy wybranych ustawieniach wyjściowych, z możliwości doregulowania jego długości w minimum 2 stopniach | Tak |  |
|  | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: tryb pracy długość impulsu grubość podłączonego włókna, częstotliwość pracy, energię impulsu, ustawioną moc, natężenie wiązki pilotującej, stan lasera, ilość podanej energii - czas podawania energii | Tak |  |
|  | Urządzenie pozwalające na zmianę podstawowych parametrów takich jak: energia, częstotliwość, długość trwania impulsu w trakcie, gdy laser pozostaje w trybie „ready” bez konieczności wychodzenia do trybu „standby” | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | Tak |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu. | Tak |  |
|  | Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V. Przewód zasilający o długości min 2 m | Tak |  |
|  | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem | Tak |  |
|  | Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego | Tak |  |
|  | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | Tak |  |
| AKCESORIA LASERA CHIRURGICZNEGO |
|  | Włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta urządzenia, z niebieską otuliną, 5 szt. | Tak |  |
|  | Nożyk i obieraczki do włókien laserowych, po 1 szt. | Tak |  |
|  | Okulary ochronne, 2 szt. | Tak |  |
| MORCELATOR UROLOGICZNY |
|  | Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji | Tak |  |
|  | Urządzenie złożone z konsoli sterującej, uchwytu morcelatora oraz wymiennego ostrza | Tak |  |
|  | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania uchwytem morcelatora wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o ustawionej prędkości | Tak |  |
|  | Wymiary i waga konsoli sterującej: 400mm x 120mm x 360mm, maks. 8 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość 1000 r/min regulowana w min. 10 krokach | Tak |  |
|  | Pompa ssąca wbudowana w konsole sterującą do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, ciśnienie ssania min. 0,08 MPa, wydajność odsysania min. 15 l/min | Tak |  |
|  | W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy do aktywacji i regulacji prędkości ostrza | Tak |  |
|  | Zintegrowany w uchwycie morcelatora kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki | Tak |  |
|  | Ostrze morcelatora dwuczęściowe, śr. 4,5 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne - 2 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C | Tak |  |
|  | W zestawie: butla zbierająca, butla na odpady, butla przelewowa, zestaw drenów | Tak |  |
| DIATERMIA |
|  | Diatermia mono-bipolarna, do zabiegów chirurgicznych. | Tak |  |
|  | Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Współpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi , pozwalającymi na zamykanie i przecinanie naczyń. | Tak |  |
|  | 6 programów cięcia bipolarnego i 6 programów koagulacji bipolarnej. | Tak |  |
|  | Gniazda na panelu tylnym: trzy do włącznika nożnego, gniazdo uniwersalne do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi poprzez adapter: USB, | Tak |  |
|  | Wymiary generatora (W/L/H): 370x501x241mm, Waga max 17 | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w panel dotykowy, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu parametrów pracy, scenariuszy, dla różnych użytkowników i procedur | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | Tak |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego max 300 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji monopolarnej max 200 W | Tak |  |
|  | Moc koagulacji bipolarnej max 200W | Tak |  |
|  | Koagulacja typu spray max 120W | Tak |  |
|  | Częstotliwość prądu : 440kHz +- 25% | Tak |  |
|  | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja max 200W, Cięcie max 320W | Tak |  |
|  | Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | Tak |  |
|  | Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: | Tak |  |
|  | Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 2 szt 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 2 szt koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe | Tak |  |
|  | Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,6mm standard Valleylab, 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odległość 22 mm, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe | Tak |  |
|  | Min Jedno gniazdo 7-pinowe, standard Olympus | Tak |  |
|  | Włącznik nożny aktywujące pracę generatora elektrochirurgicznego dwuprzyciskowy przewodowy 1 szt. | Tak |  |
|  | Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | Tak |  |
|  | System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł ultradźwiękowy | Tak 10 – pkt Nie – 0 pkt |  |
| RESEKTOSKOP BIPOLARNY |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego , uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 26 Fr Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy - 1 szt | Tak |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 1 szt | Tak |  |
|  | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 1 szt | Tak |  |
|  | Obturator optyczny - 1 szt | Tak |  |
|  | Kabel bipolarny - 2 szt | Tak |  |
|  | Elektroda bipolarna resekcyjna duża pętla 0,2mm do optyki 30 ,sterylna jednorazowego użytku 12 szt - 2 szt | Tak |  |
|  | Elektroda resekcyjna rolka duża 24-28 Fr do optyki 12 i 30 sterylna jednorazowego użytku 12 szt - 1 szt | Tak |  |
| POMPA PŁUCZĄCA |
|  | Pompa wraz z kompletem drenów wyposażana Uchwyt do ssaka z zaworem dwudrożnym Instrument ssąco-płuczący rozbieralny Tubę ssąco/płuczącą ,o rozmiarze 5mm pasujące do uchwytu. 1 komplet | Tak |  |
| ZESTAW MINIPCNL |
|  | Mini-nefroskop (lub cystoskop pediatryczny kompaktowy) z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 7°, obwód 11 Fr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 7,5 Fr., w zestawie: kontener do sterylizacji - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny Płaszcz mini-nefroskopu 15,9 Fr, długość robocza 200 mm, nierozbieralny zawór. W zestawie rozszerzadło 2a (13,5 Fr) do aplikacji płaszcza - 1 szt | Tak |  |
|  | Adapter, Meatusstopper Nakrętka proksymalna na optykę , do wykorzystania optyki jako cystoskopu pediatrycznego - 1 szt | Tak |  |
|  | Uszczelka, 0.7 mm, czarna, Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, 10 szt./op. 1 szt | Tak |  |
|  | Zestaw Bougie od 9 Fr. do 28 Fr. Rozszerzadła metalowe teleskopowe, zestaw od 9 do 28 Fr. W zestawie drut "rod" z kanałem na drut prowadzący - 1 szt | Tak |  |
|  | Światłowód Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 1 szt | Tak |  |
|  | Kleszczyki chwytające, 5 Fr. x 340 mm - 1 szt | Tak |  |
| RESEKTOSKOP MONOPOLARNY |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm - 2 szt | Tak |  |
|  | Element pracujący, aktywny Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze/kliknięcie - 2 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny do 26Fr Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem - 2 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26Fr Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy - 2 szt | Tak |  |
|  | Obturator, optyczny, 24 Fr. Obturator optyczny do płaszcza wewnętrznego 24 Fr - 1 szt | Tak |  |
|  | Pokrywka Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 2 szt | Tak |  |
|  | Wkład do kontenera Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 2 szt | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 2 szt | Tak |  |
|  | Przewód płytki pacjenta, wielorazowy, długość 4,5m - 1 szt | Tak |  |
|  | Elektroda resekcyjna, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm, jednorazowego użytku, sterylna, 12 szt./op - 3 szt | Tak |  |
|  | Elektroda resekcyjna HF, rolka, duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylne, jednorazowego użytku, 12 szt - 1 szt | Tak |  |
| CYSTOSKOP |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm - 3 szt | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 3 szt | Tak |  |
|  | Obturator. 1 szt | Tak |  |
|  | Mostek, jednodrogowy Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór - 3 szt | Tak |  |
|  | Dźwignia Albarran'a Wkład pracujący, Albarran, dwudrogowy. 1 szt | Tak |  |
|  | Uszczelka 0,7 mm, do mostków cystoskopowych, dźwigni Albarrana, 10 sztuk - 2 szt | Tak |  |
|  | Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie - 2 szt | Tak |  |
|  | Szczypce biopsyjne 7 Fr, długość 330 mm, giętkie - 2 szt | Tak |  |
|  | Wkład do kontenera Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 3 szt | Tak |  |
|  | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 3 szt | Tak |  |
|  | Łącznik Mostek, do optyki 4 mm, cystoskopu - 1 szt | Tak |  |
| RESEKTOSKOP LASEROWY |
|  | Element pracujący, do sond laserowych (kompatybilny z płaszczem wewnętrznym resektoskopu) - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz prowadzący do sond Rurka prowadząca do sond laserowych o średnicy maks. 1,2 mm (3,6 Fr) - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz prowadzący do sond Rurka prowadząca do sond laserowych o średnicy maks. 1,2 mm (3,6 Fr) z retraktorem - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz 24Fr Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr lub do resektoskopu 24 Fr, z obturatorem - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26Fr Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy - 1 szt | Tak |  |
|  | Optyka do morcelatora urologicznego, kierunek patrzenia 0 stopni, kanał roboczy 5 mm, kompatybilna z płaszczami zewnętrznymi resektoskopów 26-28 Fr. W zestawie łącznik, 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika - 1 szt | Tak |  |
|  | Łącznik do optyki morcelatora . W zestawie: 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika - 1 szt | Tak |  |
|  | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 1 szt | Tak |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 1 szt | Tak |  |
|  | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 1 szt | Tak |  |
| RESEKTOSKOP DŁUGI |
|  | Optyka do długiego resektoskopu, średnica 4 mm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna, długość 352,5 mm robocza (bez pojemnika do sterylizacji) - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do długiego resektoskopu, z obturatorem. Możliwość pracy z portem irygacyjnym - 1 szt | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny do długiego resektoskopu 27 Fr, obrotowy, do resekcji guzów pęcherza moczowego, długość robocza 262 mm - 1 szt | Tak |  |
|  | Port irygacyjny, 2 zawory Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy - 1 szt | Tak |  |
|  | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze/kliknięcie - 1 szt | Tak |  |
|  | Elektroda pętlowa do resekcji, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, jednorazowego użytku (12 szt./op.) - 1 szt | Tak |  |
|  | Elektroda kulkowa, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, jednorazowego użytku (12 szt./op.) - 1 szt | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 1 szt | Tak |  |
|  | Wkład do kontenera Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera - 1 szt | Tak |  |
|  | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera - 1 szt | Tak |  |
|  | Kabel unipolarny 4 m Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, wtyk 4 mm (bananowy), długość 4,0 m, do diatermii ESG400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter - 2 szt | Tak |  |
| URETERORENOSKOPY |
|  | Ureteroskop, 9,8 Fr. x 430 mm, Ureterorenoskop – parametry: kąt patrzenia 7°,koniec dystalny 8,6 Fr, odcinek dystalny 9,8 Fr, długość robocza maks. 431 mm, kanał roboczy 6,4 Fr. (1 narzędzie 5,4 Fr lub 2 narzędzia 3+2,5 Fr obok siebie). W zestawie: łącznik z nierozbieralnymi kranikami , zapasowe uszczelki do łącznika, kontener do sterylizacji - 2 szt | Tak |  |
|  | Ureterorenoskop półsztywny wyposażony w pojedynczy kanał roboczy rozmiar 6,7/8,4 Fr - 1 szt | Tak |  |
|  | Łącznik do ureterorenoskopu OES Elite z przyłączem luer, rozbieralny kranik - 1 szt | Tak |  |
|  | Dren ze złączem luer, łączący kanał roboczy jednokanałowego ureterorenoskopu 6,7/8,4 Fr ze złączem myjni-dezynfektora - 1 szt | Tak |  |
|  | Uszczelka, 0.7 mm, czarna, Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, 10 szt./op - 1 szt | Tak |  |
|  | Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów serii OES Elite z pokrywą, wymiary 171x104x608 mm. Sterylizacja: autoklaw. W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. W zestawie z kontenerem łącznik do myjni-dezynfektora - 1 szt | Tak |  |
|  | Uszczelki 0,7 mm 10 szt. Uszczelki 0,7 mm, przeźroczyste, samouszczelniające, jednorazowego użytku, sterylne, 10 szt./op. (do łączników - bez kranika na kanale roboczym) - 1 szt | Tak |  |
| LITOTRYPTOR |
|  | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu mini-PCNL lub cystolitotrypsji, średnica 1,83 mm (5,5 Fr) x 418 mm. Kod kolorystyczny - czerwony - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa - 5 użyć - 2 szt | Tak |  |
|  | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu URSL (URS 8,6/9,8 Fr), średnica 1,50 mm (4,5 Fr) x 564 mm. Kod kolorystyczny - zielony - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa - 5 użyć - 2 szt | Tak |  |
|  | Hybrydowy system do litotrypsji, pozwalający na symultaniczną pracę energii ultradźwiękowej w zakresie 19,5-21,5 kHz i mechanicznej 300 Hz Dwa tryby pracy: standardowy (S – Standard Power) oraz wysokiej mocy (H – High Power) z kontrolkami na panelu przednim sygnalizującymi wybrany tryb kruszenia Wybór trybu kruszenia za pomocą przycisków na przetworniku lub na włączniku nożnym (brak w zestawie) Kontrolka „Włącznik nożny włączony” sygnalizujący podłączenie opcjonalnego włącznika nożnego Płynna regulacja siły ssania za pomocą pierścienia zintegrowanego z przetwornikiem Przetwornik wyposażony w przyłącze drenu ssaka o średnicy wewnętrznej 6 mm (zewnętrznej 9 mm) Kontrolka „Sprawdź sondę” na panelu przednim sygnalizująca uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sondy kruszącej Kontrolka „Błąd” na panelu przednim sygnalizująca ogólną awarię systemu Przetwornik piezoelektryczny oraz akcesoria kompatybilne ze sterylizacją w autoklawie Skład zestawu: EGSPL-G generator, EGSPL-T przetwornik piezoelektryczny z przewodem o długości 3 m, EGSPL-NC stożek ochronny (nakrętka) na przetwornik, EGSPL-W klucz dynamometryczny do sond, EGSPL-CSL sztylet do udrażniania sond 3,4 oraz 3,76 mm - 1 szt | Tak |  |
| WIDEOCYSTOSKOP |
|  | Wideocystoskop. Parametry: pole widzenia 120°, kierunek widzenia 0°,odległość widzenia 3-50 mm, wymiar zewnętrzny 16,2 Fr (średnica 5,4 mm), wymiar zewnętrzny końcówki 12,9 Fr ( szerokość 4,8 mm), wymiar kanału roboczego 6,6 Fr (średnica 2,2 mm), długość robocza 380 mm, długość całkowita 650 mm, wygięcie w górę 210°, wygięcie w dół 120°. W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacji , nasadka do sterylizacji , 2 szczoteczki - 1 szt | Tak |  |
|  | Tester szczelności do endoskopów giętkich. 1 szt | Tak |  |
|  | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa z 4 zaczepami - 1 szt | Tak |  |
| CYSTOSKOP GIĘTKI |
|  | Cystofiberoskop z zaworem ssącym. Parametry: pole widzenia 120°, kierunek widzenia 0°,odległość widzenia 3-50 mm, wymiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm), wymiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr ( szerokość 4,6 mm), wymiar kanału roboczego 7,2 Fr (średnica 2,4 mm), długość robocza 380 mm, długość całkowita 700 mm, wygięcie w górę 210°, wygięcie w dół 120°. W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacji , zawór ssący (10 szt.), nasadka do sterylizacji , 2 szczoteczki , adapter do czyszczenia apter do światłowodu - 1 szt | Tak |  |
|  | Tester szczelności Tester szczelności do endoskopów giętkich - 1 szt | Tak |  |
|  | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich o, wymiarach zewnętrznych 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa z 4 zaczepami - 1 szt | Tak |  |
|  | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 1 szt | Tak |  |
| ŁÓŻKO SZPITALNE – 2 SZT |
|  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. | Tak podać |  |
|  | Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. | Tak |  |
|  | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga. | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. Alarm dźwiękowy informujący o każdorazowym uruchomieniu regulacji elektrycznej przy korzystaniu z zasilania akumulatorowego. | Tak |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. | Tak |  |
|  | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków. | Tak podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min. 65( oraz regulacja elektryczna uda min 34(. | Regulacja pleców ≥65( - 10 pkt Poniżej 0 pkt |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15(. | Tak podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Obciążenie ≥ 250 kg 10 pkt Poniżej 0 pkt |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w pilot wyposażony w wbudowaną latarkę LED i podświetlane przyciski w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz centralny panel sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej. | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie. | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia . | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ : Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka : Barierki boczne opisane powyżej - Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 14cm z nacięciami dostosowującymi materac do 4segmentowego leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny. Łączenia pokrowca zgrzewane ultradźwiękami. | Tak |  |
| STÓŁ OPERACYJNY 1SZT |
|  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym. Zasilanie akumulatorowe. Ładowarka wbudowana w podstawę, brak zewnętrznych ładowarek. Możliwość pracy stołu podczas awaryjnego ładowania (ciągłość operacji). W podstawie stołu gniazdo ekwipotencjalne oraz włącznik/wyłącznik główny zasilania. | TAK |  |
|  | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w kształcie prostokąta. Podstawa profilowana, ułatwiająca dostęp stóp. | TAK |  |
|  | Długość podstawy 850 mm (±50mm) Szerokość podstawy 500 mm (±20mm) gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min 750 mm | TAK |  |
|  | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG | TAK |  |
|  | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: - długość 2150 mm (±50mm) - szerokość leża 540 mm - szerokość z listwami 600 mm | TAK podać |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowowy, · segment plecowy · segment siedziska, · segment nożny dwuczęściowy. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji 200 kg | TAK Podać |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: · góra/dół, · przechyły boczne, · pozycja anty i Trendelenburga, · powrót blatu do pozycji „0” | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 3 najczęściej stosowanych pozycji blatu. | Możliwość zaprogramowania 3 najczęściej stosowanych pozycji blatu - 10 pkt Brak – 0 pkt |  |
|  | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, - stanie naładowania baterii w min. 3 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczne rozłączenie po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK |  |
|  | Pilot oraz panel na kolumnie wyposażone w przyciski STOP, wyłączające wszelkie regulacje w sytuacji niebezpiecznej, w razie awarii elektroniki, samoistnego ruchu segmentów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel z identycznymi funkcjami i jak na pilocie | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca w zakresie min. 600 mm do 950 mm | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o | TAK podać |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25o | TAK podać |  |
|  | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 220°/110° | TAK podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40o/+45o, wspomagana sprężyną gazową. | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30o wspomagana sprężynami gazowymi | TAK podać |  |
|  | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 150° | TAK |  |
|  | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane | TAK |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
|  | Materace stołu profilowane o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów poliuretanowych. Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Podkolanniki typu Goepel wyposażone w zacisk z regulacją kąta nachylenia – 2szt - miska z odpływem x 1 szt. | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |
| 10 | Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy | Proszę podać , dla którego sprzętu istnieje możliwość zapewnienia sprzętu zastępczego |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).