| Podać producenta, model/typ oferowanego serwera pamięci masowej: |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu lub cechy | Opis wymagań minimalnych | Oferowane Tak lub Nie Jeżeli inne podać parametry |
| 1 | Obudowa | Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji 16 dysków wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera w celach serwisowych |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania co najmniej dwóch procesorów 3 generacji . Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 3,6GHz, data rozpoczęcia nie późniejsza niż Q2`21, Litografia co najmniej 10nm oraz prędkośc Intel UPI nie mniejsza niż 11,2 GT/s. |  |
| 4 | Pamięć: | Zainstalowane minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 gniazda przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna ma obsługiwać co najmniej 1TB pamięci RAM |  |
| 5 | Gniazda PCI: | Maksymalnie 5 gniazd PCIe Gen4 |  |
| 6 | Intefejsy sieciowe: | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. |  |
| 7 | Dyski twarde: | Zainstalowane 8 dysków SAS o pojemności min. 1,2TB, 10k, 12Gb, 2,5“, dyski mają umożliwiać ich wymianę podczas pracy (ang. hot-plug). |  |
| 8 | Sloty rozszerzeń | Szyny montażowe: Musi zawierać szyny rolki. |  |
| 9 | Zasilanie: | Minimum dwa, wymienne podczas pracy (ang. Hot-Plug), min. 1400W każdy. |  |
| 10 | Wbudowane porty: | Co najmniej: 3 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. |  |
| 11 | Kontroler RAID: | Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10. |  |
| 12 | Gwarancja: | Co najmniej 5 lat Basic w trybie Next Buisness Day | TAK Nazwa firmy serwisującej: ………………………………… |
| 13 | Licencje: | 2x Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 CORE) –tylko i wyłącznie nie zainstalowane, gotowe do użycia |  |
| 14 | Licencje: | 1x Microsoft SQL Server 2019 Standard - tylko i wyłącznie nie zainstalowane, gotowe do użycia |  |
| 15 | Diagnostyka i bezpieczeństwo | - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. |  |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera, lub innego oznaczenia stosowanego przez producenta serwera do: najnowszych sterowników, uaktualnień, opisu konfiguracji. | Link do strony:……………………………………. |
| 17 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |