# Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest wymiana klimatyzatora w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2.

# Zakres przedmiotu zamówienia.

Wymiana klimatyzatora obejmuje:

# demontaż istniejącego klimatyzatora podstropowego Fujitsu ABYF24LB/AOYA24LA wraz z istniejącą instalacją chłodniczą i sterowniczą (jednostka zewn. zainstalowana jest na wysokości 4-5 m.; wysokość pomieszczenia 3,5m);

# dostawa nowego klimatyzatora podstropowego o mocy chłodniczej ok. 7kW (24000BTU) ze sterowaniem za pomocą panelu ściennego;

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji;

# materiały montażowe;

# podłączenie do istniejącego zasilania w energię elektryczną;

# dojazd;

# utrzymanie czystości w trakcie prowadzonych prac;

# przeprowadzenie próby szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

- utylizacja starego klimatyzatora wraz z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego przekazanie do utylizacji.

- Inne wymagania Zamawiającego:

- Klimatyzator ze względu na rodzaj i wagę czynnika chłodniczego nie może kwalifikować się do konieczności zgłoszenia go do sytemu centralnego rejestru odbiorców CRO.

- system klimatyzacji należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta klimatyzatora;

- okres gwarancji na wykonaną usługę zgodny z okresem gwarancji producenta urządzenia;

- odprowadzanie skroplin: grawitacyjnie na zewnątrz obiektu przy jednostce zewnętrznej rurkami klejonymi/zaciskanymi;

- w trakcie montażu klimatyzatora należy zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych prac;

- w przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP;

- wszelkie wytworzone odpady powstałe w trakcie wykonywania prac (zgodnie z ustawą o odpadach) stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować odpady we własnym zakresie;

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

- prace objęte zamówieniem mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

- przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscu wykonywania prac;

- zakaz rejestracji obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych;

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku 
z wykonywaniem usługi;

- termin wykonania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym. Termin wykonania usługi do 22.12.2020r.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi (imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego);

- posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie montażu, obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 1 i 2 przez osoby wykonujące usługę.

- Odbiór robót, płatność.

Po zakończeniu prac zostanie sporządzony „Protokół odbioru robót”, który będzie podstawą wystawienia faktury. W dniu podpisania Protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia oraz instrukcję obsługi 
w języku polskim w wersji papierowej.

Płatność faktury przelewem 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Adam Siomka: 	tel. 478612521, 478642517