KIELCE 2019-07-11

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania pn:

„Konserwacja agregatów prądotwórczych będących w użytkowaniu przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach oraz jednostki garnizonu świętokrzyskiego”

Wykaz czynności do wykonania przy konserwacji agregatów:

- wymiana oleju silnikowego;

- wymiana filtrów oleju, paliwa

- usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa (jeśli występuje)

- kontrola płyny chłodzącego (wymiana dodatkowo płatna)

- kontrola napięcia i stanu paska

- kontrola progu zamarzania płynu

- kontrola wibroizolatorów

- kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki

- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy

- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia

- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej

- kontrola wentylacji i odprowadzania spalin

- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych

- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej

- uruchomienie w trybie ręcznym

- uruchomienie w trybie automatycznym

- czyszczenie zespołu prądotwórczego

- pomiar rezystancji izolacji prądnicy

- moduł gaszenia

- sprawdzenie stanu i napięcia akumulatora

- Wymiana 4 szt. Akumulatorów we wskazanych agregatach.

Uwagi dot. wymaganych dokumentów składanych wraz z ofertą dla uczestnictwa w postępowaniu.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej Oferenta.

2. Wykaz pracowników, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia wraz z określeniem ich stanowisk pracy.

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw kwalifikacyjnych pracowników, którzy będą brali  udział w pracach, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji „E” i kontrolno – pomiarowe „E” (Grupa 1, p-kt: 2, 4, 10).

4. Świadectwo autoryzacji upoważniające do prowadzenia serwisu od przynajmniej jednego producenta agregatów prądotwórczych będących przedmiotem postępowania.

Termin realizacji 30 dni od podpisania umowy

Płatność przelew minimum 14 dni