| Część Nr 8 | Sprawa Nr 23/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr 2/8 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka do płytek wraz z inkubatorem - zestaw |  |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| INKUBATOR Urządzenie będące wyrobem medycznym. Urządzenie fabrycznie nowe. Urządzenie posiadające znak CE. Wymiary zewnętrzne: 53 x 67 x 43 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5%. Wymiary wewnętrzne: 47 x 42 x 28 cm (szer. x wys. x gł.) ± 5%. Waga: max 55 kg. Głośność: max 50 dB. Zużycie energii: max 1,5 kWh/dzień. Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C. Wymagana temperatura pracy 22°C ± 1°C. Zasilanie 230V, 50-60Hz. Powłoka proszkowa odporna na bakterie. Czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej. Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC. Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza. Drzwi przeszklone wyposażone w zamek, otwierane do góry i chowane w komorze urządzenia. Wewnętrzne zasilanie do wytrząsarki. Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia. Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący: wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze, wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego, wyświetlanie nie zatwierdzonych alarmów, ustawienia chronione hasłem, alarm zasilania, alarm otwartych drzwi, alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, graficzny wykres temperatury w komorze z ostatnich 24 godzin, awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin, alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego, kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia, możliwość zgrania gromadzonych danych do pamięci USB. Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi. Tarczkowy rejestrator temperatury: bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk, zakres 0° do +35°C, napęd elektroniczny, back up baterii zapewniający ciągłe działanie, przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację, wskaźnik naładowania baterii, czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej. KOMPATYBILNA WYTRZĄSARKA Pojemność: 7 pojemników na płytki krwi z aferezy lub 15 pojemników na płytki krwi z krwi pełnej. Zasilanie 230V, 50-60Hz. Zużycie energii: max 0,3 kWh/dzień. Głośność: max 50 dB. Przycisk ON/OFF. Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu. Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin. Wykonawca zapewnia podłączenie urządzenia do systemu monitorowania temperatury (urządzenie posiada port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury) na własny koszt. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE.

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | (87) 621 99 48 | 1 |