Załącznik nr 4

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.

- Kopia świadectwa zgodności WE ciągnika,

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA POTWIERDZJĄCY SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM).

- Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

  - Do wydanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:

- książki gwarancyjne ciągnika komunalnego i osprzętu (pluga do śniegu, zamiatarki i przyczepy),

- wykaz wyposażenia,

- instrukcje obsługi: ciągnika komunalnego, zamiatarki, pługa i przyczepki

- książki przeglądów serwisowych,

- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności albo świadectwo   zgodności wystawione zgodnie  zart. 70s Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

- dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA POTWIERDZJĄCY SPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM

| Lp. | Wymagania techniczne | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne dla nadwozia |
| 1. | Ciągnik komunalny z kabiną bezpieczną, w pełni przeszkloną, dwudrzwiową |  |
| 2. | Z wentylacją i ogrzewaniem z regulacją siły nadmuchu, klimatyzacja |  |
| 3. | Spryskiwacz i elektryczna wycieraczka szyby przedniej |  |
| 4. | Światło ostrzegawcze o barwie światła pomarańczowej z kloszem wykonanym z poliwęglanu posiadające homologację |  |
| 5. | Reflektory robocze przednie i tylne w dachu kabiny |  |
| 6. | Długość całkowita ciągnika nie większa niż 3250 mm (razem z przednim TUZ) |  |
| 7. | Masa ciągnika razem z kabiną nie większa niż 1760 kg |  |
| Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania |
| 8. | Silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), turbodoładowany, 3-cylindrowy |  |
| 9. | Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1496 cm3 |  |
| 10. | Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 24 kW |  |
| Wymagania techniczne dla układu hamulcowego |
| 11. | Układ hamulcowy – hydrauliczne w kąpieli olejowej |  |
| Wymagania techniczne dla układu kierowniczego |
| 12. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| Wymagania techniczne dla układu napędowego |
| 18. | Napęd hydrostatyczny |  |
| 19. | Napęd na cztery koła |  |
| 20. | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 21. | Opony rolnicze (nie starsze niż 24 miesiące) |  |
| Wymagania techniczne dla układu hydraulicznego i WOM |
| 22. | Układ zawieszenia narzędzi trzypunktowy (TUZ) –ISO kat. I lub II, tylny WOM pracujący z prędkościami w zakresie min. 540 lub 1000 obr/min |  |
| 23. | Ilość złączy hydraulicznych (ilość dostosowana do współpracującego wyposażenia) |  |
| 24. | Udźwig podnośnika tył nie mniejszy niż 900 kg |  |
| 25. | Przedni TUZ z parą wyjść hydraulicznych |  |
| Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |
| 26. | Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V |  |
| Wymagania techniczne dla wyposażenia ciągnika komunalnego |
| 27. | Minimum dwa komplety kluczyków |  |
| 28. | Apteczka |  |
| 29. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP |  |
| 30. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 31. | Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 18 miesięcy |  |
| 32. | Zaczep rolniczy |  |
| 33. | Jeżeli podczas prac ciągnika z zamontowanym wyposażeniem zachodzi potrzeba obciążenia pojazdu, Wykonawca dostarczy przeciwciężar wraz z ciągnikiem w ramach zamówienia |  |
| OSPRZĘT CIĄGNIKA KOMUNALNEGO |
| Wymagane parametry techniczne zamiatarki |
| 34. | Zamiatarka fabrycznie nowa – rok produkcji bieżący dla dostawy |  |
| 35. | Montowana na przedni TUZ |  |
| 36. | Szerokość robocza w zakresie min 1400 mm |  |
| 37. | Kosz opróżniany hydraulicznie z blokadą |  |
| 38. | Płynna regulacja wysokości szczotki |  |
| 39. | Ciśnieniowy układ zraszania |  |
| 40. | Dodatkowa szczotka boczna |  |
| 41. | Dodatkowa szczotka z delikatnym włosiem do w/w zamiatarki |  |
| 42. | Urządzenie w pełni przystosowane do pracy z ciągnikiem |  |
| Wymagane parametry techniczne pługa |
| 43. | Pług fabrycznie nowy – rok produkcji bieżący dla dostawy |  |
| 44. | Szerokość robocza nie mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 2000 mm |  |
| 45. | Wiele pozycji roboczych: - tak zwany „V” łamany na środku - dużo możliwość ustawiania opcji odśnieżania |  |
| 46. | Montowany z przodu ciągnika, na przednim TUZ |  |
| 47. | Urządzenie w pełni przystosowane do pracy z ciągnikiem |  |

................................., dn. .......................	   .........................................................             			                                          (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)