Zlecenie na modernizację monitoringu wizyjnego zewnętrznego

w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

Szkolny zewnętrzny monitoring wizyjny znajduje się na dwóch budynkach szkoły oraz budynku internatu. Podczas modernizacji instalacja powinna zostać poprowadzona na dwóch budynkach szkoły A i B oraz na budynku sali gimnastycznej. Przewody powinny być zabezpieczone w rurach elektroinstalacyjnych.

Główny punkt monitoringu będzie znajdował się w budynku A. W punkcie głównym powinna być zamontowana szafa instalacyjna ze switchami oraz rejestratorem obsługującym 16 kamer. Rejestrator powinien posiadać dysk o dużej pojemności umożliwiający przechowywanie nagrań 
z kamer przez 30 dni.

Z punktu głównego będą poprowadzone przewody do 16 kamer. 13 kamer powinno być zainstalowanych w taki sposób, aby ich zasięg obejmował cały teren szkoły: budynki, boiska, parkingi oraz ogrodzenie. Pozostałe 3 kamery powinny pokazywać wejścia do szkoły od wewnątrz. Kamery powinny mieć możliwość pokazywania obrazu w wysokiej rozdzielczości w dzień 
i w nocy.

Rysunki załączone do zlecenia pokazują przykładowe rozmieszczenie kamer.