Załącznik do OPZ numer 1.28

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Sprzęt endoskopowy

Procesor obrazu ze źródłem światła – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2024

| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | TAK |  |
| 2. | Rozdzielczość 1920x1080 p | TAK |  |
| 3. | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | TAK |  |
| 4. | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | TAK |  |
| 5. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | TAK |  |
| 6. | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | TAK |  |
| 8. | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | TAK |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
| 10. | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | TAK |  |
| 11. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | TAK |  |
| 12. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | TAK |  |
| 13. | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | TAK |  |
| 14. | Barwienie modyfikowanym światłem LED | TAK |  |
| 15. | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI | TAK |  |
| 16. | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | TAK |  |
| 17. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | TAK |  |
| 18. | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | TAK |  |
| 19. | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | TAK |  |
| 20. | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych | TAK |  |
| 21. | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | TAK |  |
| 22. | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | TAK |  |
| 23. | Źródło światła typu LED | TAK |  |
| 24. | Wbudowane min. 3 diody LED | TAK |  |
| 25. | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | TAK |  |
| 26. | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | TAK |  |
| 27. | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | TAK |  |
| 28. | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | TAK |  |
| 29. | Kompatybilny z serią endoskopów: 530, 580, 600, 720, 740 oraz 760. | TAK |  |
| 30. | Integracja z systemem HIS/PACS | TAK |  |

VIDEOGASROSKOP – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| VIDEOGASTROSKOP – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Kąt obserwacji 1400 | TAK |  |
| 2. | Głębia ostrości min 2-100 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | TAK |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | TAK |  |
| 4. | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |
| 6. | Długość robocza min. 1100 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | TAK |  |
| 8. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
| 9. | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | TAK |  |
| 10. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | TAK |  |
| 11. | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | TAK |  |
| 12. | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | TAK |  |
| 13. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | TAK |  |
| 14. | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | TAK |  |
| 15. | Typ konektora - jednogniazdowy | TAK |  |
| 16. | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | TAK |  |
| 17. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | TAK |  |

VIDEODUODENOSKOP – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| VIDEODUODENOSKOP - 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Pole widzenia minimum 100 º | TAK |  |
| 2. | Głębia ostrości min. 4 – 60 mm | TAK |  |
| 3. | Optyka boczna z odchyleniem min. 5º | TAK |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna wziernika – max. 11,3 mm | TAK |  |
| 5. | Średnica końcówki wziernika max. 13,1 mm | TAK |  |
| 6. | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | TAK |  |
| 7. | Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: góra min.: 120º dół: 90º lewo: 90º prawo: 110º | TAK |  |
| 8. | Długość robocza min. 1250 mm | TAK |  |
| 9. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła do diagnostyki śluzówki i naczyń włosowatych | TAK |  |
| 10. | Możliwość zdejmowania osłony końcówki endoskopu w celu dostępu do mycia i dezynfekcji elementów mechanizmu elewatora | TAK |  |
| 11. | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
| 12. | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | TAK |  |
| 13. | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CCD | TAK |  |
| 14. | Typ konektora - dwugniazdowy | TAK |  |
| 15. | Tester szczelności endoskopu ze wskaźnikiem ciśnienia – możliwość kontroli ciśnienia przez cały czas mycia/ dezynfekcji | TAK |  |
| 16. | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | TAK |  |
| 17. | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | TAK |  |

VIDEOBRONCHOSKOP – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| VIDEOBRONCHOSKOP - 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Kąt obserwacji max. 1400 | TAK |  |
| 2. | Głębia ostrości min 3-100 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Długość robocza max 600 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,9 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1300 | TAK |  |
| 8. | Długość całkowita max. 890 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 10. | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | TAK |  |
| 11. | Bronchoskop z 2 przyciskami endoskopowymi z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |

MONITOR MEDYCZNY – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Przekątna min. 24 cale | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Matryca TFT LCD (LED) | TAK |  |
| 3. | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli | TAK |  |
| 4. | Jasność 300 cd/m2 | TTAK |  |
| 4. | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK |  |
| 7. | Format obrazowania 16:10 | TAK |  |
| 8. | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | TAK |  |
| 9. | Sygnał wyjścia: SDI | TAK |  |
| 10. | Czas reakcji max. 14 ms | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Waga max. 8 kg | TAK, PODAĆ |  |

WÓZEK MEDYCZNY ENOSKOPOWY – 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 2. | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | TAK |  |
| 3. | Zasilanie centralne wózka | TAK |  |
| 4. | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |
| 6. | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | TAK |  |
| 7. | Możliwość regulacji wysokości półek | TAK |  |

| Spełnienie norm | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć do oferty |  |
| Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  |

| Warunki gwarancji i serwisu | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. | TAK, podać |  |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)