Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/57/21

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funduskamera ultraszerokokątna z angiografią fluorosceinową |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Możliwość wykonywania zdjęć: - kolorowych: separacja kanałów: czerwony, zielony, niebieski pozwalająca na uzyskanie naturalnego koloru dna oka - autofluorescencja niebieska - autofluorescencja zielona - bezczerwiennych - obrazowanie przedniego odcinka oka - stereo - moduł Angiografii Fluorosceinowej | TAK |  |  |
| 1.2. | Pole widzenia (mierzone ze środka gałki ocznej): - min. 133° (jedno zdjęcie) - min. 200° (dwa zdjęcia) - min. 267° (montaż do 6 zdjęć) | TAK |  |  |
| 1.4. | Rozdzielczość optyczna zdjęć: min. 7,3 µm | TAK |  |  |
| 1.5. | Średnica oka badanego | TAK, podać | Równe 2,5 mm i mniej – 10 pkt. Powyżej 2,5 mm – 0 pkt. |  |
| 1.6. | Dystans roboczy (obiektyw - oko pacjenta): 25mm | TAK |  |  |
| 1.7. | Czas akwizycji obrazu maks. 0,2 sek. | TAK |  |  |
| 1.8. | Korekcja refrakcji badanego: - 24D do + 20D, bez dodatkowych soczewek | TAK |  |  |
| 1.9. | Możliwość wykonania zdjęcia w trybie Non-mydriatic | TAK |  |  |
| 1.10. | Urządzenie wychylne na bok. Ruch aparatu w kierunku góra-dół, prawo-lewo za pomocą dżojstika | TAK |  |  |
| 1.11. | Regulowana podpora pod brodę i czoło pacjenta | TAK |  |  |
| 1.12. | System automatycznego wyostrzania – autofocus | TAK |  |  |
| 1.13. | Pokrętło manualnego wyostrzania obrazu | TAK |  |  |
| 1.14. | System automatycznego wysycenia barw obrazu | TAK |  |  |
| 1.15. | Obserwacja dna oka w podczerwieni | TAK |  |  |
| 1.16. | Źródło światła: -czerwone LED, 585-640 nm -zielone LED, 500-585 nm -niebieskie LED, 435-500 nm -dioda laserowa (obserwacja w podczerwieni), 785 nm | TAK |  |  |
| 1.17. | Narzędzia pomiarowe, pozwalające na wykonanie pomiarów planimetrycznych (odległość, pole powierzchni etc.), uwzględniające korekcję krzywizny dna oka | TAK |  |  |
| 1.18. | Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego | TAK |  |  |
| 1.19. | Sytemu doboru flesza | TAK |  |  |
| 1.20. | Funkcje obróbki zdjęcia: regulacja jasności obrazu, regulacja kontrastu obrazu, powiększanie obrazu, | TAK |  |  |
| 1.21. | Możliwość eksportu danych w formatach JPEG, DICOM, TIFF, JPG2000, PNG | TAK |  |  |
| 1.22. | Funkcja migotania fiksatora wewnętrznego | TAK |  |  |
| 1.23. | Fiksator wewnętrzny w położeniu do plamki, położeniami peryferyjnymi oraz z możliwością jego dowolnego przemieszczania w podglądzie dna oka za pomocą myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 1.24. | Fiksator zewnętrzny pacjenta z min. dwoma wielkościami znaku | TAK |  |  |
| 1.25. | FA – angiografia fluoresceinowa | TAK |  |  |
| 2. | Parametry dodatkowe |  |  |  |
| 2.1. | Oprogramowanie do automatycznego montażu zdjęć tego samego oka wykonanych pod różnymi kątami (w różnych ujęciach) tworzące szerokokątne obrazy panoramicznego dna oka Baza danych pacjentów i ich wizyt oraz wyników badań | TAK |  |  |
| 2.2. | Twardy dysk o pojemności 2 TB pozwalający na przechowywanie min. 200 tyś. zdjęć | TAK |  |  |
| 2.3. | Komputer zintegrowany bezpośrednio w monitorze dotykowym, w standardzie medycznym 22” | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 3. | Wyposażenie |  |  |  |
| 3.1. | Stolik elektromotoryczny | TAK |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 4.2. | Możliwy serwis oprogramowania realizowany on-line | TAK/NIE | TAK: 10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 4.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5. | Gwarancja |  |  |  |
| 5.1. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 6.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 6.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/