- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część 1 :

Przenośne urządzenie rejestrujące

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Typ matrycy CMOS 2.Zakres czułości ISO, min. 100-32000 3.Rozdzielczość efektywna 24,2 [mln punktów] 4.Procesor obrazu BIONZ X 5.Obiektyw w zestawie 6.Ogniskowa obiektywu [mm] 16 - 50 - dla formatu 35 mm 7.Przysłona f/3.5 - 5.6 8.Format zapisu zdjęć JPEG RAW 9.Maks. rozdzielczość zdjęć 6000 x 4000 10.Zakres otwarcia migawki 30 s - 1/4000 s 11.Maks. rozdzielczość filmów 4K (4096 x 2160) Załączone wyposażenie: Akumulator, Kabel microUSB, Kabel zasilający, Muszla oczna, Obiektyw, Pasek na ramię, Zasilacz |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 2 :

Zestaw druku 3d

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Technologia druku 3D DLP 2.Minimalne pole robocze 120 x 67,5 x 150 mm 3.Wysokość warstwy 0,025 – 0,1 mm 4.Prędkość drukowania min. 10 mm/s 5.Projektor, rozdzielczość min. 1920 x 1080 px 6. Łączność USB, Wi-Fi Wymagania dodatkowe: 1.Żywica kompatybilna z pełną gamą drukarek 3D, cyfrowych projektorów świetlnych (DLP)- 10 kg. 2.Możliwość drukowania żywicami innych producentów |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 3 :

Stołowy skaner 3d

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Typ Skanera- Stacjonarny 2.Minimalny zakres skanowania (mm) 200 × 150 3.Dokładność skanowania min. 0,050 mm 4.Rozdzielczość kamery (pikseli)min.1300000 5.Dystans punktu (mm) max. 0,17 - 0,2 6.Skanowanie w Kolorze |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część 4 :

Pakiet inwentaryzacyjny 3d

| Lp. | Przedmiot zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Zasięg pomiaru odległości- min. 150 m 2.Dokładność wyznaczania współrzędnych- min. 1 mm na 1 m 3. Komunikacja: Bluetooth/Wi-Fi 4.Format danych: DXF, JPG, PDF 5.Odporność na kurz i wodę IP65 6.Odporność na upadki do 2 m 7.Statyw 8.Pojemnik/walizka do transportu 9.Urządzenie do obróbki danych np. tablet 10.Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji obsługującej system inwentaryzacyjny- dożywotni |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ