# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Płuczko – dezynfektor – szt. 5 |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |
| 1 | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | Tak |  | Brak punktacji |
| 3 | Minimalny załadunek na cykl: 1 basen+1pokrywa+2kaczki lub 3 baseny | Tak |  | Brak punktacji |
| 4 | Bezpieczny załadunek: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | Tak |  | Brak punktacji |
| 5 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 8 dysz natryskowych w tym min. 4 obrotowych | Tak |  | 8-9 dysz – 0 pkt 10-11 dysz – 5 pkt 12 i więcej – 10 pkt |
| 6 | Całkowita moc max. 5000 W | Tak |  | 4501-5000W – 0 pkt 4500 i mniej– 5 pkt |
| 7 | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  | Brak punktacji |
| 8 | Komora głęboko tłoczona | Tak |  | Brak punktacji |
| 9 | Uszczelka komory niewymagająca wymiany w okresie eksploatacji | Tak |  | Brak punktacji |
| 10 | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | Tak |  | Brak punktacji |
| 11 | Urządzenie wyposażone w przyciski nożne uruchamiające wybrany cykl | Tak |  | Brak punktacji |
| 12 | Min. 3 cykle: standardowy , intensywny, sporobójczy | Tak |  | Brak punktacji |
| 13 | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | Tak |  | Brak punktacji |
| 14 | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk | Tak |  | Brak punktacji |
| 15 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | Tak |  | Brak punktacji |
| 16 | Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 min. | Tak |  | Brak punktacji |
| 17 | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | Tak |  | Brak punktacji |
| 18 | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 8 l | Tak |  | Brak punktacji |
| 19 | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: max 10 l | Tak |  | Brak punktacji |
| 20 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | Tak |  | Brak punktacji |
| 21 | Odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | Tak |  | Brak punktacji |
| 22 | Schładzanie naczyń po zakończeniu dezynfekcji | Tak |  | Brak punktacji |
| 23 | Szerokość urządzenia: max 600mm Wysokość urządzenia: max 950mm Głębokość urządzenia: max 650mm | Tak |  | Brak punktacji |
| 24 | Wbudowane min. 2 pompy podajnika detergentu | Tak |  | Brak punktacji |
| 25 | Temperatura dezynfekcji termicznej 85-90oC | Tak |  | Brak punktacji |
| 26 | Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | Tak |  | Brak punktacji |
| 27 | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | Tak |  | Brak punktacji |
| 28 | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu | Tak |  | Brak punktacji |
| 29 | Pakiet startowy – kosz na min. 3 baseny, oraz 5l kanister z płynem zmiękczająco-myjącym i płynem sporobójczym - do każdej z myjek. | Tak |  |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe: - kaczka z tworzywa sztucznego – 125 szt. - basen z tworzywa sztucznego z pokrywą – 167 szt. - kosz na min. 3 kaczki (do każdej z myjek) | Tak |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |
| 1 | Dokumentacja w języku polskim – obejmująca instrukcję użytkownika, zasady przeprowadzania dezynfekcji i mycia. | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | Tak |  | Brak punktacji |
| 3 | Gwarancja min 24 mies. | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5pkt 48 m-cy – 15pkt |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)