Załącznik nr 5 do SWZ

ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI STREF WARSZAWSKIEGO SYSTEMU TETRA W KSP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy Rohill eksploatowanej
przez Komendę Stołeczną Policji

- W ramach prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia funkcjonalności istniejącego systemu TetraNode firmy Rohill poprzez zwiększenie pojemności stref o kolejne kanały rozmówne, w tym:

      - strefy wschodniej do poziomu 6 BR (doposażenie o 3 dodatkowe kanały/BR, czyli 12 szczelin rozmównych)

      - strefy zachodniej do poziomu 4 BR (doposażenie o 1 dodatkowy kanał/BR, czyli 4 szczeliny rozmówne)

      - strefy południowej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/ BR, czyli 8 szczelin rozmównych)

      - strefy północnej do poziomu 4 BR (doposażenie o 2 dodatkowe kanały/ BR, czyli  8 szczelin rozmównych)

      - serwera rejestracji rozmów (VLS) w centrum komutacyjno-sterującym systemu (SwMI KSP) - do poziomu limitu 128 ścieżek rejestracji

  - Powyższą funkcjonalność osiągnąć należy poprzez doposażenie stref
w przykładowe rozwiązanie składające się z nw. asortymentu:

  - strefa wschodnia:

      - urządzenie TBS Rohill – R 8070, nr części symbol 40011027 - 3 szt.

      - combiner antenowy 1 x 2 kanały, strojony automatycznie, nr części symbol 401000075 - 1 szt.

      - zasilacz TBS, nr części symbol 402000002 - 3 szt.

      - zestaw diodowy 12 – 48 VDC, nr części symbol 402000016 - 3 szt.

      - dzielnik sygnału (5-way spliter 0 db 350-470 Mhz), nr części symbol 401001001 - 3 szt.

      - szafa telekomunikacyjna 42U 19” (600 mm x 600 mm), nr części symbol 04601306 - 1 szt.

      - urządzenie zasilające UPS, typu Schneider APC Smart X SMX3000RMHV2UNC (wyposażone we wbudowany moduł zdalnego sterowania) - 1 szt.

      - moduł akumulatorów, typu Schneider SMX120RMBP2U do urządzenia zasilającego UPS - 3 szt.

      - przełącznik IP 24-portowy, zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), możliwości montowania w stelażu, 1U - 2 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode o dodatkowe 3 kanały (12 szczelin rozmównych)

  - strefa zachodnia:

      - urządzenie TBS Rohill – R 8070, nr części symbol 40011027 - 1 szt.

      - zasilacz TBS, nr części symbol 402000002 - 1 szt.

      - zestaw diodowy 12 – 48 VDC, nr części symbol 402000016 - 1 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode o dodatkowy 1 kanał (4 szczeliny rozmówne)

      - moduł akumulatorów, typu Schneider SMX120RMBP2U do urządzenia zasilającego UPS - 1 szt.

  - strefa południowa:

      - urządzenie TBS Rohill – R 8070, nr części symbol 40011027 - 2 szt.

      - combiner antenowy 1 x 2 kanały, strojony automatycznie, nr części symbol 401000075 - 1 szt.

      - zasilacz TBS, nr części symbol 402000002 - 2 szt.

      - zestaw diodowy 12 – 48 VDC, nr części symbol 402000016 - 2 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode o dodatkowe 2 kanały (8 szczelin rozmównych)

      - moduł akumulatorów, typu Schneider SMX120RMBP2U do urządzenia zasilającego UPS - 1 szt.

  - strefa północna:

      - urządzenie TBS Rohill – R 8070, nr części symbol 40011027 - 2 szt.

      - combiner antenowy 1 x 2 kanały, strojony automatycznie, nr części symbol 401000075 - 1 szt.

      - zasilacz TBS, nr części symbol 402000002 - 2 szt.

      - zestaw diodowy 12 – 48 VDC, nr części symbol 402000016 - 2 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode o dodatkowe 2 kanały (8 szczelin rozmównych)

      - moduł akumulatorów, typu Schneider SMX120RMBP2U do urządzenia zasilającego UPS - 1 szt.

  - Centrum komutacyjno-sterujące systemu (SwMI KSP):

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca pojemność urządzenia VLS (serwer rejestracji rozmów) - do poziomu limitu 128 ścieżek rejestracji

      - przełącznik IP 24-portowy, zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), możliwości montowania w stelażu, 1U - 2 szt.

  - Ze względu na ograniczenia powierzchni montażowej na strefie wschodniej wymianie ulega obecnie zainstalowana szafa telekomunikacyjna, która zostanie zastąpiona dostarczoną szafą 42U 19”, do której należy przemontować obecnie zainstalowane elementy a następnie uzupełnić je nowo dostarczonymi. Na pozostałych strefach konieczny jest jedynie montaż i uruchomienie nowo dostarczonych elementów w szafach istniejących.

  - W celu maksymalnego skrócenia czasu wyłączenia z pracy strefy wschodniej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia nowej szafy telekomunikacyjnej 42U 19”, która w możliwie dużym zakresie wyposażona będzie wstępnie w nowe urządzenia z niniejszej dostawy a następnie uzupełniona jedynie o brakujące urządzenia, zainstalowane już obecnie na przedmiotowej strefie. Pozostałe po skompletowaniu nowej szafy elementy nadmiarowe, stanowiące obecne ukompletowanie strefy wschodniej muszą zostać zamontowane na strefach pozostałych, tak aby w końcowym efekcie uzyskać opisany stan docelowy.

  - Alternatywnie Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
pod względem nw. parametrów technicznych dla ww. asortymentu:

      - przemienniki BR - 8 szt.:

- Standard interfejsu radiowego	TETRA V & D (EN 300 392)

- Modulacja			π/4 DQPSK

- Częstotliwość:

- Pasmo częstotliwości Rx / Tx:	380–400 MHz

- Odstęp dupleksowy		zmienny, 7, 8, 10, 18 MHz (<500 MHz)

- Odstęp międzykanałowy	25 kHz

- Raster częstotliwości		12,5 kHz

- Odbiornik:

- Czułość	statyczna	<-120 dBm

dynamiczna	<-112 dBm

- Odbiór 			co najmniej trójdrożny

- Nadajnik

- Max. moc nadawania		+46 dBm (40 Watów)

- Min. moc nadawania		+33 dBm (2 Waty)

- Raster regulacji mocy		1dB

- Klasa emisji ITU 			18K0G7W

- Interfejs sieci zewnętrznej transmisji IP

- Liczba interfejsów		2

- Interfejs fizyczny Ethernet	10/100 Base-T

- Złącze			RJ45

- Interfejs zewnętrznej sieci synchronicznej transmisji

- Interfejs fizyczny		V.11, zrównoważony

- Złącze			15-stykowe męskie Sub-D

- Szybkość transmisji		64 lub 128 kb/s

- Przepustowość na TBS		32 kb/s

- Źródło zegara 		zewnętrzne

- Zewnętrzny interfejs RF

- Porty Rx			3 porty

- Interfejs wewnętrzny

- port wejściowe TBS-SYN	2 porty

- Złącze			RJ45

- Pomocnicze wyjście mocy	2 porty

- Zasilacz

- Napięcie zasilania nominalne	24 V DC

- Pobór mocy nominalnej	175 W (przy 40 Watt)

- maksymalnie			240 W.

- Parametry środowiskowe

- Temperatura pracy		-25 ° C do +60 ° C

- Wilgotność			<95%, bez kondensacji

      - kawitacyjne combinery antenowe 2 kanałowe, strojone automatycznie, umożliwiające podłączenie dostarczonych przemienników do istniejącego systemu antenowego przedmiotowych stacji bazowych - 3 szt.

      - urządzenia zasilające przemienniki, kompatybilne z istniejącym systemem zasilania przedmiotowych stacji bazowych - 9 szt.

      - zestawy diodowe 12 – 48 VDC, kompatybilne z istniejącym systemem zasilania przedmiotowych stacji bazowych - 8 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe

      - licencja rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode firmy Rohill o dodatkowe 8 kanałów uruchomionych
w oparciu o przemienniki równoważne do urządzenia TBS Rohill – R 8070

      - licencja rozszerzająca pojemność urządzenia VLS (serwer rejestracji rozmów) do poziomu limitu 128 ścieżek rejestracji, w związku 
z rozbudową dotychczas użytkowanego systemu TetraNode firmy Rohill o dodatkowe kanały

  - Rozwiązanie równoważnie musi zapewniać pełną integralność funkcjonalną, użytkową i licencyjną ze wszystkimi elementami i podzespołami użytkowanego obecnie systemu TetraNode firmy Rohill, w tym:

      - pełną konfigurację przemienników z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - pełny nadzór nad pracą przemienników z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - dostęp do logów przemienników z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - zapis korespondencji transmitowanej przez przemienniki z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - pracę z wykorzystaniem algorytmu TEA1 w klasie maskowania interfejsu radiowego SC1, SC2, SC3, SC3G oraz być przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2;

      - identyfikację abonenta;

      - realizację połączeń grupowych;

      - realizację połączeń indywidualnych simpleksowych i dupleksowych;

      - realizację dupleksowych połączeń telefonicznych

      - realizację połączeń alarmowych;

      - przesyłanie statusów;

      - przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych;

      - pakietową transmisję danych;

      - lokalizację terminali za pomocą GPS;

      - odbieranie i inicjowanie połączeń realizowanych z udziałem multigrupy, scalenia i multiwyboru z wykorzystaniem pojedynczej szczeliny rozmównej.

    - Rozwiązanie równoważne musi zapewnić bezprzerwowe, bezawaryjne 
i bezbłędne funkcjonowanie całego systemu TetraNode, jak również elementów nowo zainstalowanych w ramach modernizacji. Rozwiązanie równoważne musi posiadać akceptację firmy odpowiedzialnej za świadczenia usług serwisu technicznego i nie może naruszać żadnych zasad i warunków ich prowadzenia.

  - Wykonawca dokona montażu i uruchomienia wszystkich elementów określonych w pkt. 1 oraz ich integracji z istniejącą infrastrukturą systemu wraz z rozszerzeniem licencji macierzystego systemu TetraNode o dodatkowe kanały i ścieżki rejestracji w VLS.

  - Wykonawca dokona uzupełnienia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej systemu TetraNode.

- Warunki dostawy i uruchomienia:

  - Montaż, uruchomienie i integracja dodatkowych kanałów,
w poszczególnych stacjach bazowych, z istniejącą infrastrukturą systemu może nastąpić dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnej zgody firmy, odpowiedzialnej za świadczenia usług serwisu technicznego dla systemu macierzystego TetraNode KSP, na wykonanie ww. czynności wraz 
z oświadczeniem o zachowaniu niezmienionych warunków serwisu technicznego dla ww. systemu. Firmą świadczącą usługi w ramach serwisu technicznego systemu macierzystego Policji jest „PAGE COMMUNICATION”  Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod: 44-100) przy ul. Okrężnej  8,

  - Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (teren miasta Warszawy i powiatów warszawskiego, pruszkowskiego, otwockiego i nowodworskiego - kontenery techniczne stacji bazowych WA-WS, WA-ZA, WA-PD i WA-PN, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

  - Prace instalacyjno-uruchomieniowe mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dni powszednie w godz. 08:00-16:00, wyłącznie pod nadzorem Zamawiającego. Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  - Całkowity czas dostawy, uruchomienia i uzupełnienia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej systemu TetraNode nie może przekroczyć 30 roboczych od podpisania Umowy.

  - Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny lub równoważny, co do typu i symbolu części wymaganych przez Zamawiającego, nowy, jak również wolny od wad uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza kadrowego, narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

  - Sposób organizacji prac musi zapewniać jak najkrótsze przerwy w łączności, głównie w czasie dokonywania niezbędnych przełączeń kabli antenowych 
i pomiarów toru. Wymóg minimalizacji przerw w łączności dotyczy również procesu wymiany szaf telekomunikacyjnych na strefie wschodniej.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1 oraz certyfikat przeszkolenia przez producenta infrastruktury TertaNode, firmę Rohill Engineering B.V dla każdego z trzech pracowników wskazanych w ofercie. Każdy z tych pracowników musi posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

- Dokumentacja:

  - Wykonawca uzupełni posiadaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą macierzystego systemu TetraNode w zakresie zrealizowanego zadania, w tym część opisową, fotograficzną, techniczną (rysunki, schematy itp.), karty katalogowe zainstalowanego sprzętu oraz wyniki pomiarów zmodernizowanych torów antenowych.

- Warunki gwarancji i utrzymania:

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, jednak nie krótszy od okresu trwania gwarancji udzielanej przez producenta elementów.

  - Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji o jego awariach.

  - Przekazywanie informacji dotyczących awarii oraz nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu (dostępny 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu) a następnie potwierdzane pisemnie na wskazany numer faksu lub adres e-mail.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dla przedmiotu zamówienia niezmienionych warunków serwisu i utrzymania zgodnych z aktualnie obowiązującą umową  serwisu technicznego na system TetraNode firmy Rohill eksploatowany przez Zamawiającego, tj. usuwania awarii przedmiotu zamówienia w czasie nie dłuższym, niż 72 godziny w przypadku, gdy awaria ta nie wpływa na pracę pozostałej części systemu macierzystego i w czasie nie dłuższym, niż 6 godzin, gdy awaria ta oddziałuje negatywnie na pracę strefy radiowej lub innych elementów systemu macierzystego.

- Wymagania ogólne:

  - Montaż urządzeń musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i sztuką techniczną.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu, w tym także urządzeniom będącym własnością Zamawiającego, oraz za wszelkie skutki prawne 
i finansowe wynikłe w następstwie wyrządzonych szkód lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zapewni we własnym zakresie przydział częstotliwości pracy dla nowych przemienników BR.